Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г.; доп., бр. 77 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Наредба № 89 от 2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2006 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията от 11 януари 2011 година относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните ремаркета, и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (OB L 8, 12.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 19/2011)“.

2. В ал. 4 думите „Наредба № 89 от 2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 19/2011“.

§ 2. В чл. 46 ал. 3 се отменя.

§ 3. В Приложение № 1 към чл. 1, т. 4 се правят следните изменения:

1. В Част А точка 5 се изменя така:

„5. Превозни средства със специално предназначение

| № | Наименование | Код | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Къмпинг автомобил | SA | Превозно средство от категория M с жилищно помещение, което съдържа най-малко следното оборудване: а) седалки и маса; б) място за спане, което може да бъде образувано от седалките; в) приспособления за готвене; г) обзавеждане за съхранение на багаж. Това оборудване трябва да бъде неподвижно закрепено към жилищното помещение. Масата може да бъде проектирана така, че лесно да се прибира. |
| 5.2. | Бронирано превозно средство | SB | Превозно средство, предназначено за защита на превозваните лица или товари, оборудвано с противокуршумна броня. |
| 5.3. | Линейка | SC | Превозно средство от категория М, предназначено за превоз на болни или пострадали лица и имащо специално оборудване за тази цел. |
| 5.4. | Катафалка | SD | Превозно средство от категория М, предназначено за превоз на починали лица и имащо специално оборудване за тази цел. |
| 5.5. | Превозно средство, достъпно за инвалидни колички | SH | Превозно средство от категория M1 , конструирано или специално приспособено да побира едно или повече лица, разположени в техните инвалидни колички, по време на пътуване. |
| 5.6. | Къмпинг-ремарке | SE | Превозно средство от категория О съгласно определението в т. 3.2.1.3 от стандарт ISO 3833:1977. |
| 5.7. | Автокран | SF | Превозно средство от категория N3, което не е предназначено за превоз на товари, оборудвано е с кранова уредба, чийто повдигащ момент е по-голям или равен на 400 kNm. |
| 5.8. | Специална група | SG | Превозно средство със специално предназначение, което не отговаря на нито едно от определенията, съдържащи се в тази точка. |
| 5.9. | Колесар със седлово прикачно устройство | SJ | Превозно средство от категория О, оборудвано със седлово прикачно устройство, предназначено да служи за опора на полуремарке с цел превръщането му в ремарке. |
| 5.10. | Ремарке за превоз на извънгабаритни товари | SK | Превозно средство от категория О4, предназначено за превоз на неразделими товари, които поради размерите си са обект на ограничения по отношение на скоростта и движението по пътищата. Това наименование обхваща също и модулните хидравлични ремаркета, независимо от броя на модулите. |
| 5.11. | Моторно превозно средство за превоз на извънгабаритни товари | SL | Влекач или влекач за полуремарке от категория N3, който отговаря на следните условия: а) има повече от две оси и най-малко половината от осите (две от трите оси, ако превозното средство е с три оси, и mutatis mutandis, ако превозното средство е с пет оси) са проектирани да бъдат задвижвани едновременно, независимо дали задвижването на една задвижвана ос може да бъде прекратено; б) проектиран е за теглене и тласкане на ремарке за превоз на извънгабаритни товари от категория О4; в) има минимална мощност на двигателя от 350 kW, и г) може да бъде оборудвано с допълнително предно теглително-прикачно устройство за тежки теглени маси. |
| 5.12. | Превозно средство със заменяемо оборудване | SM | Превозно средство с повишена проходимост от категория N (както е определено в т. 2.3), проектирано и конструирано за теглене, тласкане, превозване и задействане на определено взаимозаменяемо оборудване: а) което има не по-малко от две зони за монтаж за това оборудване; б) което има стандартизирани механични, хидравлични и/или електрически интерфейси (например вал за отвеждане на мощност) за захранване и задействане на горепосоченото оборудване; и в) което отговаря на определението в т. 3.1.4 от стандарт ISO 3833-1977 (специално превозно средство). Ако превозното средство е оборудвано със спомагателна товарна платформа, нейната максималната дължина не трябва да надвишава: а) 1,4 пъти ширината на предната или задната колея на превозното средство, в зависимост от това коя от двете е по-голяма, при превозни средства с две оси, или б) 2,0 пъти ширината на предната или задната колея на превозното средство, в зависимост от това коя от двете е по-голяма, при превозни средства с повече от две оси. |

2. Част В се изменя така:

„Част В

Определения за типовете каросерия

0. Общи положения

0.1. Типът каросерия, посочен в приложение № 2, т. 9 и приложение № 3, част 1, както и кодът за каросерията, посочен в приложение № 9, т. 38, се означават чрез кодове.

Списъкът с кодове се прилага главно за комплектовани и напълно комплектовани превозни средства.

0.2. По отношение на превозни средства от категория М кодът за типа на каросерията се състои от две букви, както е посочено в т. 1 и 2.

0.3. По отношение на превозни средства от категории N и О кодът за типа на каросерията се състои от две букви, както е посочено в т. 3 и 4.

0.4. Където е необходимо (по-специално за типовете каросерия, посочени съответно в т. 3.1 и 3.6 и в т. 4.1 – 4.4), към тях се добавят и две цифри.

0.5. По отношение на превозните средства със специално приложение кодът за типа на каросерията, който трябва да се използва, е обвързан с категорията на превозното средство.

1. Моторни превозни средства от категория М1:

| № | Код | Наименование | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | AA | Седан | Превозно средство, съгласно определението в т. 3.1.1.1 от стандарт ISO № 3833-1977, оборудвано с най-малко четири странични прозореца. |
| 1.2. | AB | Хечбек | Седан съгласно определението в т. 1.1 с врата в задния край на превозното средство. |
| 1.3. | AC | Комби | Превозно средство съгласно определението в т. 3.1.1.4 от стандарт ISO № 3833-1977. |
| 1.4. | AD | Купе | Превозно средство съгласно определението в т. 3.1.1.5 от стандарт ISO № 3833-1977. |
| 1.5. | AE | Кабриолет | Превозно средство съгласно определението в т. 3.1.1.6 от стандарт ISO № 3833-1977. Допуска се обаче кабриолетът да няма врати. |
| 1.6. | AF | Универсално превозно средство | Превозно средство, различно от такова с код AG и от тези с кодове от АА до АE, предназначено за превоз на пътници и техния багаж или инцидентно на товари в едно отделение. |
| 1.7. | AG | Комби за превоз на товари | Превозно средство съгласно определението в точка 3.1.1.4.1 от стандарт ISO № 3833-1977. Отделението за багаж трябва да бъде напълно отделено от отделението за пътници. Освен това не е необходимо основната точка на мястото за сядане на водача да бъде на най-малко 750 mm над повърхността, върху която е стъпило превозното средство. |

2. Моторни превозни средства от категория М2 или М3:

| № | Код | Наименование | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | СA | Едноетажно превозно средство | Превозно средство, в което местата, определени за пътниците, са разположени на едно равнище, или така, че да не образуват две разположени едно над друго равнища. |
| 2.2. | СB | Двуетажно превозно средство | Превозно средство съгласно определението в т. 2.1.6 от Правило № 107 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — единни изисквания относно одобрението на превозни средства от категория М2 или М3 по отношение на тяхната обща конструкция (OJ L 255, 29.9.2010 г.) (Правило № 107 на ИКЕ на ООН). |
| 2.3. | СC | Едноетажно съчленено превозно средство | Превозно средство съгласно определението в т. 2.1.3 от Правило № 107 на ИКЕ на ООН, което е само на един етаж. |
| 2.4. | СD | Двуетажно съчленено превозно средство | Превозно средство съгласно определението в т. 2.1.3.1 от Правило № 107 на ИКЕ на ООН. |
| 2.5. | СE | Едноетажно превозно средство с нисък под | Превозно средство съгласно определението в т. 2.1.4 от Правило № 107 на ИКЕ на ООН, което е само на един етаж. |
| 2.6. | СF | Двуетажно превозно средство с нисък под | Превозно средство съгласно определението в т. 2.1.4 от Правило № 107 на ИКЕ на ООН, което е на два етажа. |
| 2.7. | СG | Съчленено едноетажно превозно средство с нисък под | Превозно средство, в което са съчетани техническите характеристики, посочени в т. 2.3 и 2.5. |
| 2.8. | CH | Съчленено двуетажно превозно средство с нисък под | Превозно средство, в което са съчетани техническите характеристики, посочени в т. 2.4 и 2.6. |
| 2.9. | CI | Едноетажно превозно средство с отворена горна част | Превозно средство частично или изцяло без покрив. |
| 2.10. | CJ | Двуетажно превозно средство с отворена горна част | Превозно средство, чийто втори етаж е частично или изцяло без покрив. |
| 2.11. | CX | Шаси на автобус | Некомплектовано превозно средство, включващо изградена от греди или тръби рама, силово предаване, оси, което е предназначено да бъде комплектовано с каросерия и пригодено за нуждите на транспортния оператор. |

3. Моторни превозни средства от категория N1, N2 или N3:

| № | Код | Наименование | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | BA | Товарен автомобил | Превозно средство, което е проектирано и конструирано изключително за превоз на товари. То може също да тегли ремарке. |
| 3.2. | BB | Фургон | Товарен автомобил, при който отделението, в което е разположен водачът, и товарното пространство са в рамките на един възел. |
| 3.3. | BC | Седлови влекач | Теглещо превозно средство, което е проектирано и конструирано изключително или главно да тегли полуремаркета. |
| 3.4. | BD | Влекач за теглене на ремаркета | Теглещо превозно средство, което е проектирано и конструирано изключително да тегли ремаркета, различни от полуремаркета. |
| 3.5. | BE | Товарен автомобил-пикап | Превозно средство с технически допустима максимална маса, ненадвишаваща 3500 kg, в което местата за сядане и товарното пространство не са разположени в едно отделение. |
| 3.6. | BX | Шаси-кабина или шаси | Некомплектовано превозно средство, включващо единствено кабина (цяла или не), греди на рамата, силово предаване, оси, което е предназначено да бъде комплектовано с каросерия и пригодено за нуждите на транспортния оператор. |

4. Превозни средства от категория О

| № | Код | Наименование | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | DA | Полуремарке | Ремарке, което е проектирано и конструирано да бъде прикачвано към влекач или към колесар със седлово прикачно устройство и да упражнява значително вертикално натоварване върху теглещото превозно средство или върху колесара със седлово прикачно устройство. Прикачването, което трябва да се използва, трябва да е чрез централен болт и седло. |
| 4.2. | DB | Ремарке с теглич | Ремарке с най-малко две оси, от които най-малко една е управляема, и: а) оборудвано с теглещо устройство, което може да се движи вертикално (спрямо ремаркето); и б) което предава по-малко от 100 daN като статичен вертикален товар на теглещото превозно средство. |
| 4.3. | DC | Ремарке с централна ос | Ремарке, при което оста(ите) е(са) разположена(и) близо до центъра на тежестта на превозното средство (когато е равномерно натоварено), така че само малка част от статичния вертикален товар, не повече от 10 % от съответната максимална маса на ремаркето или товар 1000 daN (който от двата е по-малък), се прехвърля към теглещото превозно средство. |
| 4.4. | DE | Ремарке с твърд теглич | Ремарке с една ос или една група оси, оборудвано с теглич, който поради конструкцията си прехвърля ненадвишаващ 4000 daN статичен товар към теглещото превозно средство, и което не отговаря на определението за ремарке с централна ос. Прикачването, което трябва да се използва, не трябва да е чрез централен болт и седло. |

§ 4. В Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2.2.1.3 думите „т. 1.2 от приложение № 4 на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (т. 7.6.1.2. от приложение І на Директива 97/27/ЕО)“ се заменят със „т. 3, част Г, Приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на типа по отношение на масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 353, 14.02.2012 г.) (Регламент (ЕС) № 1230/2012)“.

2. В т. 2.11.5 думите „чл. 10 от Наредба № 82 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройства за теглене на моторни превозни средства (ДВ, бр. 23 от 2004 г.) (т. 1.2 от приложение ІІ на Директива 77/389/ЕИО)“ се заменят със „т. 1.1.2, приложение II, Регламент (ЕС) № 1005/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година относно изискванията за одобрението на типа на теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (OB L 291, 9.11.2010 г.) (Регламент (ЕС) № 1005/2010)“.

3. В т. 2.13 думите „т. 2 и 3 от приложение № 4 на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категории М2, М3 и N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (т. 7.6.2. и 7.6.3. от приложение І на Директива 97/27/ЕО)“ се заменят с „т. 7, част Б, Приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012“.

4. В т. 2.14.1 думите „чл. 28 от Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (т. 7.10 от приложение І на Директива 97/27/ЕО)“ се заменят с „т. 6, част Б, Приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012“.

5. В т. 2.16 думите „приложение № 7 на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (приложение ІV на Директива 97/27/ЕО)“ се заменят с „чл. 4 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1230/2012“.

6. В т. 3.2.15.1 думите „Номер на одобряване на типа съгласно Наредба № 67 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита (Директива 70/221/ЕИО, след като директивата бъде изменена, за да включва и резервоари за газообразни горива) или“ се заличават.

7. В т. 3.2.16.1 думите „Номер на одобряване на типа съгласно Наредба № 67 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремакета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита (Директива 70/221/ЕИО, след като директивата бъде изменена, за да включва и резервоари за газообразни горива) или“ се заличават.

8. В т. 3.7 думите „т. 1 от част ІІ на приложение № 4 от Наредба № 103 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение мощността на двигателя (ДВ, бр. 44 от 2004 г.) (т. 5.1.1 от приложение І на Директива 80/1269/ЕИО)“ се заменят с „т. 2.3.1. от Допълнение 6 на приложение XIV на  Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI), и за изменение на приложения I и III към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 167, 25.06.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 582/2011)“.

9. В т. 4.8.3 думите „§ 1, т. 2, буква „в” от Наредба № 64 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за измерване на скоростта и на оборудването за заден ход (т.2.1.3 от Приложение II на Директива 75/443/ЕИО)“ се заменят с „т. 2.2.3 от Правило № 39 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни технически предписания за типово одобрение на превозни средства по отношение на оборудването за измерване на скоростта, в т.ч. и неговия монтаж (OB L 120,13.5.2010 г.) (Правило № 39 на ИКЕ на ООН)“.

10. В т. 4.8.4 думите „§ 1, т. 2, буква „б” от Наредба № 64 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за измерване на скоростта и на оборудването за заден ход, или еквивалентни данни (т.2.1.2 от Приложение II на Директива 75/443/ЕИО)“ се заменят с „т. 2.2.2 от Правило № 39 на ИКЕ на ООН“.

11. В т.  8.1 думите „§ 1, т. 6 от Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки (т. 1.6 от приложение І на Директива 71/320/ЕИО)“ се заменят с „т. 2.6 от Правило № 13 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни предписания за одобрение на превозни средства от категории M, N и O по отношение на спирането (OB L 257, 13.11.2010 г.) – Правило № 13 на ИКЕ на ООН, и т. 2.6. от  Правило № 13-H на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни предписания за одобрение на леки автомобили по отношение на спирането (OB L 230, 31.8.2010 г.) (Правило № 13-H на ИКЕ на ООН).“

12. В т. 8.2 думите „§ 1, т. 5 от Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки (т. 1.2 от приложение I на Директива 71/320/ЕИО)“ се заменят с „т. 2.3 от Правило № 13 на ИКЕ на ООН и т. 2.3. от Правило № 13-H на ИКЕ на ООН“.

13. В т. 8.6 думите „част 2 от приложение № 2 на Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки (допълнението към т. 1.1.4.2 от приложение ІІ на Директива 71/320/ЕИО) или част 2 от приложение № 11 на Наредба № 71 (допълнението към приложение № 11 от Директива 71/320/ЕИО)“ се заменят с „приложение № 10 от Правило № 13 на ИКЕ на ООН или  допълнение към приложение № 14 от Правило № 13 на ИКЕ на ООН“.

14. В т. 8.9 думите „Кратко описание на спирачните уредби съгласно т. 1.6 от допълнителната информация от част 1а на приложение № 9 от Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки (т. 1.6. от добавката към допълнение 1 на приложение IX от Директива 71/320/ЕИО)“ се заменят с „т. 12, приложение № 2 от Правило № 13 на ИКЕ на ООН и т. 14, приложение № 1 от Правило № 13-H на ИКЕ на ООН“.

15. В т. 8.10 думите „част 3 от приложение № 7 на Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки (допълнение 2 от приложение VII на Директива 71/320/ЕИО)“ се заменят с „допълнение 3 към  приложение № 11 от Правило № 13 на ИКЕ на ООН“.

16. В т. 9.10.1.2 думите „§ 1, т. 5, буква „а” от Наредба № 106 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на вътрешното им оборудване (т. 2.3.1 от приложение І на Директива 74/60/ЕО)“ се заменят с „т. 2.3.1 от Правило № 21 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на вътрешното оборудване (OB L 188, 16.7.2008 г.) (Правило № 21 на ИКЕ на ООН)“.

17. В т. 9.10.2.2 думите „приложения № 3 и 4 на Наредба № 109 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация (приложения ІІ и ІІІ на Директива 78/316/ЕИО)“ се заменят с „таблица 1 към Правило № 121 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни предписания за одобрение на превозни средства по отношение на местоположението и обозначението на органи за ръчно управление, сигнални лампи и показващи уреди (OB L 177, 10.7.2010 г.) (Правило № 121 на ИКЕ на ООН)“.

18. В т. 9.10.2.3 думите „приложения № 3 и 4 на Наредба № 109 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация (приложения ІІ и ІІІ на Директива 78/316/ЕИО)“ се заменят с „таблица 1 към Правило № 121 на ИКЕ на ООН“.

19. В т. 9.11.3 думите „чл. 24 от Наредба № 84 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на външните изпъкнали части (т.6.9.1 от приложение І на Директива 74/483/ЕИО)“ се заменят с „т. 6.9.1 от Правило № 26 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни предписания относно одобрение на превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части (OB L 215, 14.8.2010 г.) (Правило № 26 на ИКЕ на ООН)“.

20. В т. 9.16.2 думите „фигурата от приложение № 3 от Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците (фиг. 1 от приложение І на Директива 78/549/ЕИО)“ се заменят с „фигура № 1 от приложение II на Регламент (ЕС) № 1009/2010 на Комисията от 9 ноември 2010 година относно изискванията за одобрението на типа за калници за някои моторни превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (OB L 292, 10.11.2010 г.) (Регламент (ЕС) № 1009/2010)“.

21. В т. 9.17.4 думите „Наредба № 89 от 2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (т. 3.1.1.1 от приложението на Директива 76/114/ЕИО (ОВ L 24, 30.1.1976 г., стр. 1)“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 19/2011 на Комисията от 11 януари 2011 година относно изискванията за одобрение на типа на поставяните от производителя задължителни табели и на идентификационния номер на превозното средство за моторни превозни средства и техните ремаркета, и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (OB L 8, 12.1.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 19/2011)“.

22. В т. 9.20.2 думите „приложение № 3 на Наредба № 115 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за одобряване типа устройства против изпръскване (приложение ІІІ на Директива 91/226/ЕИО)“ се заменят с „Приложение IV от Регламент (ЕС) № 109/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 по отношение на изискванията за одобрение на типа за някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на системите срещу пръски (OB L 34, 9.02.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 109/2011)“.

23. В т. 10.3 думите „Наредба № 63 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (ДВ, бр. 87 от 2003 г.) (Директива 76/756/ЕИО (ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 1)“ се заменят с „Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (OB L 323, 6.12.2011 г.) (Правило № 48 на ИКЕ на ООН)“.

24. В т. 12.7:

а) в Допълнение 1 думите „Наредба № 91 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съвместимост (Директива 72/245/ЕИО (ОВ L 152, 6.7.1972 г., стр. 15)“ се заменят с „Правило № 10 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни предписания за одобрението на превозни средства по отношение на електромагнитната съвместимост (OB L 254, 20.9.2012 г.) (Правило № 10 на ИКЕ на ООН)“.

б) в Допълнение 2 думите „Наредба № 91 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съвместимост (Директива 72/245/ЕИО)“ се заменят с „Правило № 10 на ИКЕ на ООН“.

25. В т. 13.11 думите „Наредба № 97/2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (Директива 2001/85/ЕО (ОВ L 42, 13.2.2002 г., стр. 1)“ се заменят с „Правило № 107 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни изисквания относно одобрението на моторни превозни средства от категория M2 или M3 по отношение на тяхната обща конструкция (OB L 373, 27.12.2006 г.) (Правило № 107 на ИКЕ на ООН), и Правило № 66 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни предписания относно одобрението на пътнически превозни средства с голям капацитет по отношение на якостта на тяхната надстройка (OB L 84, 30.3.2011 г.) (Правило № 66 на ИКЕ на ООН)“.

26. В бележките под черта:

а) в бележка „д“ думите “т. 8, от § 1 на Наредба № 111/2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм в случай на удар (ДВ. бр. 53/2004 г., изм. и доп. ДВ. бр. 100/2006 г.)(определение в т. 2.7 от приложение I към Директива 74/297/ЕИО на Съвета (ОВ L 165, 20.6.1974 г., стр. 16)“ се заменят с „т. 2.6 от Правило № 12 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на защитата на водача от кормилния механизъм в случай на удар (OB L 165, 26.6.2008 г.) (Правило № 12 на ИКЕ на ООН)“;

б) в бележка „ж5“ думите „чл. 14, ал. 3 на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (т. 2.4.1 от приложение I към Директива 97/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 233, 25.8.1997 г., стр. 1)“ се заменят с „чл. 2, т. 22 от Регламент (ЕС) № 1230/2012“;

в) в бележка „ж7“ думите „чл. 14, ал. 4 на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (т. 2.4.2 от приложение I към Директива 97/27/ЕО)“ се заменят с „чл. 2, т. 23 от Регламент (ЕС) № 1230/2012“;

г) в бележка „ж8“ думите „чл. 14, ал. 5 на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (т. 2.4.3 от приложение I към Директива 97/27/ЕО)“ се заменят с „чл. 2, т. 24 от Регламент (ЕС) № 1230/2012“;

д) в бележка „н“ думите „Наредба № 103 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя (ДВ, бр. 44 от 2004 г.) (Директива 80/1269/ЕИО на Съвета (ОВ L 375, 31.12.1980 г., стр. 46)“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (OB L 188, 18.07.2009 г.) (Регламент (ЕО) № 595/2009)“;

е) в бележка „у“ думите „приложения № 4 и № 5 на Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача (ДВ, бр. 54 от 2004 г.) (приложение III към Директива 77/649/ ЕИО на Съвета (ОВ L 267, 19.10.1977 г., стр. 1)“ се заменят с „приложение III към Правило № 125 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на полето на видимост напред на водача на моторни превозни средства (OB L 200, 31.7.2010 г.) (Правило № 125 на ИКЕ на ООН)“.

ж) в бележка „ф“ думите „чл. 8, ал. 2 – 5 от Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (ДВ, бр. 49 от 2004 г.) (приложение III, точки 1.1.3 и 1.1.4 от Директива 77/541/ЕИО (ОВ L 220, 29.8.1977 г., стр. 95)“ се заменят с „т. 5.3.4.2 от Правило № 16 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни технически предписания за одобрение на: I. Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване за деца и системи за обезопасяване за деца ISOFIX за пътници в моторни превозни средства; II. Превозни средства, оборудвани с обезопасителни колани, сигнализатор за непоставен обезопасителен колан, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване за деца и системи за обезопасяване за деца ISOFIX (OB L 233, 9.9.2011 г.) (Правило № 16 на ИКЕ на ООН)“.

§ 5. В Приложение № 3,  към чл. 4, ал. 2, Част 1 от Списъка с данни за целите на ЕО одобряване на типа на превозно средство се правят следните изменения и допълнения:

1. В Раздел „А. Категории М и N“:

а) в т. 2.16 от на думите „приложение № 7 на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите) (приложение ІV на Директива 97/27/ЕО)“ се заменят с „чл. 4 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1230/2012“;

б) в т. 8.9 думите „съгласно т. 1.6 от допълнителната информация на част 1а от приложение № 9 на Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки) (т. 1.6. от добавката към допълнение 1 на приложение IX към Директива 71/320/ЕИО)“ се заменят със „съгласно т. 12, приложение № 2 от Правило № 13 на ИКЕ на ООН и т. 14, приложение № 1 от Правило № 13-H на ИКЕ на ООН“.

2. В Раздел „В. Категория О“:

а) В т. 2.16 от на думите „приложение № 7 на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите) (приложение ІV на Директива 97/27/ЕО)“ се заменят с „чл. 4 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1230/2012“.

б) в т. 8.9 думите „съгласно т. 1.6 от допълнителната информация на част 1а от приложение № 9 на Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки) (т. 1.6. от добавката към допълнение 1 на приложение IX към Директива 71/320/ЕИО)“ се заменят със „съгласно т. 12, приложение № 2 от Правило № 13 на ИКЕ на ООН и т. 14, приложение № 1 от Правило № 13–H на ИКЕ на ООН“.

§ 6. Приложение № 6 към чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 се изменя така:

„Приложение № 6

към чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3

Ограничения за малки серии. Ограничения при излизане от серийно производство на превозни средства

А. Ограничения за малки серии

1. Броят на превозните средства от един тип, които могат да бъдат регистрирани, продадени или пуснати в употреба за една година в Европейския съюз в съответствие с чл. 17, ал. 1, т. 3 не може да надвишава следните количества за съответната категория превозни средства:

| Категория | Брой единици |
| --- | --- |
| M1 | 1000 |
| M2, M3 | 0 |
| N1 | 1000 |
| N2, N3 | 0 |
| O1, O2 | 0 |
| O3, O4 | 0 |

2. Броят на превозните средства от един тип, които могат да бъдат регистрирани, продадени или пуснати в употреба за една година в Република България в съответствие с чл. 17, ал. 1, т. 1 не трябва да надвишава следните количества за съответната категория превозни средства:

| Категория | Брой единици |
| --- | --- |
| M1 | 100 |
| M2, M3 | 250 |
| N1 | 500 до 31 октомври 2016 г. 250 от 1 ноември 2016 г. |
| N2, N3 | 250 |
| O1, O2 | 500 |
| O3, O4 | 250 |

3. Броят на превозните средства от един тип, които могат да бъдат регистрирани, продадени или пуснати на пазара за една година в Република България за целите на член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1230/2012 не трябва да надвишава следните количества за съответната категория превозни средства:

| Категория | Брой единици |
| --- | --- |
| M2, M3 | 1000 |
| N2, N3 | 1200 |
| O3, O4 | 2000 |

Б. Ограничения при излизане от серийно производство на превозни средства

Максималният брой комплектувани и напълно комплектувани превозни средства, пуснати на пазара в Република България, при процедура „излизане от серийно производство”, по избор, трябва да бъде ограничен по един от следните начини:

1. Максималният брой на превозните средства от категория М1 от един или няколко типа не може да надхвърля 10 %, а за останалите категории 30 % от превозните средства от всички типове, пуснати на пазара в Република България през предходната година. Ако 10 % или съответно 30 %, са по-малко от 100 превозни средства, тогава се позволява пускането на пазара на максимум 100 превозни средства. или

2. Превозните средства от всеки един тип трябва да бъдат ограничени до тези, за които е бил издаден валиден сертификат за съответствие на или след датата на производство и който е бил валиден най-малко три месеца след датата на неговото издаване, но впоследствие е загубил валидността си поради влизане в сила на регулаторен акт.”

§ 7. В Приложение № 7 към чл. 17, ал. 4, в таблицата от допълнението се правят следните изменения и допълнения:

1. редове 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 и 41 от таблицата се заличават;

2. създава се ред 41а:

| „41а. Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства/достъп до информация | Регламент (ЕО) № 595/2009” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

3. редове 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 и 57 се заличават;

4. ред 58 се изменя така:

| „58. Защита на пешеходците | Регламент (ЕО) № 78/2009” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. ред 60 се заличава;

6. създават се редове 62, 63 и 63.1:

| „62. Водородна система | Регламент (ЕО) № 79/2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 63. Обща безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 |  |  |
| 63.1. Индикатори за смяна на предавката | Регламент (ЕС) № 65/2012”. |  |  |

§ 8. Приложение № 9 към чл. 30, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 9

към чл. 30, ал. 2

ЕО сертификат за съответствие

0. Цели

Сертификатът за съответствие е декларация, издадена от производителя на превозното средство на купувача в уверение на това, че придобитото от него превозно средство съответства на законодателството в Европейския съюз, което е в сила към момента на производството на превозното средство.

Сертификатът за съответствие служи и за да позволи на компетентните органи на държавите-членки да регистрират превозни средства, без да изискват от заявителя да представя допълнителна техническа документация.

За тези цели сертификатът за съответствие трябва да съдържа:

а) идентификационния номер на превозното средство;

б) точните технически характеристики на превозното средство (т.е. не се разрешава посочването на диапазон от стойности в различните позиции).

1. Общо описание

1.1. Сертификатът за съответствие се състои от две части:

а) Страна 1, която се състои от декларация за съответствие на производителя. За всички категории превозни средства се използва един и същ образец.

б) Страна 2, която е техническо описание на основните характеристики на превозното средство. Образецът на страна 2 е адаптиран за всяка специфична категория превозно средство.

1.2. Сертификатът за съответствие се издава с максимален размер А4 (210 х 297 mm) или в папка с максимален размер А4.

1.3. Без да се засягат разпоредбите на точка 0, буква „б“, стойностите и единиците, посочени във втората част, са дадените в документацията за одобряване на типа по съответните регулаторни актове. При проверки на съответствието на продукцията стойностите се проверяват съгласно методиките, определени в съответните регулаторни актове. Вземат се предвид допустимите отклонения, разрешени в тези регулаторни актове.

2. Специални разпоредби

2.1. Образец А на сертификата за съответствие (комплектувани превозни средства) обхваща превозните средства, които могат да бъдат използвани по пътищата без необходимост от допълнителен етап за тяхното одобряване.

2.2. Образец Б на сертификата за съответствие (напълно комплектувани превозни средства) обхваща превозните средства, които са преминали допълнителен етап за тяхното одобряване.

Това е нормалният резултат от процеса на многоетапно одобряване (например: автобус, сглобен от производител на втори етап върху шаси, сглобено от производител на превозни средства).

Дава се кратко описание на допълнителните характеристики, добавени по време на процеса на многоетапно одобряване.

2.3. Образец В на сертификата за съответствие (некомплектувани превозни средства) обхваща превозните средства, за които е необходим допълнителен етап за тяхното одобряване (например: шаси на товарен автомобил).

С изключение на седловите влекачи, сертификатите за съответствие за превозните средства шаси-кабина, принадлежащи към категория N, се издават съгласно образец В.

Част I

Комплектувани и напълно комплектувани превозни средства

Образец А1 – Страна 1

Комплектувани превозни средства

ЕО сертификат за съответствие

Страна 1

Долуподписаният [……………………………………………………… (пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното средство:

0.1.	Марка (търговско наименование на производителя): ………………………………….....

0.2.	Тип: …………………………………………………………...……………….......................

Вариант (а): …………………………………………………………………………………...

Версия (а): ………………………………………………………………………………….....

0.2.1.	Търговско наименование: ……………...…………………………………………………....

0.4.	Категория на превозното средство: .......................................................................................

0.5.	Наименование на дружеството и адрес на производителя: .................................................

0.6.	Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: ...............................

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: .......................

0.9.	Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има): ............................

0.10.	Идентификационен номер на превозното средство: ...........................................................

съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (................................ номер на одобряването на типа, включително номер на изменението), издадено на (......................... дата на издаване) и

може да получи постоянна регистрация в държавите-членки с дясно/ляво (б) движение и използващи метрични/имперски (в) мерни единици на скоростомера (г).

(Място) (Дата): ....................						(Подпис): .....................

Образец А2 – Страна 1

Комплектувани превозни средства, типово одобрени в малки серии

| [Година] | [Пореден номер] |
| --- | --- |

ЕО сертификат за съответствие

Страна 1

Долуподписаният [……………………………………………………… (пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното средство:

0.1.	Марка (търговско наименование на производителя): ………………………………….....

0.2.	Тип: …………………………………………………………...……………….......................

Вариант (а): …………………………………………………………………………………...

Версия (а): ………………………………………………………………………………….....

0.2.1.	Търговско наименование: ……………...…………………………………………………....

0.4.	Категория на превозното средство: .......................................................................................

0.5.	Наименование на дружеството и адрес на производителя: .................................................

0.6.	Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: ...............................

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: .......................

0.9.	Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има): ............................

0.10.	Идентификационен номер на превозното средство: ...........................................................

съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (................................ номер на одобряването на типа, включително номер на изменението), издадено на (......................... дата на издаване) и

може да получи постоянна регистрация в държавите-членки с дясно/ляво (б) движение и използващи метрични/имперски (в) мерни единици на скоростомера (г).

(Място) (Дата): ....................						(Подпис): .....................

Образец Б – Страна 1

Напълно комплектувани превозни средства

ЕО сертификат за съответствие

Страна 1

Долуподписаният [……………………………………………………… (пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното средство:

0.1.	Марка (търговско наименование на производителя): ………………………………….....

0.2.	Тип: …………………………………………………………...……………….......................

Вариант (а): …………………………………………………………………………………...

Версия (а): ………………………………………………………………………………….....

0.2.1.	Търговско наименование: ……………...…………………………………………………....

0.2.2.	Информация за одобряването на типа на базовото превозно средство (р):

Тип: …………………………………………………………………………………………...

Вариант (a): …………………………………………………………………………………...

Версия (a): ………………………………………………………………………………….....

Номер на одобряването на типа, включително номер на изменението: ………………....

0.4.	Категория на превозното средство: .......................................................................................

0.5.	Наименование на дружеството и адрес на производителя: .................................................

0.5.1.	Наименование и адрес на производителя на базовото превозно средство(р): …..……….

0.6.	Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: ...............................

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: .......................

0.9.	Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има): ............................

0.10.	Идентификационен номер на превозното средство: ...........................................................

а) е напълно комплектувано и изменено (1), както следва: .............................................. и

б) съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (................................ номер на одобряването на типа, включително номер на изменението), издадено на (......................... дата на издаване) и

в) може да получи постоянна регистрация в държавите-членки с дясно/ляво (б) движение и използващи метрични/имперски (в) мерни единици на скоростомера (г).

(Място) (Дата): ....................						(Подпис): .....................

Приложения: Сертификат за съответствие, издаден на всеки предишен етап.

Страна 2

Превозни средства от категория М1

(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.	Дължина: ....................................................................................................................... mm

6.	Широчина: ......................................................................................................................... mm

7.	Височина: .......................................................................................................................... mm

Маси

13.	Маса в готовност за движение: ......................................................................................... kg

13.2.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична вертикална маса в точката на прикачване: ……………………………………………………………………………….. kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

30.	Колея(-и) на оста(-ите):     1. ................... mm     2. ................... mm     3. ................... mm

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

Каросерия

38.	Код на каросерията (и): ............................................................................................................

40.	Цвят на превозното средство (й): ............................................................................................

41.	Брой и конфигурация на вратите: ..........................................................................................

42.	Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): .......................................

42.1.	Седалка(-и), предвидена(-и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: .............................................................................................................................

42.3.	Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: ..................................................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1)) или WHSC (Евро VI) (1)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

48.1.	Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината: ....................... (m-1)

49.	Емисии на СО2/разход на гориво/разход на електрическа енергия (м):

1. всички видове двигатели с изключение на изцяло електрическите превозни средства

|  | Емисии на СО2 | Разход на гориво |
| --- | --- | --- |
| Градски условия: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Извънградски условия: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Смесен режим: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Среднопретеглено, смесен режим | …........…. g/km | ……….. l/100 km |

2. изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

Разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен режим (1)): ……..... Wh/km

Пробег в електрически режим на задвижване: ............................................................... km

3. Превозно средство, оборудвано с екологична(и) иновация(и): да/не (1)

3.1. Общ код на екологичната(ите) иновация(и) (п1): ...........................................................

3.2. Общо намаление на емисиите на СО2, дължащо се на екологичната(ите) иновация(и) (п2) (да се повтори за всяко използвано при изпитването еталонно гориво): .....................................................................................................................................

Разни

51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с приложение II, раздел 5: ..........................................................................................................

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категория М2

(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ............................................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.	Дължина: ....................................................................................................................... mm

6.	Широчина: ......................................................................................................................... mm

7.	Височина: .......................................................................................................................... mm

9.	Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: ................................................................................................... mm

12.	Заден надвес: ..................................................................................................................... mm

Маси

13.	Маса в готовност за движение: ......................................................................................... kg

13.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ........ kg     2. ........ kg     3. ........ kg и т.н.

13.2.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ..... kg     2. ..... kg     3. .... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)

17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg

17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:     1. .................................. kg     2. .................................. kg     3. ................................. kg

17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:     1. ............................. kg     2. ............................. kg     3. ............................. kg

17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава: ............................................................................................................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: …......... kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

28.	Предавателна кутия (тип): ......................................................................................................

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

30.	Колея(-и) на оста(-ите):     1. ................... mm     2. ................... mm     3. ................... mm

33.	Задвижваща(-и) ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.	Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: ............... bar

Каросерия

38.	Код на каросерията (и): ............................................................................................................

39.	Клас на превозното средство: клас I/клас II/клас III/клас А/клас В (1)

41.	Брой и конфигурация на вратите: ..........................................................................................

42.	Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): .......................................

42.1.	Седалка(-и), предвидена(-и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: .............................................................................................................................

42.3.	Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: ..................................................

43.	Брой на местата за правостоящи пътници: ...........................................................................

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1)) или WHSC (Евро VI) (1)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

48.1.	Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината: ....................... (m-1)

Разни

51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с приложение II, раздел 5: ..........................................................................................................

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категория М3

(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ............................................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.	Дължина: ........................................................................................................................... mm

6.	Широчина: ......................................................................................................................... mm

7.	Височина: .......................................................................................................................... mm

9.	Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: ................................................................................................... mm

12.	Заден надвес: ..................................................................................................................... mm

Маси

13.	Маса в готовност за движение: ......................................................................................... kg

13.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ........ kg     2. ........ kg     3. ........ kg и т.н.

13.2.	Действителна маса на превозното средство: ................................................................... kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ..... kg     2. ..... kg     3. .... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)

17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg

17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:     1. .................................. kg     2. .................................. kg     3. ................................. kg

17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:     1. ............................. kg     2. ............................. kg     3. ............................. kg

17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава: ............................................................................................................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: …......... kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

28.	Предавателна кутия (тип): ......................................................................................................

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

30.1.	Колея на всяка управляема ос: ........................................................................................ mm

30.2.	Колея на всички останали оси: ........................................................................................ mm

32.	Местоположение на натоварващата(-ите) ос(-и): .................................................................

33.	Задвижваща(-и) ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.	Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: ............... bar

Каросерия

38.	Код на каросерията (и): ............................................................................................................

39.	Клас на превозното средство: клас I/клас II/клас III/клас А/клас В (1)

41.	Брой и конфигурация на вратите: ..........................................................................................

42.	Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): .......................................

42.1.	Седалка(-и), предвидена(-и) за използване само когато превозното средство е неподвижно: .............................................................................................................................

42.2.	Брой на местата за сядане на пътници: .................. (долен етаж) .................. (горен етаж) (включително мястото на водача)

42.3.	Брой на местата, достъпни за лица в инвалидни колички: ..................................................

43.	Брой на местата за правостоящи пътници: ...........................................................................

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: ESC

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: WHSC (Евро VI)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

48.1.	Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината: ....................... (m-1)

Разни

51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с приложение II, раздел 5: ..........................................................................................................

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категория N1

(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.	Дължина: ....................................................................................................................... mm

6.	Широчина: ......................................................................................................................... mm

7.	Височина: .......................................................................................................................... mm

8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm

9.	Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: ................................................................................................... mm

11.	Дължина на товарната площ: .......................................................................................... mm

Маси

13.	Маса в готовност за движение: ......................................................................................... kg

13.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

14.	Маса на базовото превозно средство в готовност за движение: …....................... kg (1)(р)

13.2.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.2.	Полуремарке: ....................................................................................................................... kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: ...…….. kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

28.	Предавателна кутия (тип): ....................................................................................................

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

30.	Колея(-и) на оста(-ите):     1. ................... mm     2. ................... mm     3. ................... mm

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.	Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: ............... bar

Каросерия

38.	Код на каросерията (и): ............................................................................................................

40.	Цвят на превозното средство (й): ............................................................................................

41.	Брой и конфигурация на вратите: ..........................................................................................

42.	Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): .......................................

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1)) или WHSC (Евро VI) (1)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

49.	Емисии на СО2/разход на гориво/разход на електрическа енергия (м):

1. всички видове двигатели с изключение на изцяло електрическите превозни средства

|  | Емисии на СО2 | Разход на гориво |
| --- | --- | --- |
| Градски условия: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Извънградски условия: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Смесен режим: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Среднопретеглено, смесен режим | …........…. g/km | ……….. l/100 km |

2. изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

Разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен режим (1)): ……..... Wh/km

Пробег в електрически режим на задвижване: ............................................................... km

Разни

50.	Типово одобрение, съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: да/клас(-ове): ................................................................................................................../не (1)

51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с приложение II, раздел 5: ..........................................................................................................

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категория N2

(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ............................................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.	Дължина: ....................................................................................................................... mm

6.	Широчина: ......................................................................................................................... mm

8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm

9.	Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: ................................................................................................... mm

11.	Дължина на товарната площ: .......................................................................................... mm

12.	Заден надвес: ..................................................................................................................... mm

Маси

13.	Маса в готовност за движение: ......................................................................................... kg

13.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

13.2.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ..... kg     2. ..... kg     3. .... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)

17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg

17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:     1. .................................. kg     2. .................................. kg     3. ................................. kg

17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:     1. ............................. kg     2. ............................. kg     3. ............................. kg

17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава: ............................................................................................................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.2.	Полуремарке: ...................................................................................................................... kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: …......... kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

28.	Предавателна кутия (тип): ......................................................................................................

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

31.	Местоположение на повдигащата(-ите) се ос(-и): ................................................................

32.	Местоположение на натоварващата(-ите) ос(-и): .................................................................

33.	Задвижваща(-и) ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.	Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: ............... bar

Каросерия

38.	Код на каросерията (и): ............................................................................................................

41.	Брой и конфигурация на вратите: ..........................................................................................

42.	Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): .......................................

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1)) или WHSC (Евро VI) (1)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

48.1.	Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината: ....................... (m-1)

Разни

50.	Типово одобрение, съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: да/клас(-ове): ................................................................................................................../не (1)

51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с приложение II, раздел 5: ..........................................................................................................

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категория N3

(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ............................................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.	Дължина: ....................................................................................................................... mm

6.	Широчина: ......................................................................................................................... mm

8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm

9.	Разстояние между предния край на превозното средство и центъра на теглително-прикачното устройство: ................................................................................................... mm

11.	Дължина на товарната площ: .......................................................................................... mm

12.	Заден надвес: ..................................................................................................................... mm

Маси

13.	Маса в готовност за движение: ......................................................................................... kg

13.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

13.2.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ..... kg     2. ..... kg     3. .... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)

17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg

17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:     1. .................................. kg     2. .................................. kg     3. ................................. kg

17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:     1. ............................. kg     2. ............................. kg     3. ............................. kg

17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава: ............................................................................................................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.2.	Полуремарке: ...................................................................................................................... kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: …......... kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

28.	Предавателна кутия (тип): ......................................................................................................

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

31.	Местоположение на повдигащата(-ите) се ос(-и): ................................................................

32.	Местоположение на натоварващата(-ите) ос(-и): .................................................................

33.	Задвижваща(-и) ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.	Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: ............... bar

Каросерия

38.	Код на каросерията (и): ............................................................................................................

41.	Брой и конфигурация на вратите: ..........................................................................................

42.	Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): .......................................

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: ESC

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: WHSC (Евро VI)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

48.1.	Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината: ....................... (m-1)

Разни

50.	Типово одобрение, съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: да/клас(-ове): ................................................................................................................../не (1)

51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с приложение II, раздел 5: ..........................................................................................................

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категории О1 и О2

(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.	Дължина: ........................................................................................................................... mm

6.	Широчина: ......................................................................................................................... mm

7.	Височина: .......................................................................................................................... mm

10.	Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на превозното средство: ........................................................................................................ mm

11.	Дължина на товарната площ: .......................................................................................... mm

12.	Заден надвес: ..................................................................................................................... mm

Маси

13.	Маса в готовност за движение: ......................................................................................... kg

13.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

13.2.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ...... kg  2. ...... kg     3. ..... kg и т.н.

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: .............................................................…….. kg

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

30.1.	Колея на всяка управляема ос: ........................................................................................ mm

30.2.	Колея на всички останали оси: ........................................................................................ mm

31.	Местоположение на повдигащата(-ите) се ос(-и): ................................................................

32.	Местоположение на натоварващата(-ите) ос(-и): .................................................................

34.	Ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

Каросерия

38.	Код на каросерията (и): ............................................................................................................

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Разни

50.	Типово одобрение, съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: да/клас(-ове): ................................................................................................................../не (1)

51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с приложение II, раздел 5: ..........................................................................................................

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категории О3 и О4

(комплектувани и напълно комплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ............................................................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.	Дължина: ....................................................................................................................... mm

6.	Широчина: ......................................................................................................................... mm

7.	Височина: .......................................................................................................................... mm

10.	Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на превозното средство: ........................................................................................................ mm

11.	Дължина на товарната площ: .......................................................................................... mm

12.	Заден надвес: ..................................................................................................................... mm

Маси

13.	Маса в готовност за движение: ......................................................................................... kg

13.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ..... kg     2. ..... kg     3. .... kg и т.н.

17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)

17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg

17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:     1. .................................. kg     2. .................................. kg     3. ................................. kg

17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:     1. ............................. kg     2. ............................. kg     3. ............................. kg

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: …......... kg

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

31.	Местоположение на повдигащата(-ите) се ос(-и): ................................................................

32.	Местоположение на натоварващата(-ите) ос(-и): .................................................................

34.	Ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

Каросерия

38.	Код на каросерията (и): ............................................................................................................

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Разни

50.	Типово одобрение, съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: да/клас(-ове): ................................................................................................................../не (1)

51.	За превозни средства със специално предназначение, обозначение в съответствие с приложение II, раздел 5: ..........................................................................................................

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Част II

Некомплектувани превозни средства

Образец В1 – Страна 1

Некомплектувани превозни средства

ЕО сертификат за съответствие

Страна 1

Долуподписаният [……………………………………………………… (пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното средство:

0.1.	Марка (търговско наименование на производителя): ………………………………….....

0.2.	Тип: …………………………………………………………...……………….......................

Вариант (а): …………………………………………………………………………………...

Версия (а): ………………………………………………………………………………….....

0.2.1.	Търговско наименование: ……………...…………………………………………………....

0.4.	Категория на превозното средство: .......................................................................................

0.5.	Наименование на дружеството и адрес на производителя: .................................................

0.6.	Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: ...............................

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: .......................

0.9.	Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има): ............................

0.10.	Идентификационен номер на превозното средство: ...........................................................

съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (................................ номер на одобряването на типа, включително номер на изменението), издадено на (......................... дата на издаване) и

не може да получи постоянна регистрация без допълнително одобряване.

(Място) (Дата): ....................						(Подпис): .....................

Образец В2 – Страна 1

Некомплектувани превозни средства, типово одобрени в малки серии

| [Година] | [Пореден номер] |
| --- | --- |

ЕО сертификат за съответствие

Страна 1

Долуподписаният [……………………………………………………… (пълно име и длъжност)] с настоящото удостоверявам, че превозното средство:

0.1.	Марка (търговско наименование на производителя): ………………………………….....

0.2.	Тип: …………………………………………………………...……………….......................

Вариант (а): …………………………………………………………………………………...

Версия (а): ………………………………………………………………………………….....

0.2.1.	Търговско наименование: ……………...…………………………………………………....

0.4.	Категория на превозното средство: .......................................................................................

0.5.	Наименование на дружеството и адрес на производителя: .................................................

0.6.	Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели: ...............................

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: .......................

0.9.	Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има): ............................

0.10.	Идентификационен номер на превозното средство: ...........................................................

съответства във всички отношения на типа, описан в одобрение (................................ номер на одобряването на типа, включително номер на изменението), издадено на (......................... дата на издаване) и

не може да получи постоянна регистрация без допълнително одобряване.

(Място) (Дата): ....................						(Подпис): .....................

Страна 2

Превозни средства от категория М1

(некомплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.1.	Максимално допустима дължина: .................................................................................. mm

6.1.	Максимално допустима широчина: ................................................................................ mm

7.1.	Максимално допустима височина: ................................................................................. mm

12.1.	Максимално допустим заден надвес: ............................................................................. mm

Маси

13.2.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

14.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

14.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg

15.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична вертикална маса в точката на прикачване: ……………………………………………………………………………….. kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

30.	Колея(-и) на оста(-ите):     1. ................... mm     2. ................... mm     3. ................... mm

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

Каросерия

41.	Брой и конфигурация на вратите: ..........................................................................................

42.	Брой на местата за сядане (включително мястото на водача) (к): .......................................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1)) или WHSC (Евро VI) (1)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

48.1.	Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината: ....................... (m-1)

49.	Емисии на СО2/разход на гориво/разход на електрическа енергия (м):

1. всички видове двигатели с изключение на изцяло електрическите превозни средства

|  | Емисии на СО2 | Разход на гориво |
| --- | --- | --- |
| Градски условия: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Извънградски условия: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Смесен режим: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Среднопретеглено, смесен режим | …........…. g/km | ……….. l/100 km |

2. изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

Разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен режим (1)): ……..... Wh/km

Пробег в електрически режим на задвижване: ............................................................... km

Разни

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категория М2

(некомплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ............................................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.1.	Максимално допустима дължина: .................................................................................. mm

6.1.	Максимално допустима широчина: ................................................................................ mm

7.1.	Максимално допустима височина: ................................................................................. mm

12.1.	Максимално допустим заден надвес: ............................................................................. mm

Маси

14.	Действителна маса на превозното средство: ................................................................... kg

14.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ........ kg     2. ........ kg     3. ........ kg и т.н.

15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg

15.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ..... kg     2. ..... kg     3. .... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)

17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg

17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:     1. .................................. kg     2. .................................. kg     3. ................................. kg

17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:     1. ............................. kg     2. ............................. kg     3. ............................. kg

17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава: ............................................................................................................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: …......... kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

28.	Предавателна кутия (тип): ......................................................................................................

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

30.	Колея(-и) на оста(-ите):     1. ................... mm     2. ................... mm     3. ................... mm

33.	Задвижваща(-и) ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.	Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: ............... bar

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.	Тип или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: ................................................................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1)) или WHSC (Евро VI) (1)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

48.1.	Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината: ....................... (m-1)

Разни

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категория М3

(некомплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ............................................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.1.	Максимално допустима дължина: .................................................................................. mm

6.1.	Максимално допустима широчина: ................................................................................ mm

7.1.	Максимално допустима височина: ................................................................................. mm

12.1.	Максимално допустим заден надвес: ............................................................................. mm

Маси

14.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

14.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ........ kg     2. ........ kg     3. ........ kg и т.н.

15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg

15.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ..... kg     2. ..... kg     3. .... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)

17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg

17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:     1. .................................. kg     2. .................................. kg     3. ................................. kg

17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:     1. ............................. kg     2. ............................. kg     3. ............................. kg

17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава: ............................................................................................................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: …......... kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

28.	Предавателна кутия (тип): ......................................................................................................

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

30.1.	Колея на всяка управляема ос: ........................................................................................ mm

30.2.	Колея на всички останали оси: ........................................................................................ mm

32.	Местоположение на натоварващата(-ите) ос(-и): .................................................................

33.	Задвижваща(-и) ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.	Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: ............... bar

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.	Тип или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: ................................................................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: ESC

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: WHSC (Евро VI)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

48.1.	Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината: ....................... (m-1)

Разни

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категория N1

(некомплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.1.	Максимално допустима дължина: .................................................................................. mm

6.1.	Максимално допустима широчина: ................................................................................ mm

7.1.	Максимално допустима височина: ................................................................................. mm

8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm

12.1.	Максимално допустим заден надвес: ............................................................................. mm

Маси

13.	Маса в готовност за движение: ......................................................................................... kg

14.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

14.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ........ kg     2. ........ kg     3. ......... kg и т.н.

15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg

15.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.2.	Полуремарке: ....................................................................................................................... kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: ...…….. kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

28.	Предавателна кутия (тип): ....................................................................................................

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

30.	Колея(-и) на оста(-ите):     1. ................... mm     2. ................... mm     3. ................... mm

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.	Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: ............... bar

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.	Тип или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: ................................................................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1)) или WHSC (Евро VI) (1)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

48.1.	Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината: ....................... (m-1)

49.	Емисии на СО2/разход на гориво/разход на електрическа енергия (м):

1. всички видове двигатели с изключение на изцяло електрическите превозни средства

|  | Емисии на СО2 | Разход на гориво |
| --- | --- | --- |
| Градски условия: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Извънградски условия: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Смесен режим: | …........…. g/km | ……….. l/100 km/m3/100 km (1) |
| Среднопретеглено, смесен режим | …........…. g/km | ……….. l/100 km |

2. изцяло електрически превозни средства и хибридни електрически превозни средства с външно зареждане

Разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен режим (1)): ……..... Wh/km

Пробег в електрически режим на задвижване: ............................................................... km

Разни

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категория N2

(некомплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ............................................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.1.	Максимално допустима дължина: ................................................................................. mm

6.1.	Максимално допустима широчина: ................................................................................ mm

8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm

12.1.	Максимално допустим заден надвес: ............................................................................. mm

Маси

14.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

14.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ........ kg     2. ........ kg     3. ........ kg и т.н.

15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg

15.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ..... kg     2. ..... kg     3. .... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)

17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg

17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:     1. .................................. kg     2. .................................. kg     3. ................................. kg

17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:     1. ............................. kg     2. ............................. kg     3. ............................. kg

17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава: ............................................................................................................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.2.	Полуремарке: ...................................................................................................................... kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: …......... kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

28.	Предавателна кутия (тип): ......................................................................................................

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

31.	Местоположение на повдигащата(-ите) се ос(-и): ................................................................

32.	Местоположение на натоварващата(-ите) ос(-и): .................................................................

33.	Задвижваща(-и) ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.	Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: ............... bar

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.	Тип или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: ................................................................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: тип I или ESC (1)

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: тип I (Евро 5 или 6 (1)) или WHSC (Евро VI) (1)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

48.1.	Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината: ....................... (m-1)

Разни

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категория N3

(некомплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ............................................................................

3.	Задвижващи оси (брой, местоположение, взаимно свързване): .........................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.1.	Максимално допустима дължина: .................................................................................. mm

6.1.	Максимално допустима широчина: ................................................................................ mm

8.	Надвес на седлото на седлови влекач (максимум и минимум): ................................... mm

12.1.	Максимално допустим заден надвес: ............................................................................. mm

Маси

14.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

14.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ........ kg     2. ........ kg     3. ........ kg и т.н.

15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg

15.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ..... kg     2. ..... kg     3. .... kg и т.н.

16.4.	Технически допустима максимална маса на състава: .................................................... kg

17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)

17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg

17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:     1. .................................. kg     2. .................................. kg     3. ................................. kg

17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:     1. ............................. kg     2. ............................. kg     3. ............................. kg

17.4.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на състава: ............................................................................................................................................... kg

18.	Технически допустима максимална теглена маса в случай на:

18.1.	Ремарке с теглич: ................................................................................................................ kg

18.2.	Полуремарке: ...................................................................................................................... kg

18.3.	Ремарке с централна ос: ..................................................................................................... kg

18.4.	Ремарке без спирачна уредба: ........................................................................................... kg

19.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване: …......... kg

Двигател

20.	Производител на двигателя: ...................................................................................................

21.	Код на двигателя, както е обозначен на двигателя: .............................................................

22.	Принцип на работа: .................................................................................................................

23.	Изцяло електрически: да/не (1)

23.1.	Хибридно [електрическо] превозно средство: да/не (1)

24.	Брой и разположение на цилиндрите: ...................................................................................

25.	Работен обем на двигателя: ............................................................................................. cm3

26.	Гориво: дизелово гориво / бензин / LPG / CNG–биометан / LNG / етанол / биодизел / водород (1)

26.1.	За едно гориво / за две горива / за смес от горива / за два вида гориво (1)

26.2.	(Само за два вида гориво) Тип 1А / Тип 1Б / Тип 2А / Тип 2Б / Тип 3Б (1)

27.	Максимална мощност

27.1.	Максимална ефективна мощност (ж): .............................. kW при .............................. min-1 (двигател с вътрешно горене) (1)

27.2.	Максимална часова мощност: ..................................................... kW (електродвигател) (1)

27.3.	Максимална ефективна мощност: .............................................. kW (електродвигател) (1)

27.4.	Максимална мощност за 30 минути: .......................................... kW (електродвигател) (1)

28.	Предавателна кутия (тип): ......................................................................................................

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

31.	Местоположение на повдигащата(-ите) се ос(-и): ................................................................

32.	Местоположение на натоварващата(-ите) ос(-и): .................................................................

33.	Задвижваща(-и) ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Спирачки

36.	Връзки със спирачната уредба на ремаркето: механични/електрически/пневматични/хидравлични (1)

37.	Налягане в захранващия тръбопровод за спирачната уредба на ремаркето: ............... bar

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.	Тип или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: ................................................................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Екологични характеристики

46.	Ниво на шума

На място: …….……….. dB(A) при честота на въртене на двигателя: ………..…… min-1

В движение: ................................................................................................................ dB(A)

47.	Ниво на емисии на отработили газове (л): Евро ...................................................................

48.	Емисии на отработили газове (м) (м1) (м2):

Номер на приложимия базов регулаторен акт и на приложимия последно изменящ го регулаторен акт: .......................................................................................................................

1.1. процедура за изпитване: ESC

CO: ................. HC: ................. NOx: ................. HC + NOx: ................. Частици: ................

Димност (ELR): ............................................................................................................... (m-1)

1.2. процедура за изпитване: WHSC (Евро VI)

CO: ............ THC: …......... NMHC: ............ NOx: ............ THC + NOx: ............ NH3: ...........

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

2.1. процедура за изпитване: ЕТС (ако е приложимо)

CO: ............. NOx: ............. NMHC: ............. THC: ............. CH4: ............. Частици: ............

2.2. процедура за изпитване: WHTC (Евро VI)

CO: .............. NOx: .............. NMHC: .............. THC: .............. CH4: .............. NH3: ..............

Частици (маса): .............................................. Частици (брой): .............................................

48.1.	Коригирана стойност на коефициента на поглъщане на светлината: ....................... (m-1)

Разни

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категории О1 и О2

(некомплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.1.	Максимално допустима дължина: .................................................................................. mm

6.1.	Максимално допустима широчина: ................................................................................ mm

7.1.	Максимално допустима височина: ................................................................................. mm

10.	Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на превозното средство: ........................................................................................................ mm

12.1.	Максимално допустим заден надвес: ............................................................................. mm

Маси

14.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

14.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ........ kg     2. ........ kg     3. ......... kg и т.н.

15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg

15.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ...... kg  2. ...... kg     3. ..... kg и т.н.

19.1.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: .............................................................…….. kg

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

30.1.	Колея на всяка управляема ос: ........................................................................................ mm

30.2.	Колея на всички останали оси: ........................................................................................ mm

31.	Местоположение на повдигащата(-ите) се ос(-и): ................................................................

32.	Местоположение на натоварващата(-ите) ос(-и): .................................................................

34.	Ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.	Тип или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: ................................................................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Разни

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Страна 2

Превозни средства от категории О3 и О4

(некомплектувани превозни средства)

Страна 2

Общи конструктивни характеристики

1.	Брой на осите: ................................................... и колелата: ..................................................

1.1.	Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ........................................................

2.	Управляеми оси (брой, местоположение): ............................................................................

Основни размери

4.	База (междуосово разстояние) (д): …………………………………………………….. mm

4.1.	Разстояние между осите:     1-2: ………… mm     2-3: ………... mm     3-4: ……….... mm

5.1.	Максимално допустима дължина: .................................................................................. mm

6.1.	Максимално допустима широчина: ................................................................................ mm

7.1.	Максимално допустима височина: ................................................................................. mm

10.	Разстояние между центъра на теглително-прикачното устройство и задния край на превозното средство: ........................................................................................................ mm

12.1.	Максимално допустим заден надвес: ............................................................................. mm

Маси

14.	Действителна маса на превозното средство: .................................................................... kg

14.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ........ kg     2. ........ kg     3. ........ kg и т.н.

15.	Минимална маса на напълно комплектуваното превозно средство: ............................. kg

15.1.	Разпределение на тази маса между осите:     1. ............ kg     2. ............ kg     3. ............ kg

16.	Технически допустими максимални маси

16.1.	Технически допустима максимална маса: ........................................................................ kg

16.2.	Технически допустима маса на всяка ос:     1. ......... kg     2. ......... kg     3. ......... kg и т.н.

16.3.	Технически допустима маса на всяка група оси:     1. ..... kg     2. ..... kg     3. .... kg и т.н.

17.	Предвидени регистрационни/експлоатационни допустими максимални маси при национален/международен транспорт (1) (о)

17.1.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса: ............. kg

17.2.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка ос:     1. .................................. kg     2. .................................. kg     3. ................................. kg

17.3.	Предвидена регистрационна/експлоатационна допустима максимална маса на всяка група оси:     1. ............................. kg     2. ............................. kg     3. ............................. kg

19.1.	Технически допустима максимална статична маса в точката на прикачване на полуремарке или ремарке с централна ос: …......... kg

Максимална скорост

29.	Максимална скорост: …………………………………………………………………. km/h

Оси и окачване

31.	Местоположение на повдигащата(-ите) се ос(-и): ................................................................

32.	Местоположение на натоварващата(-ите) ос(-и): .................................................................

34.	Ос(-и) с пневматично или равностойно на него окачване: да/не (1)

35.	Комбинация гума/колело (з): ..................................................................................................

Теглително-прикачно устройство

44.	Номер на одобрението или маркировка за одобрение на теглително-прикачното устройство (ако е монтирано): ...............................................................................................

45.	Тип или класове на теглително-прикачните устройства, които могат да бъдат монтирани: ................................................................................................................................

45.1.	Стойности на характеристиките (1): D: ................/V: ................/S: ................/U: ................

Разни

52.	Забележки (н): ...........................................................................................................................

Обяснителни бележки:

| (1) | Излишното се задрасква. |
| --- | --- |
| (а) | Посочва се идентификационния код. |
| (б) | Посочва се дали превозното средство е подходящо за употреба при дясно или ляво движение или и при двата вида движение. |
| (в) | Посочва се дали монтираният скоростомер е с метрични или с метрични и имперски мерни единици. |
| (г) | Тази декларация не ограничава правото на държавите-членки да изискват технически преработки за да позволят регистрацията на превозното средство в държава-членка, различна от тази, за която то е предназначено, когато посоката на движението е от противоположната страна на пътя. |
| (д) | Тази позиция се попълва само когато превозното средство има две оси. За ремарке с централна ос, което има само една ос, се посочва хоризонталното разстояние между вертикалните оси на теглително-прикачното устройство и центъра на оста. |
| (ж) | За хибридните електрически превозни средства се посочват и двете стойности на изходната мощност. |
| (з) | Незадължителното оборудване по тази буква може да бъде добавено в позиция „Забележки“. |
| (и) | Използват се кодовете в приложение № 1, част В. |
| (й) | Посочва(-т) се само основния(-те) цвят(цветове), както следва:бял, жълт, оранжев, червен, виолетов, син, зелен, сив, кафяв или черен. |
| (к) | С изключение на седалките, предвидени за използване само когато превозното средство е неподвижно и местата за инвалидни колички. За междуградските(туристическите) автобуси от категория М3 броят на членовете на екипажа се включва в броя на пътниците. |
| (л) | Добавя се номерът на нивото „Евро“ и знакът, съответстващ на разпоредбите за одобряване на типа. |
| (м) | Повтаря се за различните горива, които могат да се използват. Превозните средства, които могат да бъдат захранвани с бензин и газообразно гориво, но при които системата за захранване с бензин е монтирана само за аварийни случаи или пускане на двигателя и резервоарът за бензин, на които не може да съдържа повече от 15 литра бензин, се считат за превозни средства, които използват само газообразно гориво. |
| (м1) | В случай на двигатели, работещи с два вида гориво и превозни средства, отговарящи на екологична категория Евро VI се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо. |
| (м2) | Декларират се само емисиите, които са изчислени в съответствие с приложимия регулаторен акт или приложимите регулаторни актове. |
| (н) | Когато превозното средство е оборудвано с 24GHz радарно съоръжение с малък обсег в съответствие с Решение 2005/50/ЕО на Комисията от 17 януари 2005 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър в обхвата от 24 GHz за временно използване от късообхватни радарни устройства за МПС в Общността (ОВ L 21, 25.01.2005 г., стр. 15), производителят трябва да отбележи: „Превозно средство, оборудвано с 24GHz радарно съоръжение с малък обсег“. |
| (о) | Производителят може да попълни тези позиции или за международен транспорт, или за национален транспорт, или и за двата вида транспорт. За национален транспорт се посочва кодът на страната, в която превозното средство е предвидено да бъде регистрирано. Кодът е в съответствие със стандарт БДС ISO 3166-1:2006. За международен транспорт се посочва номера на директивата (например: „96/53/ЕО“ за Директива 96/53/ЕО на Съвета). |
| (п) | Екологични иновации. |
| (п1) | Общият код на екологичната(ите) иновация(и) се състои от следните елементи, всеки от тях разделен от останалите с интервал: - код на органа по одобряването, определен в приложение № 5; - индивидуален код на всяка екологична иновация монтирана на превозното средство, посочен в хронологичен ред на решенията на Комисията за одобряване. (Например общият код на три екологични иновации, одобрени хронологично под номера 10, 15 и 16 и монтирани на превозно средство, което е одобрено от органа по одобряване на типа на Германия, следва да бъде: „е1 10 15 16”.) |
| (п2) | Сума на намаленията на емисиите на СО2 за всяка отделна екологична иновация. |
| (р) | В случай на напълно комплектувани превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007. |

§ 9. Приложение № 10 към чл. 4, ал. 2, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 10

към чл. 4, ал. 2, т. 1

Изисквания за целите на ЕО одобряване на типа на превозни средства

Част 1

Регулаторни актове за ЕО одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в неограничени серии

| Точка | Предмет | Регулаторен акт | Приложимост |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| 1 | Допустимо ниво на шума | Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Директива 70/157/ЕИО | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 2А | Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 715/2007 | X (1) | X (1) |  | X (1) | X (1) |  |  |  |  |  |
| 3A | Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 34 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3Б | Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна нискоразположена защита (ЗНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 58 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4A | Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1003/2010 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5A | Кормилна уредба | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 79 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 6Б | Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 11 на ИКЕ на ООН | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 7A | Устройства за звуков сигнал и сигнали | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 28 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 8A | Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 46 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 9A | Спиране на превозни средства и ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13 на ИКЕ на ООН |  | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) |
| 9Б | Спиране на леки автомобили | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13-H на ИКЕ на ООН | X (4) |  |  | X (4) |  |  |  |  |  |  |
| 10A | Електромагнитна съвместимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 10 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12A | Вътрешно оборудване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 21 на ИКЕ на ООН | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13A | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 18 на ИКЕ на ООН |  | X (4A) | X (4A) |  | X (4A) | X (4A) |  |  |  |  |
| 13Б | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 116 на ИКЕ на ООН | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 14A | Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 12 на ИКЕ на ООН | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15A | Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 17 на ИКЕ на ООН | X | X (4В) | X (4В) | X | X | X |  |  |  |  |
| 15Б | Седалки за пътнически превозни средства с голям капацитет | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 80 на ИКЕ на ООН |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 16A | Външни изпъкнали части | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 26 на ИКЕ на ООН | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 17Б | Устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 39 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 18A | Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 19/2011 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19A | Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 14 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 20A | Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 48 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21A | Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 3 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22A | Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 7 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22Б | Дневни светлини за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 87 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 22В | Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 91 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23A | Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 6 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24A | Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25A | Неразглобяеми фарове (категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват европейска асиметрична къса светлина или дълга светлина или и двете | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 31 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Б | Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 37 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25В | Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 98 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Г | Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 99 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Д | Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 112 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Е | Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 123 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 26A | Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 19 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 27A | Устройство за теглене | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1005/2010 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 28A | Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 38 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29A | Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 23 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30A | Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 77 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 31A | Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 16 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 32A | Поле на видимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 125 на ИКЕ на ООН | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33A | Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 121 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 34A | Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕО) № 672/2010 | X | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |  |  |  |  |
| 35A | Устройства за почистване и измиване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1008/2010 | X | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) |  |  |  |  |
| 36A | Отоплителни системи | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 122 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 37A | Калници | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1009/2010 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38А | Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 25 на ИКЕ на ООН | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41A | Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 595/2009 | X (9) | X (9) | X | X (9) | X (9) | X |  |  |  |  |
| 42A | Странична защита на товарни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 73 на ИКЕ на ООН |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |
| 43A | Системи против изпръскване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 109/2011 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 44A | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45A | Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 43 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46 | Гуми | Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите Директива 92/23/ЕИО | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46A | Монтиране на гуми | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 458/2011 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46Б | Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 30 на ИКЕ на ООН | X |  |  | X |  |  | X | X |  |  |
| 46В | Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 54 на ИКЕ на ООН |  | X | X | X | X | X |  |  | X | X |
| 46Г | Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 117 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46Д | Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние / система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 64 на ИКЕ на ООН | X (9А) |  |  | X (9А) |  |  |  |  |  |  |
| 47A | Ограничаване на скоростта на превозните средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 89 на ИКЕ на ООН |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 48A | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 49A | Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 61 на ИКЕ на ООН |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 50A | Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 55 на ИКЕ на ООН | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X | X | X | X |
| 50Б | Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); монтиране на одобрен тип КТПУ | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 102 на ИКЕ на ООН |  |  |  |  | X (10) | X (10) |  |  | X (10) | X (10) |
| 51A | Горимост на материалите, използвани за изграждането на интериора на някои категории моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 118 на ИКЕ на ООН |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 52A | Превозни средства от категории M2 и M3 | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 107 на ИКЕ на ООН |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 52Б | Здравина на каросерията на пътнически превозни средства с голям капацитет | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 66 на ИКЕ на ООН |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 53A | Защита на пътниците в случай на челен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 94 на ИКЕ на ООН | X (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54A | Защита на пътниците в случай на страничен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 95 на ИКЕ на ООН | X (12) |  |  | X (12) |  |  |  |  |  |  |
| 56A | Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 105 на ИКЕ на ООН |  |  |  | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) |
| 57A | Предни нискоразположени защитни устройства (ПНЗУ) и тяхното монтиране; предна нискоразположена защита (ПНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 93 на ИКЕ на ООН |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 58 | Защита на пешеходците | Регламент (ЕО) № 78/2009 | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Рециклиране | Наредба № 133 от 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване Директива 2005/64/ЕО | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 60 | (празна) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Климатични системи | Наредба № 134 от 2007 г. за емисиите от климатичните системи в моторните превозни средства Директива 2006/40/ЕО | X |  |  | X (14) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Водородна система | Регламент (ЕО) № 79/2009 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 63 | Обща безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) |
| 64 | Индикатори за смяна на предавката | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 65/2012 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Усъвършенствана система за аварийно спиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 347/2012 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 66 | Система за предупреждение при напускане на лентата за движение | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 351/2012 |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 67 | Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 67 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 68 | Алармени системи за превозни средства (АСПС) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 97 на ИКЕ на ООН | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Електрическа безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 100 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 70 | Специфични компоненти за сгъстен природен газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 110 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |

Обяснителни бележки:

| X | Приложим регулаторен акт. Забележка: Сериите от изменения на правилата на ИКЕ на ООН, които се прилагат задължително, са изброени в приложение IV на Регламент (ЕО) № 661/2009. Сериите от изменения, приети впоследствие, се приемат като алтернатива. |
| --- | --- |
| (1) | За превозни средства с референтна маса, ненадвишаваща 2610 kg. По искане на производителя може да се прилага и за превозни средства с референтна маса, ненадвишаваща 2840 kg. |
| (3) | Монтирането на електронна система за управление на стабилността се изисква в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 661/2009. Следователно изискванията, посочени в приложение 21 на Правило № 13 на ИКЕ на ООН, трябва да се спазват за целите на ЕО одобряване на типа на новите типове превозни средства, както и за регистрацията, продажбата и пускането в употреба на нови превозни средства. Вместо датите за прилагане, посочени в Правило № 13 на ИКЕ на ООН, се прилагат датите, посочени в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009. |
| (4) | Монтирането на електронна система за управление на стабилността се изисква в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 661/2009. Следователно изискванията, посочени в част А от приложение 9 на Правило № 13-H на ИКЕ на ООН, трябва да се спазват за целите на ЕО одобряване на типа на новите типове превозни средства, както и за регистрацията, продажбата и пускането в употреба на нови превозни средства. Вместо датите за прилагане, посочени в Правило № 13-H на ИКЕ на ООН, се прилагат датите, посочени в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009. |
| (4A) | Когато е монтирано, защитното устройство трябва да отговаря на изискванията на Правило № 18 на ИКЕ на ООН. |
| (4В) | Посоченото правило се прилага за седалките, които не попадат в обхвата на Правило № 80 на ИКЕ на ООН. |
| (5) | Превозните средства от тази категория се оборудват с подходящо устройство за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло. |
| (6) | Превозните средства от тази категория се оборудват с подходящи устройства за почистване и измиване на предното стъкло. |
| (9) | За превозни средства с референтна маса надвишаваща 2610 kg, които не притежават одобряване на типа (по искане на производителя и при условие че тяхната референтна маса не надвишава 2840 kg), съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007. |
| (9A) | Прилага се само когато на тези превозни средства е монтирано оборудване, което попада в обхвата на Правило № 64 на ИКЕ на ООН. Системата за следене на налягането в гумите за превозни средства от категория M1 се прилага задължително в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 661/2009. |
| (10) | Прилага се само за превозни средства, оборудвани с теглително-прикачно(и) устройство(а). |
| (11) | Прилага се за превозни средства с технически допустима максимална маса, ненадвишаваща 2,5 тона. |
| (12) | Прилага се само за превозни средства, при които „основната точка на седене“ (точка „R“) на най-ниската седалка е на не повече от 700 mm над земната повърхност. |
| (13) | Прилага се само, когато производителят подаде заявление за одобряване на типа на превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари. |
| (14) | Прилага се само за превозни средства от категория N1, клас I (с референтна маса ≤ 1305 kg). |
| (15) | По искане на производителя одобряване на типа може да бъде издадено по тази точка като алтернатива на получаване на одобряване на типа по точки: 3A, 3Б, 4A, 5A, 6A, 6Б, 7A, 8A, 9A, 9Б, 10A, 12A, 13A, 13Б, 14A, 15A, 15Б, 16A, 17A, 17Б, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22Б, 22В, 23A, 24A, 25A, 25Б, 25В, 25Г, 25Д, 25Е, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46Б, 46В, 46Г, 46Д, 47A, 48A, 49A, 50A, 50Б, 51A, 52A, 52Б, 53A, 54A, 56A, 57A и 64 – 70. |

Допълнение № 1

Регулаторни актове за ЕО одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малка серия, съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 (член 22 от Директива 2007/46/ЕО)

Таблица № 1

Превозни средства от категория М1 (1)

| Точка | Предмет | Регулаторен акт | Специфични аспекти | Приложимост и специфични изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимо ниво на шума | Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Директива 70/157/ЕИО |  | А |
| 2 | Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 715/2007 |  | А |
|  |  |  | а) система за бордова диагностика (СБД) | Превозното средство се оборудва със система за БД, която изпълнява изискванията на член 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 692/2008 (Системата за БД трябва да бъде проектирана така, че да записва поне неизправностите на системата за управление на двигателя.). Интерфейсът на БД трябва да може да обменя данни с най-разпространените диагностични уреди. |
|  |  |  | б) съответствие в експлоатация | N/A |
|  |  |  | в) достъп до информация | Достатъчно е производителят да предоставя достъп до информация за ремонта и техническото обслужване по леснодостъпен и бърз начин. |
|  |  |  | г) измерване на мощността | (Когато производителят на превозното средство използва двигател от друг производител) Приемат се предоставените от производителя на двигателя данни от изпитване на стенд, при условие че системата за управление на двигателя е същата (т.е. поне със същия електронен блок за управление (ЕБУ). Изпитването на изходната мощност може да се проведе на динамометричен стенд. Взема се предвид загубата на мощност в предаването. |
| 3А | Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 34 на ИКЕ на ООН | а) резервоари за течно гориво | В |
|  |  |  | б) монтиране в превозно средство | В |
| 3Б | Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 58 на ИКЕ на ООН |  | В |
| 4А | Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1003/2010 |  | В |
| 5А | Кормилна уредба | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 79 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  | а) механични системи | Прилагат се разпоредбите на т. 5 от Правило № 79 на ИКЕ на ООН. Извършват се всички изпитвания, предписани в т. 6.2 от Правило № 79 на ИКЕ на ООН, и се прилагат изискванията на т. 6.1. от Правило № 79 на ИКЕ на ООН. |
|  |  |  | б) комплексни електронни системи за управление на превозното средство | Прилагат се всички изисквания на приложение 6 на Правило № 79 на ИКЕ на ООН. Съответствието с тези изисквания може да бъде проверено само от компетентна техническа служба. |
| 6А | Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 11 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  | а) общи изисквания (т. 5 от Правило № 11 на ИКЕ на ООН) | Прилагат се всички изисквания. |
|  |  |  | б) експлоатационни характеристики (т. 6 от Правило № 11 на ИКЕ на ООН) | Прилагат се само изискванията на т. 6.1.5.4 и т. 6.3 относно ключалките на вратите. |
| 7А | Устройства за звуков сигнал и сигнали | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 28 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране на превозно средство | В |
| 8А | Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 46 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране на превозно средство | В |
| 9Б | Спиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13-Н на ИКЕ на ООН | а) изисквания за проектиране и изпитване | А |
|  |  |  | б) електронна система за управление на стабилността и спирачен асистент | Не е необходимо монтирането на спирачен асистент и електронна система за управление на стабилността. Ако са монтирани, те трябва да съответстват на изискванията на Правило № 13-H на ИКЕ на ООН. |
| 10А | Електромагнитна съвместимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 10 на ИКЕ на ООН |  | В |
| 12А | Вътрешно оборудване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 21 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  | а) вътрешно разположение |  |
|  |  |  | i) изисквания относно радиусите и издадеността на бутони, ръчки и др., органи за управление и общо вътрешно оборудване | По искане на производителя изискванията на т. 5.1 – 5.6 от Правило № 21 на ИКЕ на ООН могат да не се прилагат. Прилагат се изискванията на т. 5.2. от Правило № 21 на ИКЕ на ООН, с изключение на т. 5.2.3.1, 5.2.3.2 и 5.2.4. |
|  |  |  | ii) изпитвания за поглъщане на енергията от арматурното табло | Изпитвания за поглъщане на енергията от арматурното табло се извършват само когато превозното средство не е оборудвано с поне две предни въздушни възглавници или два четириточкови обезопасителни колана с цялостно обхващане без прибиращо устройство. |
|  |  |  | iii) изпитване за поглъщане на енергията от задната част на седалките | N/A |
|  |  |  | б) електрическо задвижване на прозорци, покривни конструкции и преграждащи системи | Прилагат се всички изисквания на т. 5.8 от Правило № 21 на ИКЕ на ООН. |
| 13А | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 116 на ИКЕ на ООН |  | А |
| 14А | Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 12 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  |  | Изпитвания са необходими, когато превозното средство не е изпитвано съгласно Правило № 94 на ИКЕ на ООН (виж т. 53А от таблицата) |
| 15А | Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 17 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  | а) общи изисквания |  |
|  |  |  | i) спецификации | Прилагат се изискванията на т. 5.2 от Правило № 17 на ИКЕ на ООН, с изключение на т. 5.2.3. |
|  |  |  | ii) изпитвания на здравина на облегалката на седалката и облегалките за глава | Прилагат се изискванията на т. 6.2 от Правило № 17 на ИКЕ на ООН. |
|  |  |  | iii) изпитвания на отключване и регулиране | Изпитването се извършва в съответствие с изискванията на приложение 7 на Правило № 17 на ИКЕ на ООН |
|  |  |  | б) облегалки за глава |  |
|  |  |  | i) спецификации | Прилагат се изискванията на т. 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 и 5.12. от Правило № 17 на ИКЕ на ООН, с изключение на т. 5.5.2. |
|  |  |  | ii) изпитвания на здравина на облегалките за глава | Извършва се изпитването, предвидено в т. 6.4 от Правило № 17 на ИКЕ на ООН. |
|  |  |  | в) специални изисквания относно защитата на пътниците при изместване на багажа | По искане на производителя изискванията на приложение 9 на Правило № 17 на ИКЕ на ООН могат да не се прилагат. |
| 16А | Външни изпъкнали части | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 26 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  | а) общи изисквания | Прилагат се изискванията на т. 5 от Правило № 26 на ИКЕ на ООН. |
|  |  |  | б) специални изисквания | Прилагат се изискванията на т. 6 от Правило № 26 на ИКЕ на ООН. |
| 17А | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 |  | D |
| 17Б | Устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 39 на ИКЕ на ООН |  | В |
| 18А | Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 19/2011 |  | В |
| 19А | Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 14 на ИКЕ на ООН |  | B |
| 20А | Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 48 на ИКЕ на ООН |  | В Дневните светлини се монтират на нов тип превозно средство считано от: - 7 февруари 2011 г. за превозни средства от категории М1 и N1; - 7 август 2012 г. за превозни средства от категории М2, М3, N2 и N3. |
| 21А | Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 3 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 22А | Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 7 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 22Б | Дневни светлини за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 87 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 22В | Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 91 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 23А | Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 6 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 24А | Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25А | Неразглобяеми фарове (категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват европейска асиметрична къса светлина или дълга светлина или и двете | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25Б | Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 37 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25В | Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 98 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25Г | Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 99 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25Д | Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 112 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25Е | Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 123 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 26А | Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 19 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 27А | Устройство за теглене | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1005/2010 |  | В |
| 28А | Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 38 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 29А | Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 23 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 30А | Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 77 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 31А | Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 16 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) изисквания за монтиране | В |
| 32А | Поле на видимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 125 на ИКЕ на ООН |  | А |
| 33А | Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 121 на ИКЕ на ООН |  | А |
| 34А | Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 672/2010 |  | С |
|  |  |  | а) премахване на обледяването на предното стъкло | Прилага се само т. 1.1.1 от приложение II на Регламент (ЕС) № 672/2010, при условие че поток топъл въздух се подвежда до цялата повърхност на предното стъкло или то е с електрическо загряване по цялата си повърхност. |
|  |  |  | б) премахване на запотяването на предното стъкло | Прилага се само т. 1.2.1 от приложение II на Регламент (ЕС) № 672/2010, при условие че поток топъл въздух се подвежда до цялата повърхност на предното стъкло или то е с електрическо загряване по цялата си повърхност. |
| 35А | Устройства за почистване и измиване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1008/2010 |  | С |
|  |  |  | а) устройство за почистване на предното стъкло | Прилагат се т. 1.1 – 1.1.10 от приложение III на Регламент (ЕС) № 1008/2010. Извършва се само изпитването, описано в т. 2.1.10 от приложение III на Регламент (ЕС) № 1008/2010. |
|  |  |  | б) устройство за измиване на предното стъкло | Прилага се т. 1.2 от приложение III на Регламент (ЕС) № 1008/2010, с изключение на т. 1.2.2, 1.2.3 и 1.2.5. |
| 36А | Отоплителни системи | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 122 на ИКЕ на ООН |  | С Не е необходимо монтирането на отоплителна система. |
|  |  |  | а) всички отоплителни системи | Прилагат се изискванията на т. 5.3 и т. 6 от Правило № 122 на ИКЕ на ООН. |
|  |  |  | Б) отоплителни системи, работещи с ВНГ | Прилагат се изискванията на приложение 8 на Правило № 122 на ИКЕ на ООН |
| 37А | Калници | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1009/2010 |  | В |
| 38А | Облегалки за глава | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 25 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 41A | Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 595/ 2009 |  | A С изключение на набора от изисквания относно БД и достъпа до информация. |
|  |  |  | Измерване на мощността | (Когато производителят на превозното средство използва двигател от друг производител) Приемат се предоставените от производителя на двигателя данни от изпитване на стенд, при условие че системата за управление на двигателя е същата (т.е. поне със същия електронен блок за управление (ЕБУ). Изпитването на изходната мощност може да се проведе на динамометричен стенд. Взема се предвид загубата на мощност в предаването. |
| 44А | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 |  | В По искане на производителя изпитването на потегляне по наклон при максимална маса на състава, описано в т. 5.1 от част А към приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012, може да не се прилага. |
| 45А | Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 43 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране | В |
| 46 | Гуми | Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите Директива 92/23/ЕИО | Компоненти | Х |
| 46А | Монтиране на гуми | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 458/2011 |  | В Датите за постепенно прилагане са определените в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009. |
| 46Б | Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 30 на ИКЕ на ООН | Компоненти | Х |
| 46Г | Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 117 на ИКЕ на ООН | Компоненти | Х |
| 46Д | Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние / система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 64 на ИКЕ на ООН | Компоненти | Х |
|  |  |  | Монтиране на система за следене на налягането в гумите (ССНГ) | В Не е необходимо монтирането на ССНГ. |
| 50А | Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 55 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране | В |
| 53А | Защита на пътниците в случай на челен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 94 на ИКЕ на ООН |  | С За превозните средства, оборудвани с предни въздушни възглавници, се прилагат изискванията на Правило № 94 на ИКЕ на ООН. Превозните средства, които не са оборудвани с въздушни възглавници, трябва да изпълняват изискванията на т. 14А от таблицата. |
| 54А | Защита на пътниците в случай на страничен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 95 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  | Изпитване с модел на глава | Производителят предоставя на техническата служба съответна информация относно евентуалния удар на главата на манекена в конструкцията на превозното средство или в страничните стъкла, ако са направени от многослойно стъкло. Когато вероятността от такъв удар е доказана, тогава се провежда частичното изпитване с използване на модел на глава, описано в т. 3.1 от приложение 8 на Правило № 95 на ИКЕ на ООН, като критерият, посочен в т. 5.2.1.1 от Правило № 95 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде изпълнен. Със съгласието на техническата служба процедурата на изпитване, описана в приложение 4 на Правило № 21 на ИКЕ на ООН, може да се използва като алтернатива на посоченото изпитване. |
| 58 | Защита на пешеходците | Регламент (ЕО) № 78/2009 | а) технически изисквания, които се прилагат към превозното средство | N/A |
|  |  |  | б) предни защитни системи | Х |
| 59 | Рециклиране | Наредба № 133 от 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване Директива 2005/64/ЕО |  | N/A Прилага се единствено т. 2 от приложение № 1 на Наредба № 133 относно повторната употреба на компоненти. |
| 61 | Климатични системи | Наредба № 134 от 2007 г. за емисиите от климатичните системи в моторните превозни средства Директива 2006/40/ЕО |  | А Флуорираните парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, са разрешени до 31 декември 2016 г. |
| 62 | Водородна система | Регламент (ЕО) № 79/2009 |  | Х |
| 63 | Обща безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 |  | По искане на производителя може да бъде издадено одобряване на типа по тази точка. Виж бележка под линия (15) от таблицата за превозни средства, произвеждани в неограничени серии. |
| 64 | Индикатори за смяна на предавката | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 65/2012 |  | N/A |
| 67 | Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 67 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране | А |
| 68 | Алармени системи за превозни средства (АСПС) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 97 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране | В |
| 69 | Електрическа безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 100 на ИКЕ на ООН |  | В |
| 70 | Специфични компоненти за сгъстен природен газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 110 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране | А |
| (1) Прилагат се обяснителните бележки от част 1. |

Значение на буквите:

| Х | Пълно прилагане на регулаторния акт. а) издава се сертификат за одобряване на типа; б) изпитванията и проверките се извършват от техническата служба или производителя в съответствие с условията, определени в глава девета; в) изготвя се протокол от изпитването в съответствие с разпоредбите на приложение № 8; г) гарантира се съответствие на продукцията. |
| --- | --- |
| A | Прилагане на регулаторния акт, както следва: а) изпълняват се всички изисквания на регулаторния акт освен ако не е указано друго; б) не е необходим сертификат за одобряване на типа; в) изпитванията и проверките се извършват от техническата служба или производителя в съответствие с условията, определени в глава девета; г) изготвя се протокол от изпитването в съответствие с разпоредбите на приложение № 8; д) гарантира се съответствие на продукцията. |
| B | Прилагане на регулаторния акт, както следва: Както в буква „А“, с изключение на това, че изпитванията и проверките могат да се извършат от самия производител при съгласие на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (т.е. условията, определени в глава девета, не трябва да бъде изпълнени). |
| C | Прилагане на регулаторния акт, както следва: а) изпълняват се само техническите изисквания на регулаторния акт, независимо от преходните разпоредби; б) не е необходим сертификат за одобряване на типа; в) изпитванията и проверките се извършват от техническата служба или производителя (виж определеното в буква „В“); г) изготвя се протокол от изпитването в съответствие с разпоредбите на приложение № 8; д) гарантира се съответствие на продукцията. |
| D | Както е определено в букви „В“ и „С“, с изключение на това, че е достатъчна декларация за съответствие, предоставена от производителя. Не е необходим протокол от изпитване. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или техническата служба могат да изискват допълнителна информация за други доказателства, ако е необходимо. |
| N/A | Регулаторният акт не се прилага. Може да е необходимо съответствие с една или повече специфични характеристики, включени в регулаторния акт. |
| Забележка: Сериите от изменения на правилата на ИКЕ на ООН, които трябва да се използват, са посочени в приложение IV на Регламент (ЕО) № 661/2009. Сериите от изменения, приети впоследствие, се приемат като алтернатива. |

Таблица № 2

Превозни средства от категория N1 (1)

| Точка | Предмет | Регулаторен акт | Специфични аспекти | Приложимост и специфични изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимо ниво на шума | Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Директива 70/157/ЕИО |  | А |
| 2 | Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 715/2007 |  | А |
|  |  |  | а) система за бордова диагностика (СБД) | Превозното средство се оборудва със система за БД, която изпълнява изискванията на член 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 692/2008 (Системата за БД трябва да бъде проектирана така, че да записва поне неизправностите на системата за управление на двигателя.). Интерфейсът на БД трябва да може да обменя данни с най-разпространените диагностични уреди. |
|  |  |  | б) съответствие в експлоатация | N/A |
|  |  |  | в) достъп до информация | Достатъчно е производителят да предоставя достъп до информация за ремонта и техническото обслужване по леснодостъпен и бърз начин. |
|  |  |  | г) измерване на мощността | (Когато производителят на превозното средство използва двигател от друг производител) Приемат се предоставените от производителя на двигателя данни от изпитване на стенд, при условие че системата за управление на двигателя е същата (т.е. поне със същия електронен блок за управление (ЕБУ). Изпитването на изходната мощност може да се проведе на динамометричен стенд. Взема се предвид загубата на мощност в предаването. |
| 3А | Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 34 на ИКЕ на ООН | а) резервоари за течно гориво | В |
|  |  |  | б) монтиране в превозно средство | В |
| 3Б | Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 58 на ИКЕ на ООН |  | В |
| 4А | Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1003/2010 |  | В |
| 5А | Кормилна уредба | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 79 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  | а) механични системи | Прилагат се разпоредбите на т. 5 от Правило № 79 на ИКЕ на ООН. Извършват се всички изпитвания, предписани в т. 6.2 от Правило № 79 на ИКЕ на ООН, и се прилагат изискванията на т. 6.1. от Правило № 79 на ИКЕ на ООН. |
|  |  |  | б) комплексни електронни системи за управление на превозното средство | Прилагат се всички изисквания на приложение 6 на Правило № 79 на ИКЕ на ООН. Съответствието с тези изисквания може да бъде проверено само от компетентна техническа служба. |
| 6А | Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 11 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  | а) общи изисквания (т. 5 от Правило № 11 на ИКЕ на ООН) | Прилагат се всички изисквания. |
|  |  |  | б) експлоатационни характеристики (т. 6 от Правило № 11 на ИКЕ на ООН) | Прилагат се само изискванията на т. 6.1.5.4 и т. 6.3 относно ключалките на вратите. |
| 7А | Устройства за звуков сигнал и сигнали | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 28 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране на превозно средство | В |
| 8А | Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 46 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране на превозно средство | В |
| 9А | Спиране на превозни средства и ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13 на ИКЕ на ООН | а) изисквания за проектиране и изпитване | А |
|  |  |  | б) електронна система за управление на стабилността | Не е необходимо монтирането на електронна система за управление на стабилността. Ако е монтирана, тя трябва да съответства на изискванията на Правило № 13 на ИКЕ на ООН |
| 9Б | Спиране на леки автомобили | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13-Н на ИКЕ на ООН | а) изисквания за проектиране и изпитване | А |
|  |  |  | б) електронна система за управление на стабилността и спирачен асистент | Не е необходимо монтирането на спирачен асистент и електронна система за управление на стабилността. Ако са монтирани, те трябва да съответстват на изискванията на Правило № 13-H на ИКЕ на ООН. |
| 10А | Електромагнитна съвместимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 10 на ИКЕ на ООН |  | В |
| 13А | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 116 на ИКЕ на ООН |  | А |
| 14А | Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 12 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  | а) изпитване на удар в преграда | Необходимо е изпитване. |
|  |  |  | б) изпитване на блока на тялото на удар в кормилното колело | Не е необходимо, когато кормилното колело е оборудвано с въздушна възглавница. |
|  |  |  | в) изпитване с модел на глава | Не е необходимо, когато кормилното колело е оборудвано с въздушна възглавница. |
| 15А | Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 17 на ИКЕ на ООН |  | В |
| 17А | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 |  | D |
| 17Б | Устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 39 на ИКЕ на ООН |  | В |
| 18А | Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 19/2011 |  | В |
| 19А | Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 14 на ИКЕ на ООН |  | B |
| 20А | Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 48 на ИКЕ на ООН |  | В Дневните светлини се монтират на нов тип превозно средство считано от: - 7 февруари 2011 г. за превозни средства от категории М1 и N1; - 7 август 2012 г. за превозни средства от категории М2, М3, N2 и N3. |
| 21А | Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 3 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 22А | Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 7 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 22Б | Дневни светлини за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 87 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 22В | Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 91 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 23А | Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 6 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 24А | Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25А | Неразглобяеми фарове (категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват европейска асиметрична къса светлина или дълга светлина или и двете | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25Б | Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 37 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25В | Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 98 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25Г | Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 99 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25Д | Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 112 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 25Е | Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 123 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 26А | Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 19 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 27А | Устройство за теглене | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1005/2010 |  | В |
| 28А | Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 38 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 29А | Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 23 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 30А | Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 77 на ИКЕ на ООН |  | Х |
| 31А | Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 16 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) изисквания за монтиране | В |
| 33А | Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 121 на ИКЕ на ООН |  | А |
| 34А | Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 672/2010 |  | N/A Превозното средство се оборудва с подходяща система за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло. |
| 35А | Устройства за почистване и измиване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1008/2010 |  | N/A Превозното средство се оборудва с подходящо устройство за почистване и измиване на предното стъкло. |
| 36А | Отоплителни системи | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 122 на ИКЕ на ООН |  | С Не е необходимо монтирането на отоплителна система. |
|  |  |  | а) всички отоплителни системи | Прилагат се изискванията на т. 5.3 и т. 6 от Правило № 122 на ИКЕ на ООН. |
|  |  |  | б) отоплителни системи, работещи с ВНГ | Прилагат се изискванията на приложение 8 на Правило № 122 на ИКЕ на ООН |
| 41A | Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 595/ 2009 |  | A С изключение на набора от изисквания относно БД и достъпа до информация. |
|  |  |  | Измерване на мощността | (Когато производителят на превозното средство използва двигател от друг производител) Приемат се предоставените от производителя на двигателя данни от изпитване на стенд, при условие че системата за управление на двигателя е същата (т.е. поне със същия електронен блок за управление (ЕБУ). Изпитването на изходната мощност може да се проведе на динамометричен стенд. Взема се предвид загубата на мощност в предаването. |
| 43А | Системи против изпръскване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 109/2011 |  | В |
| 45А | Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 43 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране | В |
| 46 | Гуми | Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите Директива 92/23/ЕИО | Компоненти | Х |
| 46А | Монтиране на гуми | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 458/2011 |  | В Датите за постепенно прилагане са определените в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009. |
| 46Б | Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 30 на ИКЕ на ООН | Компоненти | Х |
| 46В | Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 54 на ИКЕ на ООН | Компоненти | Х |
| 46Г | Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 117 на ИКЕ на ООН | Компоненти | Х |
| 46Д | Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние / система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 64 на ИКЕ на ООН | Компоненти | Х |
|  |  |  | Монтиране на система за следене на налягането в гумите (ССНГ) | В Не е необходимо монтирането на ССНГ. |
| 48А | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 |  | В |
|  |  |  | Изпитване на потегляне по наклон при максимална маса на състава | По искане на производителя изпитването на потегляне по наклон при максимална маса на състава, описано в т. 5.1 от част А към приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012, може да не се прилага. |
| 49А | Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 61 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  | а) общи изисквания | Прилагат се изискванията на точка 5 от Правило № 61 на ИКЕ на ООН |
|  |  |  | б) специални изисквания | Прилагат се изискванията на точка 6 от Правило № 61 на ИКЕ на ООН |
| 50А | Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 55 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране | В |
| 54А | Защита на пътниците в случай на страничен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 95 на ИКЕ на ООН |  | С |
|  |  |  | Изпитване с модел на глава | Производителят предоставя на техническата служба съответна информация относно евентуалния удар на главата на манекена в конструкцията на превозното средство или в страничните стъкла, ако са направени от многослойно стъкло. Когато вероятността от такъв удар е доказана, тогава се провежда частичното изпитване с използване на модел на глава, описано в т. 3.1. от приложение 8 на Правило № 95 на ИКЕ на ООН, като критерият, посочен в т. 5.2.1.1 от Правило № 95 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде изпълнен. Със съгласието на техническата служба процедурата на изпитване, описана в приложение 4 на Правило № 21 на ИКЕ на ООН, може да се използва като алтернатива на посоченото изпитване. |
| 56 | Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 105 на ИКЕ на ООН |  | А |
| 58 | Защита на пешеходците | Регламент (ЕО) № 78/2009 | а) технически изисквания, които се прилагат към превозното средство | N/A |
|  |  |  | б) предни защитни системи | Х |
| 59 | Рециклиране | Наредба № 133 от 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване Директива 2005/64/ЕО |  | N/A Прилага се единствено т. 2 от приложение № 1 на Наредба № 133 относно повторната употреба на компоненти. |
| 61 | Климатични системи | Наредба № 134 от 2007 г. за емисиите от климатичните системи в моторните превозни средства Директива 2006/40/ЕО |  | В Флуорираните парникови газове с потенциал за глобално затопляне, по-висок от 150, са разрешени до 31 декември 2016 г. |
| 62 | Водородна система | Регламент (ЕО) № 79/2009 |  | Х |
| 63 | Обща безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 |  | По искане на производителя може да бъде издадено одобряване на типа по тази точка. Виж бележка под линия (15) от таблицата за превозни средства, произвеждани в неограничени серии. |
| 67 | Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 67 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране | А |
| 68 | Алармени системи за превозни средства (АСПС) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 97 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране | В |
| 69 | Електрическа безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 100 на ИКЕ на ООН |  | В |
| 70 | Специфични компоненти за сгъстен природен газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 110 на ИКЕ на ООН | а) компоненти | Х |
|  |  |  | б) монтиране | А |
| (1) Прилагат се обяснителните бележки от част 1. Буквите в таблицата имат същото значение, както в таблица № 1. |

Допълнение № 2

Регулаторни актове за национално одобряване на типа на превозни средства от категории O1, O2, О3 и О4, произвеждани в малка серия, съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1 (член 23 от Директива 2007/46/ЕО)

| Точка (*) | Предмет | Регулаторен акт | О1, О2 | О3, О4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3А | Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 34 на ИКЕ на ООН | А | Х |
| 3Б | Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране, задна нискоразположена защита (ЗНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 58 на ИКЕ на ООН | А | Х |
| 4А | Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1003/2010 | В | В |
| 5А | Кормилна уредба | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 79 на ИКЕ на ООН | С | С |
| 9А | Спиране на превозни средства и ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13 на ИКЕ на ООН | Х | Х |
| 10А | Електромагнитна съвместимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 10 на ИКЕ на ООН | В (1) С (2) | А (1) С (2) |
| 18А | Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 19/2011 | Х | Х |
| 20А | Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 48 на ИКЕ на ООН | А | Х |
| 21А | Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 3 на ИКЕ на ООН | Х (3) | Х (3) |
| 22А | Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 7 на ИКЕ на ООН | Х (3) | Х (3) |
| 22В | Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 91 на ИКЕ на ООН | Х (3) | Х (3) |
| 23А | Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 6 на ИКЕ на ООН | Х (3) | Х (3) |
| 24А | Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН | Х (3) | Х (3) |
| 28А | Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 38 на ИКЕ на ООН | Х (3) | Х (3) |
| 29А | Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 23 на ИКЕ на ООН | Х (3) | Х (3) |
| 36А | Отоплителни системи | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 122 на ИКЕ на ООН | С | С |
| 42А | Странична защита на товарни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 73 на ИКЕ на ООН |  | X |
| 43А | Системи против изпръскване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 109/2011 | Х | Х |
| 45А | Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 43 на ИКЕ на ООН | Х (3) В (4) | Х (3) В (4) |
| 46А | Монтиране на гуми | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 458/2011 | В (4) | В (4) |
| 46Б | Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас С1) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 30 на ИКЕ на ООН | Х (3) |  |
| 46В | Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 54 на ИКЕ на ООН |  | Х (3) |
| 46Г | Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 117 на ИКЕ на ООН | С | С |
| 48А | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 | А | Х |
| 50А | Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 55 на ИКЕ на ООН | Х (3) А (4) | Х (3) А (4) |
| 56А | Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 105 на ИКЕ на ООН | А (5) | А (5) |
| (*) Номерацията на позициите в таблицата, отговаря на номерацията, използвана в таблицата от част 1. |

Значение на символите:

| (1) | Електронната част от оборудването. |
| --- | --- |
| (2) | Превозно средство. |
| (3) | Компонент. |
| (4) | Инструкции за монтиране. |
| (5) | Прилага се, когато производителят подаде заявление за одобряване на типа на превозно средство, предназначено за превоз на опасни товари. |
| Х | Регулаторният акт е приложим. Издава се сертификат за одобряване на типа. Осигурява се съответствие на продукцията. |
| А | Не се допускат изключения, освен в случаите, посочени в регулаторния акт. Не се изисква сертификат и маркировка за одобряване на типа. Протоколите от изпитванията се изготвят от определена и нотифицирана техническа служба. |
| В | Трябва да бъдат изпълнени техническите изисквания на регулаторния акт. Изпитванията, предвидени в регулаторния акт, трябва да се проведат изцяло. При съгласие от страна на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” те могат да бъдат проведени и от самия производител. На производителя може да се разреши да изготви протокола от изпитванията. Не е необходимо да се издава сертификат за одобряване на типа и не се изисква одобряване на типа. |
| С | Производителят доказва, както изисква Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, че основните изисквания на регулаторния акт са изпълнени. |

Допълнение № 3

Регулаторни актове за индивидуално одобряване на нови превозни средства, съгласно чл. 70, ал. 1 (член 24 от Директива 2007/46/ЕО)

| Точка (*) | Предмет | Регулаторен акт | Алтернативни изисквания | Приложимост |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимо ниво на шума | Наредба № 61 от 2003 г. Директива 70/157/ЕИО Правило № 51 на ИКЕ на ООН | 1. Граничните стойности на шума при движение на моторното превозно средство да съответстват на посочените в т. 1 от приложение № 2 на Наредба № 61 от 2003 г. (т. 2.1 от приложение I на Директива 70/157/ЕИО) или т. 6.2.2.1 от Правило № 51 на ИКЕ на ООН. Допуска се надвишаване на граничните стойности с 1 dB (A). 2. Компонентите на изпускателната уредба, съдържащи влакнести материали, не трябва да отговарят на изискванията на приложение 5 от Правило № 51 на ИКЕ на ООН. | M1, M2, M3, N1, N2, N3 |
| 2А | Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 715/2007 | 1. Емисии от изхода на шумозаглушителя: Граничните стойности на емисиите на замърсителите да съответстват най-малко на описаните в таблица 1 към приложение I на Регламент (ЕО) № 715/2007 или таблица 1 в т. 5.3.1.4 от Правило № 83 на ИКЕ на ООН. Не е задължително моторното превозно средство да е изминало 3000 km съгласно изискванията на т. 3.2.1 от приложение 4А на Правило № 83 на ИКЕ на ООН. Когато може да се докаже, че моторното превозно средство отговаря като подходящо на калифорнийските регламенти (Съединени американски щати), описани в т. 2.1.1 от приложение І на Регламент (EО) № 692/2008, се приема, че то отговаря на изискванията за граничните стойности на емисиите. 2. Емисии от изпарение на горивото: Моторните превозни средства с бензинови двигатели трябва да са оборудвани със система за контрол на емисиите от изпарение на горивото. 3. Емисии от картера на двигателя: Изисква се наличие на устройство за рециркулация на картерните газове. 4. Система за бордова диагностика: Моторното превозно средство трябва да е оборудвано със система за бордова диагностика. 5. Коефициент на поглъщане на светлината: Маркировката за стойността на коригирания коефициент на поглъщане на светлината трябва да е видима, ясна и поставена на достъпно място. 6. Емисии на СО2 и разход на гориво: Емисиите на СО2 и разходът на гориво трябва да са в съответствие с изискванията на приложение XII на Регламент (ЕО) № 692/2009. Не е задължително моторното превозно средство да е изминало 3000 km съгласно изискванията на т. 3.2.1 от приложение 4А на Правило № 83 на ИКЕ на ООН. Когато няма информация за емисиите на СО2, те могат да се изчисляват по формулите, посочени в забележка (а). 7. Достъп до информация за ремонт и техническо обслужване: Не се изисква наличие на условия за достъп до информация за ремонт и техническо обслужване. 8. Измерване на мощността на двигателя: Приемат се предоставените от производителя на двигателя данни за мощността на двигателя. Изпитването на мощността на двигателя може да се проведе на динамометричен стенд. Взема се предвид загубата на мощност в предаването. | M1, M2, N1 и N2, с референтна маса ненадвишаваща 2610 kg |
| 3А | Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 34 на ИКЕ на ООН | Резервоарите за гориво трябва да отговарят на изискванията на т. 5 от Правило № 34 на ИКЕ на ООН, с изключение на т. 5.1, 5.2 и 5.12. Не се извършват водни проби (изпитвания). Резервоарите за гориво направени от пластмаса трябва да отговарят на изискванията на приложение 5 на Правило № 34 на ИКЕ на ООН. | M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
| 3Б | Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна нискоразположена защита (ЗНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 58 на ИКЕ на ООН | Задните нискоразположени защитни устройства и тяхното монтиране трябва да отговарят на изискванията на Правило № 58 на ИКЕ на ООН | M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
| 4А | Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1003/2010 | Мястото, наклонът, ъглите на видимост и местоположението на регистрационните табели трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1003/2010 | M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
| 5А | Кормилна уредба | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 79 на ИКЕ на ООН | 1.Механични системи: Кормилната уредба да е с конструкция, която да поддържа праволинейно движение на превозното средство. Посоченото изискване се удостоверява с изпитване съгласно т. 6.1.2 и 6.2.1 от Правило № 79 на ИКЕ на ООН. Допуска се използването на кормилна уредба без усилвател, което не води до загуба на управляемост. 2. Комплексна електронна система за управление на превозното средства (управление по кабел): Допуска се комплексна електронна система за управление на превозното средство, само когато е в съответствие с приложение 6 на Правило № 79 на ИКЕ на ООН. | M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
| 6Б | Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 11 на ИКЕ на ООН | Ключалките и пантите на вратите трябва да отговарят на изискванията на Правило № 11 на ИКЕ на ООН | M1, N1, |
| 7А | Устройства за звуков сигнал и сигнали | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 28 на ИКЕ на ООН | Устройствата за звуков сигнал не е задължително да притежават одобряване на типа. Устройството за звуков сигнал трябва да отговаря на изискванията на т. 6.1.1 от Правило № 28 на ИКЕ на ООН. Максималното ниво на звуковото налягане трябва да бъде в съответствие с т. 14.8 от Правило № 28 на ИКЕ на ООН. | M1, M2, M3, N1, N2, N3 |
| 8А | Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 46 на ИКЕ на ООН | Превозното средство трябва да бъде оборудвано с устройства за непряко виждане и/или огледала за виждане назад, описани в т. 15.2.1.1.1 от Правило № 46 на ИКЕ на ООН. Устройствата за непряко виждане и огледалата за виждане назад не е задължително да притежават одобряване на типа. Радиусът на кривина на огледалата не трябва да причинява значително изкривяване на образа. | M1, M2, M3, N1, N2, N3 |
| 9А | Спиране на превозни средства и ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13 на ИКЕ на ООН | Спирачната уредба на превозните средства трябва да съответства на изискванията в т. 5 от Правило № 13 на ИКЕ на ООН. | M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
| 9Б | Спиране на леки автомобили | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13-Н на ИКЕ на ООН | Спирачната уредба на превозните средства трябва да отговаря на изискванията на т. 5 от Правило № 13-Н на ИКЕ на ООН | M1, N1 |
| 12А | Вътрешно оборудване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 21 на ИКЕ на ООН | 1. Вътрешно оборудване: Когато моторното превозно средство е оборудвано с две въздушни възглавници (вградени в кормилното колело и арматурното табло), се счита, че то отговаря на изискванията на Правило № 21 на ИКЕ на ООН. Когато моторното превозно средство е оборудвано с една въздушна възглавница (вградена в кормилното колело), арматурното табло трябва да бъде направено от материали, поглъщащи енергията. Извършва се проверка, че няма остри ръбове в зоните, определени в т. 5.1 до 5.7 от Правило № 21 на ИКЕ на ООН. 2. Електрически устройства за управление: Прозорците с електрическо задвижване, които не могат да се затворят, когато запалването е изключено, се изключват от изискванията относно системите за автоматичен реверс. | М1 |
| 13А | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 18 на ИКЕ на ООН | Устройствата за защита срещу неразрешено използване на моторното превозно средство трябва да отговарят на изискванията на т. 5 от Правило № 18 на ИКЕ на ООН. | М2, М3, N2, N3 |
| 13Б | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 116 на ИКЕ на ООН | Устройствата за защита срещу неразрешено използване на моторното превозно средство трябва да отговарят на изискванията на т. 5.2 от Правило № 116 на ИКЕ на ООН. Алармената система на моторното превозно средство трябва да отговаря на изискванията на т. 6.2 от Правило № 116 на ИКЕ на ООН и да е монтирана на моторното превозно средство съгласно изискванията на т. 7.2 от Правило № 116 на ИКЕ на ООН. Имобилайзерът на моторното превозно средство трябва да отговаря на изискванията на т. 8.2 от Правило № 116 на ИКЕ на ООН. | М1, N1 |
| 15А | Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 17 на ИКЕ на ООН | Седалките, тяхното закрепване и облегалките за глава трябва да отговарят на изискванията на т. 5 от Правило № 17 на ИКЕ на ООН. | M1, M2, M3, N1, N2, N3 |
| 15Б | Седалки за пътнически превозни средства с голям капацитет | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 80 на ИКЕ на ООН | Седалките и тяхното закрепване трябва да отговарят на изискванията на т. 5, 6 и 7 от Правило № 80 на ИКЕ на ООН. | М2, М3 |
| 16А | Външни изпъкнали части | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 26 на ИКЕ на ООН | Външната повърхност на превозното средство трябва да отговаря на общите изисквания в т. 5 от Правило № 26 на ИКЕ на ООН | М1 |
| 17Б | Устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 39 на ИКЕ на ООН | Устройствата за измерване на скоростта на моторните превозни средства трябва да отговарят на изискванията на т. 5 от Правило № 39 на ИКЕ на ООН. | M1, M2, M3, N1, N2, N3 |
| 18А | Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 19/2011 | 1. Идентификационен номер на превозното средство и номер на шасито: На превозното средство се поставя идентификационен номер на превозното средство (VIN) състоящ се от 17 символа. Идентификационният номер на превозното средство трябва да отговаря на разпоредбите на стандарти ISO 3779:1983 и 3780:1983 (Наредба № 1 от 2003 г. за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътни превозни средства, произвеждани в Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 2003 г.). Идентификационният номер на превозното средство се разполага на лесно видимо и достъпно място по такъв начин, че да не може да бъде изтрит или повреден. В случай на сглобяване на превозно средство от лице, което не е производител, на превозното средство се поставя номер на шасито за прилагане на изискването за идентификация. 2. Задължителна табела на производителя: Превозното средство трябва да бъде оборудвано с идентификационна табела, поставена от производителя на превозното средство. След издаване на одобряването не се изисква допълнителна табела. | M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
| 19А | Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 14 на ИКЕ на ООН | Устройствата за закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване Isofix и горните лентови устройства за закрепване Isofix трябва да отговарят на изискванията на т. 5 от Правило № 14 на ИКЕ на ООН. | M1, M2, M3, N1, N2, N3 |
| 20А | Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 48 на ИКЕ на ООН | Монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация трябва да отговаря на основните изисквания в Правило № 48 на ИКЕ на ООН, с изключение на разпоредбите на приложения 5 и 6 на Правило № 48. Не се разрешават изключения по отношение на броя, основните конструктивни характеристики и цвета на излъчената или отразената светлина от устройствата за осветяване и светлинна сигнализация. Монтираните на превозното средство устройства за осветяване и светлинна сигнализация трябва да притежават одобряване на типа по съответния регулаторен акт. | M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
| 31А | Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 16 на ИКЕ на ООН | Обезопасителните колани и системите за обезопасяване, с които е оборудвано моторното превозно средство, трябва да отговарят на изискванията на т. 6 от Правило № 16 на ИКЕ на ООН или на съпоставими американски или японски стандарти. | M1, M2, M3, N1, N2, N3 |
| 34А | Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 672/2010 | Моторните превозни средства трябва да са оборудвани с подходящи системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло. | M1, M2, M3, N1, N2, N3 |
| 35А | Устройства за почистване и измиване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1008/2010 | Моторните превозни средства трябва да са оборудвани с подходящи устройства за почистване и измиване на предното стъкло. | M1, M2, M3, N1, N2, N3 |
| 41А | Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 595/2009 | 1. Емисии от изхода на шумозаглушителя: Граничните стойности на емисиите на замърсителите да съответстват на описаните в приложение I на Регламент (ЕО) № 595/2009. 2. Система за бордова диагностика: Моторното превозно средство трябва да бъде оборудвано със система за бордова диагностика. 3. Коефициент на поглъщане на светлината: Маркировката за стойността на коригирания коефициент на поглъщане на светлината трябва да е видима, ясна и поставена на достъпно място. 4. Достъп до информация за ремонт и техническо обслужване: Не се изисква наличие на условия за достъп до информация за ремонт и техническо обслужване. 5. Измерване на мощността на двигателя: Приемат се предоставените от производителя на двигателя данни за мощността на двигателя. Изпитването на мощността на двигателя може да се проведе на динамометричен стенд. Взема се предвид загубата на мощност в предаването. | М1, М2, N1, N2 с референтна маса надвишаваща 2610 kg, M3 и N3 |
| 42А | Странична защита на товарни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 73 на ИКЕ на ООН | Страничната защита на превозните средства трябва да отговаря на изискванията на Правило № 73 на ИКЕ на ООН. | N2, N3, O3, O4 |
| 43А | Системи против изпръскване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 109/2011 | Системите против изпръскване на превозните средства трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 109/2011. | N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
| 44А | Маси и размери (леки автомобили) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 | Масите и размерите на превозните средства от категория M1 трябва да отговарят на изискванията, посочени в част А от приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012. Не се допускат изключения по отношение на максимално допустимите размери. | М1 |
| 45А | Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 43 на ИКЕ на ООН | 1. Компоненти: Стъклата трябва да бъдат направени от темперирани или ламинирани безопасни стъкла. 2. Монтиране на превозното средство: 1. Изпълняват се изискванията за монтиране съгласно Приложение 21 на Правило № 43 на ИКЕ на ООН. 2. Не се разрешава наличието на тъмни нюанси, които могат да намалят предаването на светлината под изискващия се минимум, на страничните стъкла и на стъклото, разположено пред колона „Б”. | M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
| 46А | Монтиране на гуми | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 458/2011 | Гумите на превозните средства се монтират съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 458/2011. | M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
| 46Б | Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас С1) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 30 на ИКЕ на ООН | Гумите, с които са оборудвани превозните средства трябва да отговарят на изискванията на Правило № 30 на ИКЕ на ООН или на съпоставими американски или японски стандарти. | M1, N1, O1, O2 |
| 46В | Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове С2 и С3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 54 на ИКЕ на ООН | Гумите, с които са оборудвани превозните средства трябва да отговарят на изискванията на Правило № 54 на ИКЕ на ООН или на съпоставими американски или японски стандарти. | M2, M3, N1, N2, N3, O3, O4 |
| 48А | Маси и размери (превозни средства, различни от посочените в точка 44А) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 | Масите и размерите на превозните средства трябва да отговарят на изискванията, посочени в: - част А от приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012 – за превозни средства от категория N1; - част Б от приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012 – за превозни средства от категории M2 и М3; - част В от приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012 – за превозни средства от категории N2 и N3; - част Г от приложение I на Регламент (ЕС) № 1230/2012 – за превозни средства от категория О. | M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 |
| 49А | Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 61 на ИКЕ на ООН | Външните изпъкнали части, разположени пред задния панел на кабината, трябва да отговарят на изискванията на т. 6 от Правило № 61 на ИКЕ на ООН. | N1, N2, N3 |
| 50А | Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 55 на ИКЕ на ООН | 1. Отделен технически възел: Не се изисква теглително-прикачните устройства, предназначени за теглене на ремарке с максимална маса не надвишаваща 1500 kg, да са от одобрен тип. Теглително-прикачни устройства, различни от посочените, както и допълнително монтираните теглително-прикачни устройства трябва да отговарят на изискванията на т. 4 и приложения 5 и 6 от Правило № 55 на ИКЕ на ООН. 2. Монтиране на превозното средство: Монтирането на теглително-прикачните устройства трябва да отговаря на изискванията на т. 6 и приложение 7 от Правило № 55 на ИКЕ на ООН. | M1 (б), M2 (б), M3 (б), N1 (б), N2 (б), N3 (б), O1, O2, O3, O4 |
| 52А | Превозни средства от категории М2 и М3 | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 107 на ИКЕ на ООН | Автобусите и туристическите (междуградски) автобуси трябва да отговарят на изискванията на Правило № 107 на ИКЕ на ООН | М2, М3 |
| 52Б | Здравина на каросерията на пътнически превозни средства с голям капацитет | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 66 на ИКЕ на ООН | Каросерията на автобусите и туристическите (междуградски) автобуси трябва да отговаря на изискванията на Правило № 66 на ИКЕ на ООН | М2, М3 |
| 56А | Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 105 на ИКЕ на ООН |  | N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (в) |
| 67 | Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 67 на ИКЕ на ООН | Моторните превозни средства, двигателите на които са напълно оборудвани да работят с втечнен нефтен газ, трябва да бъдат проверени за съответствие с изискванията на Правило № 67 на ИКЕ на ООН. | M1, M2, M3, N1, N2, N3 |
| 70 | Специфични компоненти за сгъстен природен газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 110 на ИКЕ на ООН | Моторните превозни средства, двигателите на които са напълно оборудвани да работят със сгъстен природен газ, трябва да бъдат проверени за съответствие с изискванията на Правило № 110 на ИКЕ на ООН. | M1, M2, M3, N1, N2, N3 |
| (*) Номерацията на позициите в таблицата, отговаря на номерацията, използвана в таблицата от част 1. (а) Формулата, която трябва да се използва за оценка на емисиите на CO2, е следната: Бензинов двигател и механична предавателна кутия: CO2 = 0,047m + 0,561p + 56,621 Бензинов двигател и автоматична предавателна кутия: CO2 = 0,102m + 0,328p + 9,481 Бензинов двигател и хибридна електрическа система: CO2 = 0,116m – 57,147 Дизелов двигател и механична предавателна кутия: CO2 = 0,108m – 11,371 Дизелов двигател и автоматична предавателна кутия: CO2 = 0,116m – 6,432 където: CO2 е комбинираната маса на емисиите на CO2 в g/km, m е масата на превозното средство в готовност за движение в kg и p е максималната мощност на двигателя в kW. (б) Прилага се само за превозни средства, оборудвани с теглително-прикачно устройство. (в) Прилага се само за одобряване на превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари. |

Част 2

Списък на Правилата на ИКЕ на ООН, признати за алтернативни (равностойни или еквивалентни) на съответните регулаторни актове, посочени в част 1

Когато в таблицата от част I се посочва регулаторен акт, одобряването, издадени съгласно следните Правила на ИКЕ на ООН, към които Общността се е присъединила като договаряща страна по Ревизираната спогодба от Женева 1958 г. на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по силата на Решение 97/836/ЕО на Съвета (ОВ L 346, 17.12.1997 г.) или на последвалите го решения на Съвета, посочени в член 3, параграф 3 от посоченото решение, се счита за еквивалентно на ЕО одобряване на типа, издадено съгласно съответния отделен регулаторен акт.

За равностойни се смятат също така всички по-нататъшни изменения на Правилата на ИКЕ на ООН, посочени по-долу (за по-нататъшните изменения виж документ UNECE TRANS/WP.29/343 и неговата последна преработка), съгласно решението на Общността, посочено в член 4, параграф 2 от Решение 97/836/ЕО.

| Точка (*) | Предмет | Номер на Правило на ИКЕ на ООН | Серия от изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимо ниво на шума | 51 | 02 |
|  | Сменяема изпускателна уредба | 59 | 00 |
| 58 | Защита на пешеходците | 127 | 00 |
|  | Спиране (спирачен асистент) | 13-Н | 00 (допълнение 9 и следващите) |
| Когато съответните регулаторни актове, съдържат изисквания за монтиране, те се отнасят също така за компонентите и отделните технически възли, одобрени в съответствие с Правила на ИКЕ на ООН. (*) Номерацията на позициите в таблицата, отговаря на номерацията, използвана в таблицата от част 1.“ |

§ 10. Приложение № 11 към чл. 4, ал. 2, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 11

към чл. 4, ал. 2, т. 1

Същност и разпоредби за ЕО одобряване на типа на превозни средства със специално предназначение

Част 1

Къмпинг-автомобили, линейки и катафалки

| Точка | Предмет | Регулаторен акт | M1 ≤ 2500 kg (*) | M1 > 2500 kg (*) | М2 | М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимо ниво на шума | Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Директива 70/157/ЕИО | H | G+H | G+H | G+H |
| 2 | Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 715/2007 | Q (1) | G+Q (1) | G+Q (1) |  |
| 3А | Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 34 на ИКЕ на ООН | F (2) | F (2) | F (2) | F (2) |
| 3Б | Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна нискоразположена защита (ЗНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 58 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 4A | Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1003/2010 | X | X | X | X |
| 5A | Кормилна уредба | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 79 на ИКЕ на ООН | X | G | G | G |
| 6A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X | X |  |  |
| 6Б | Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 11 на ИКЕ на ООН | B | G+B |  |  |
| 7A | Устройства за звуков сигнал и сигнали | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 28 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 8А | Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 46 на ИКЕ на ООН | X | G | G | G |
| 9A | Спиране на превозни средства и ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило №13-H на ИКЕ на ООН | X (4) | G+A1 |  |  |
| 9Б | Спиране на превозни средства и ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13 на ИКЕ на ООН |  |  | G (3) | G (3) |
| 10A | Електромагнитна съвместимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 10 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 12A | Вътрешно оборудване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 21 на ИКЕ на ООН | C | G+C |  |  |
| 13A | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило №18 на ИКЕ на ООН |  |  | G (4А) | G (4А) |
| 13Б | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 116 на ИКЕ на ООН | X | G |  |  |
| 14A | Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 12 на ИКЕ на ООН | X | G |  |  |
| 15A | Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 17 на ИКЕ на ООН | D | G+D | G+D (4В) | G+D (4В) |
| 15Б | Седалки за пътнически превозни средства с голям капацитет | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 80 на ИКЕ на ООН |  |  | X | X |
| 16A | Външни изпъкнали части | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 26 на ИКЕ на ООН | Х за кабината; A+Z за останалата част | G за кабината; A+Z за останалата част |  |  |
| 17A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X | X | X | X |
| 17Б | Устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 39 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 18A | Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 19/2011 | X | X | X | X |
| 19A | Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 14 на ИКЕ на ООН | D | G+L | G+L | G+L |
| 20A | Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 48 на ИКЕ на ООН | A+N | A+G+N за кабината; A+N за останалата част | A+G+N за кабината; A+N за останалата част | A+G+N за кабината; A+N за останалата част |
| 21A | Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 3 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 22A | Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 7 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 22Б | Дневни светлини за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 87 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 22В | Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 91 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 23A | Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 6 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 24А | Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 25А | Неразглобяеми фарове (категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват европейска асиметрична къса светлина или дълга светлина или и двете | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 31 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 25Б | Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 37 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 25В | Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 98 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 25Г | Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 99 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 25Д | Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 112 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 25Е | Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 123 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 26А | Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 19 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 27А | Устройство за теглене | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1005/2010 | E | E | E | E |
| 28А | Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 38 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 29А | Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 23 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 30А | Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 77 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 31А | Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 16 на ИКЕ на ООН | D | G+M | G+M | G+M |
| 32А | Поле на видимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 125 на ИКЕ на ООН | X | G |  |  |
| 33А | Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 121 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 34А | Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 672/2010 | X | G (5) | (5) | (5) |
| 35А | Устройства за почистване и измиване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1008/2010 | X | G (6) | (6) | (6) |
| 36А | Отоплителни системи | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 122 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 37А | Калници | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1009/2010 | X | G |  |  |
| 38А | Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 25 на ИКЕ на ООН | D | G+D | A | A |
| 41А | Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 595/2009 | G+H (9) | G+H (9) | G+H (9) | G+H (9) |
| 44А | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 | X | X |  |  |
| 45А | Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 43 на ИКЕ на ООН | J | G+J | G+J | G+J |
| 46 | Гуми | Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите Директива 92/23/ЕИО | X | G | G | G |
| 46А | Монтиране на гуми | Регламент(ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 458/2011 | X | G | G | G |
| 46Б | Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 30 на ИКЕ на ООН | X | G |  |  |
| 46В | Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 54 на ИКЕ на ООН | — | G | G | G |
| 46Г | Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 117 на ИКЕ на ООН | X | G | G | G |
| 46Д | Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние / система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 64 на ИКЕ на ООН | X | G |  |  |
| 47А | Ограничаване на скоростта на превозните средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 89 на ИКЕ на ООН |  |  | X | X |
| 48А | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 |  |  | X | X |
| 50А | Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 55 на ИКЕ на ООН | X (10) | G (10) | G (10) | G (10) |
| 51А | Горимост на материалите, използвани за изграждането на интериора на някои категории моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 118 на ИКЕ на ООН |  |  |  | G за кабината; X за останалата част |
| 52А | Превозни средства от категории М2 и М3 | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 107 на ИКЕ на ООН |  |  | A | A |
| 52Б | Здравина на каросерията на пътнически превозни средства с голям капацитет | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 66 на ИКЕ на ООН |  |  | A | A |
| 53А | Защита на пътниците в случай на челен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 94 на ИКЕ на ООН | N/A | N/A |  |  |
| 54А | Защита на пътниците в случай на страничен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 95 на ИКЕ на ООН | N/A | N/A |  |  |
| 58 | Защита на пешеходците | Регламент (ЕО) № 78/2009 | X | N/A. Въпреки това всички предни защитни системи доставяни с превозното средство трябва да отговарят на изискванията и на тях да е поставена маркировка |  |  |
| 59 | Рециклиране | Наредба № 133 от 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване Директива 2005/64/ЕО | N/A | N/A |  |  |
| 61 | Климатични системи | Наредба № 134 от 2007 г. за емисиите от климатичните системи в моторните превозни средства Директива 2006/40/ЕО | X | G (14) |  |  |
| 62 | Водородна система | Регламент (ЕО) № 79/2009 | X | X | X | X |
| 63 | Обща безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) |
| 64 | Индикатори за смяна на предавката | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 65/2012 | X | G |  |  |
| 65 | Усъвършенствана система за аварийно спиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 347/2012 |  |  | N/A (16) | N/A (16) |
| 66 | Система за предупреждение при напускане на лентата за движение | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 351/2012 |  |  | N/A (17) | N/A (17) |
| 67 | Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 67 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 68 | Алармени системи за превозни средства (АСПС) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 97 на ИКЕ на ООН | X | G |  |  |
| 69 | Електрическа безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 100 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| 70 | Специфични компоненти за сгъстен природен газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 110 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X |
| (*)Технически допустима максимална маса. |

Допълнителни изисквания към линейките

Отделението за пациенти на линейките трябва да отговаря на изискванията на стандарт EN 1789:2007+А1:2010+А2:2014 „Медицински превозни средства и техните съоръжения. Линейки“, с изключение на раздел 6.5 „Списък на съоръженията“. Доказателството за съответствие се предоставя с протокол от изпитване, издаден от техническа служба. Когато е предвидено пространство за инвалидна количка се прилагат изискванията на част 3 относно системите за закрепване на инвалидната количка и за обезопасяване на седящото в нея лице.

Част 2

Бронирани превозни средства

| Точка | Предмет | Регулаторен акт | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимо ниво на шума | Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Директива 70/157/ЕИО | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 715/2007 | А (1) | А (1) |  | А (1) | А (1) |  |  |  |  |  |
| 3А | Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 34 на ИКЕ на ООН | Х (2) | Х (2) | Х (2) | Х (2) | Х (2) | Х (2) | Х | Х | Х | Х |
| 3Б | Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна нискоразположена защита (ЗНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 58 на ИКЕ на ООН | Х | Х | Х | Х | А | А | Х | Х | Х | Х |
| 4А | Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1003/2010 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5А | Кормилна уредба | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 79 на ИКЕ на ООН | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6А | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| 6Б | Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 11 на ИКЕ на ООН | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 7A | Устройства за звуков сигнал и сигнали | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 28 на ИКЕ на ООН | A+K | A+K | A+K | A+K | A+K | A+K |  |  |  |  |
| 8A | Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 46 на ИКЕ на ООН | A | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 9A | Спиране на превозни средства и ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13 на ИКЕ на ООН |  | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) | X (3) |
| 9Б | Спиране на леки автомобили | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13-H на ИКЕ на ООН | X (4) |  |  | X (4) |  |  |  |  |  |  |
| 10A | Електромагнитна съвместимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 10 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12A | Вътрешно оборудване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 21 на ИКЕ на ООН | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13A | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 18 на ИКЕ на ООН |  | X (4А) | X (4А) |  | X (4А) | X (4А) |  |  |  |  |
| 13Б | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 116 на ИКЕ на ООН | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 14A | Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 12 на ИКЕ на ООН | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 15A | Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 17 на ИКЕ на ООН | X | D (4В) | D (4В) | D | D | D |  |  |  |  |
| 15Б | Седалки за пътнически превозни средства с голям капацитет | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 80 на ИКЕ на ООН |  | D | D |  |  |  |  |  |  |  |
| 16A | Външни изпъкнали части | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 26 на ИКЕ на ООН | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 17Б | Устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 39 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 18A | Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 19/2011 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19A | Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 14 на ИКЕ на ООН | A | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 20A | Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 48 на ИКЕ на ООН | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N |
| 21A | Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 3 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22A | Предни и задни габаритни светлини, стоп­сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 7 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22Б | Дневни светлини за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 87 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 22В | Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 91 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23А | Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 6 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24А | Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25А | Неразглобяеми фарове (категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват европейска асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 31 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Б | Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 37 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25В | Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 98 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Г | Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 99 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Д | Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 112 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Е | Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 123 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 26А | Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 19 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 27А | Устройство за теглене | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1005/2010 | A | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 28А | Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 38 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29А | Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 23 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30А | Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 77 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 31А | Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 16 на ИКЕ на ООН | A | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 32А | Поле на видимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 125 на ИКЕ на ООН | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33А | Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 121 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 34А | Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 672/2010 | A | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |  |  |  |  |
| 35А | Устройства за почистване и измиване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1008/2010 | A | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) |  |  |  |  |
| 36А | Отоплителни системи | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 122 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 37А | Калници | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1009/2010 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38А | Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 25 на ИКЕ на ООН | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41А | Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 595/2009 | X (9) | X (9) | X | X (9) | X (9) | X |  |  |  |  |
| 42А | Странична защита на товарни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 73 на ИКЕ на ООН |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |
| 43А | Системи против изпръскване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 109/2011 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 44A | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45А | Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 43 на ИКЕ на ООН | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 46 | Гуми | Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите Директива 92/23/ЕИО | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 46А | Монтиране на гуми | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 458/2011 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 46Б | Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 30 на ИКЕ на ООН | A |  |  | A |  |  | A | A |  |  |
| 46В | Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 54 на ИКЕ на ООН |  | A | A | A | A | A |  |  | A | A |
| 46Г | Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 117 на ИКЕ на ООН | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 46Д | Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние / система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 64 на ИКЕ на ООН | A (9А) |  |  | A (9А) |  |  |  |  |  |  |
| 47А | Ограничаване на скоростта на превозните средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 89 на ИКЕ на ООН |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 48А | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 49А | Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 61 на ИКЕ на ООН |  |  |  | A | A | A |  |  |  |  |
| 50А | Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 55 на ИКЕ на ООН | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X | X | X | X |
| 50Б | Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); монтиране на одобрен тип КТПУ | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 102 на ИКЕ на ООН |  |  |  |  | X (10) | X (10) |  |  | X (10) | X (10) |
| 51А | Горимост на материалите, използвани за изграждането на интериора на някои категории моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 118 на ИКЕ на ООН |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 52А | Превозни средства от категории М2 и М3 | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 107 на ИКЕ на ООН |  | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 52Б | Здравина на каросерията на пътнически превозни средства с голям капацитет | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 66 на ИКЕ на ООН |  | A | A |  |  |  |  |  |  |  |
| 53А | Защита на пътниците в случай на челен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 94 на ИКЕ на ООН | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54А | Защита на пътниците в случай на страничен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 95 на ИКЕ на ООН | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 56А | Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 105 на ИКЕ на ООН |  |  |  | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) |
| 57А | Предни нискоразположени защитни устройства (ПНЗУ) и тяхното монтиране; предна нискоразположена защита (ПНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 93 на ИКЕ на ООН |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 58 | Защита на пешеходците | Регламент (ЕО) № 78/2009 | N/A |  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Рециклиране | Наредба № 133 от 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване Директива 2005/64/ЕО | N/A |  |  | N/A |  | — |  |  |  |  |
| 61 | Климатични системи | Наредба № 134 от 2007 г. за емисиите от климатичните системи в моторните превозни средства Директива 2006/40/ЕО | X |  |  | X (14) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Водородна система | Регламент (ЕО) № 79/2009 | A | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 63 | Обща безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) |
| 64 | Индикатори за смяна на предавката | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 65/2012 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Усъвършенствана система за аварийно спиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 347/2012 |  | (16) | (16) |  | (16) | (16) |  |  |  |  |
| 66 | Система за предупреждение при напускане на лентата за движение | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 351/2012 |  | (17) | (17) |  | (17) | (17) |  |  |  |  |
| 67 | Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 67 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 68 | Алармени системи за превозни средства (АСПС) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 97 на ИКЕ на ООН | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Електрическа безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 100 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 70 | Специфични компоненти за сгъстен природен газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило №110 на ИКЕ наООН | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |

Част 3

Превозни средства, достъпни за инвалидни колички

| Точка | Предмет | Регулаторен акт | М1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимо ниво на шума | Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Директива 70/157/ЕИО | G+W0 |
| 2 | Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 715/2007 | G+W1 |
| 3А | Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 34 на ИКЕ на ООН | X+W2 |
| 3Б | Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна нискоразположена защита (ЗНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 58 на ИКЕ на ООН | X |
| 4A | Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1003/2010 | X |
| 5A | Кормилна уредба | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 79 на ИКЕ на ООН | G |
| 6A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X |
| 6Б | Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 11 на ИКЕ на ООН | X |
| 7A | Устройства за звуков сигнал и сигнали | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 28 на ИКЕ на ООН | X |
| 8A | Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 46 на ИКЕ на ООН | X |
| 9Б | Спиране на леки автомобили | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13-H на ИКЕ на ООН | G+A1 |
| 10A | Електромагнитна съвместимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 10 на ИКЕ на ООН | X |
| 12A | Вътрешно оборудване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 21 на ИКЕ на ООН | G+C |
| 13Б | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 116 на ИКЕ на ООН | X |
| 14A | Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 12 на ИКЕ на ООН | G |
| 15A | Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 17 на ИКЕ на ООН | G+W3 |
| 16A | Външни изпъкнали части | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 26 на ИКЕ на ООН | G+W4 |
| 17A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X |
| 17Б | Устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 39 на ИКЕ на ООН | X |
| 18A | Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 19/2011 | X |
| 19A | Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 14 на ИКЕ на ООН | X+W5 |
| 20A | Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 48 на ИКЕ на ООН | X |
| 21A | Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 3 на ИКЕ на ООН | X |
| 22A | Предни и задни габаритни светлини, стоп­сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 7 на ИКЕ на ООН | X |
| 22Б | Дневни светлини за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 87 на ИКЕ на ООН | X |
| 22В | Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 91 на ИКЕ на ООН | X |
| 23A | Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 6 на ИКЕ на ООН | X |
| 24A | Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН | X |
| 25A | Неразглобяеми фарове (категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 31 на ИКЕ на ООН | X |
| 25Б | Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/ 2009 Правило № 37 на ИКЕ на ООН | X |
| 25В | Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 98 на ИКЕ на ООН | X |
| 25Г | Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 99 на ИКЕ на ООН | X |
| 25Д | Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 112 на ИКЕ на ООН | X |
| 25Е | Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 123 на ИКЕ на ООН | X |
| 26А | Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 19 на ИКЕ на ООН | X |
| 27А | Устройство за теглене | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1005/2010 | E |
| 28А | Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 38 на ИКЕ на ООН | X |
| 29А | Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 23 на ИКЕ на ООН | X |
| 30А | Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 77 на ИКЕ на ООН | X |
| 31А | Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 16 на ИКЕ на ООН | X+W6 |
| 32А | Поле на видимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 125 на ИКЕ на ООН | G |
| 33А | Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 121 на ИКЕ на ООН | X |
| 34А | Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 672/2010 | G (5) |
| 35А | Устройства за почистване и измиване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) №1008/2010 | G (6) |
| 36А | Отоплителни системи | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 122 на ИКЕ на ООН | X |
| 37А | Калници | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) №1009/2010 | G |
| 38А | Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 25 на ИКЕ на ООН | X |
| 41А | Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 595/2009 | X+W1 (9) |
| 44А | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 | X+W8 |
| 45А | Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 43 на ИКЕ на ООН | G |
| 46 | Гуми | Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите Директива 92/23/ЕИО | X |
| 46А | Монтиране на гуми | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 458/2011 | X |
| 46Б | Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 30 на ИКЕ на ООН | X |
| 46Г | Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 117 на ИКЕ на ООН | X |
| 46Д | Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние / система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 64 на ИКЕ на ООН | G (9А) |
| 50А | Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 55 на ИКЕ на ООН | X (10) |
| 53А | Защита на пътниците в случай на челен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 94 на ИКЕ на ООН | N/A |
| 54А | Защита на пътниците в случай на страничен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 95 на ИКЕ на ООН | N/A |
| 58 | Защита на пешеходците | Регламент (ЕО) № 78/2009 | G |
| 59 | Рециклиране | Наредба № 133 от 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване Директива 2005/64/ЕО | N/A |
| 61 | Климатични системи | Наредба № 134 от 2007 г. за емисиите от климатичните системи в моторните превозни средства Директива 2006/40/ЕО | G |
| 62 | Водородна система | Регламент (ЕО) № 79/2009 | X |
| 63 | Обща безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 | X (15) |
| 64 | Индикатори за смяна на предавката | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 65/2012 | G |
| 67 | Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 67 на ИКЕ на ООН | X |
| 68 | Алармени системи за превозни средства (АСПС) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 97 на ИКЕ на ООН | X |
| 69 | Електрическа безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 100 на ИКЕ на ООН | X |
| 70 | Специфични компоненти за сгъстен природен газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 110 на ИКЕ на ООН | X |

Допълнителни изисквания за изпитване на системата за закрепване на инвалидната количка и за обезопасяване на седящото в нея лице

Забележка: Прилага се раздел 1 и следният раздел 2 или 3.

| 0. | Определения |
| --- | --- |
| 0.1. | Инвалидна количка образец (ИКО) е инвалидна количка с твърда конструкция за многократно използване, както е определено в раздел 3 от стандарт ISO 10542-1:2012. |
| 0.2. | Точка Р представлява позицията на ханша на ползващото инвалидната количка лице, когато то е седнало в ИКО, както е определено в раздел 3 от стандарт ISO 10542-1:2012. |
| 1. | Общи изисквания |
| 1.1. | Всяко място за инвалидна количка се оборудва с устройства за закрепване, към които се монтира системата за закрепване на инвалидната количка и за обезопасяване на седящото в нея лице (СПОСЛ). |
| 1.2. | Долните точки на закрепване на обезопасителните колани на ползващото инвалидната количка лице трябва да са разположени в съответствие с т 5.4.2.2 от Правило № 14-07 на ИКЕ на ООН спрямо точка P на инвалидната количка образец, когато тя е поставена в определеното от производителя положение за пътуване. Горната(ите) точка(и) на ефективно закрепване се разполага(т) на най-малко 1100 mm над хоризонталната равнина, която преминава през точките на контакт между задните гуми на ИКО и пода на превозното средство. Това условие трябва да бъде изпълнено след изпитването, проведено съгласно т. 2. |
| 1.3. | Прави се оценка дали обезопасителният колан на лицето от системата СПОСЛ е в състояние да гарантира съответствие с разпоредбите на т. 8.2.2 – 8.2.2.4 и 8.3.1 – 8.3.4 от Правило № 16-06 на ИКЕ на ООН. |
| 1.4. | Не е необходимо да се посочва минималният брой закрепвания тип Isofix за обезопасяване на седалки за деца. В случай на многоетапно одобряване, когато системата за закрепване Isofix е била засегната от направените промени, системата трябва или да бъде изпитана повторно, или закрепванията се правят неизползваеми. В последния случай етикетите Isofix се отстраняват и на купувача на превозното средство се предоставя подходяща информация. |
| 2. | Статично изпитване в превозното средство |
| 2.1. | Устройства за закрепване на системата за обезопасяване на лицето, седящо в инвалидна количка. |
| 2.1.1. | Устройствата за закрепване на системата за обезопасяване на лицето, седящо в инвалидна количка, трябва да издържат на статичните сили, предписани за устройствата за закрепване на системата за обезопасяване на лицето в Правило № 14-07 на ИКЕ на ООН, едновременно със статичните сили, прилагани към устройствата за закрепване на системата за прикрепване на инвалидната количка, както е посочено в точка 2.2. |
| 2.2. | Устройства за закрепване на системата за закрепване на инвалидната количка. Устройствата за закрепване на системата за закрепване на инвалидната количка трябва да издържат в продължение на най-малко 0,2 секунди на следните сили, прилагани чрез ИКО (или подходяща инвалидна количка образец с колесна база, височина на седалката и точки на закрепване, които са в съответствие със спецификацията относно ИКО) на височина 300 ± 100 mm от повърхността, на която е разположена ИКО: |
| 2.2.1. | В случай на обърната напред инвалидна количка – сила, прилагана едновременно и съвпадаща със силата, прилагана към устройствата за закрепване на системата за обезопасяване на лицето, от 24,5 kN и |
| 2.2.2. | Второ изпитване, при което се прилага статична сила от 8,2 kN, насочена по посока задната част на превозното средство. |
| 2.2.3. | В случай на обърната назад инвалидна количка – сила, прилагана едновременно и съвпадаща със силата, прилагана към устройствата за закрепване на системата за обезопасяване на лицето, от 8,2 kN и |
| 2.2.4. | Второ изпитване, при което се прилага статична сила от 24,5 kN, насочена по посока предната част на превозното средство. |
| 2.3. | Компоненти на системата |
| 2.3.1. | Всички компоненти на СПОСЛ трябва да отговарят на съответните изисквания на стандарт ISO 10542-1:2012. Динамичното изпитване обаче, определено в приложение А и т. 5.2.2 и 5.2.3 от стандарт ISO 10542-1:2012, се провежда на окомплектуваната СПОСЛ, като се използва геометрията на устройствата за закрепване на превозното средство вместо геометрията от изпитването, определена в приложение А към стандарт ISO 10542-1:2012. Това може да се извърши в рамките на конструкцията на превозното средство или на заместваща структура, която е представителна за геометрията на устройствата за закрепване на СПОСЛ на превозното средство. Местоположението на всяко устройство за закрепване трябва да бъде в рамките на допустимото отклонение, предвидено в т. 7.7.1 от Правило № 16-06 на ИКЕ на ООН. |
| 2.3.2. | Когато частта от СПОСЛ, която е свързана с обезопасяване на седящото лице, е одобрена съгласно Правило № 16-06 на ИКЕ на ООН, тя се подлага на динамичното изпитване на окомплектуваната СПОСЛ, определено в т. 2.3.1, но изискванията на т. 5.1, 5.3 и 5.4 от стандарт ISO 10542-1:2012 се считат за изпълнени. |
| 3. | Динамично изпитване в превозното средство |
| 3.1. | Напълно оборудваната СПОСЛ се изпитва посредством динамично изпитване в превозното средство в съответствие с т. 5.2.2 и 5.2.3 и приложение А към стандарт ISO 10542-1:2012, като се изпитват едновременно всички компоненти/устройства за закрепване и се използва необорудвана каросерия или представителна структура. |
| 3.2. | Съставните компоненти на СПОСЛ трябва да отговарят на съответните изисквания на т. 5.1, 5.3 и 5.4 от стандарт ISO 10542-1:2012. Тези изисквания се считат за изпълнени по отношение на системата за обезопасяване на седящото лице, ако тя е одобрена съгласно Правило № 16-06 на ИКЕ на ООН. |

Част 4

Други превозни средства със специално предназначение (включително специалната група, превозни средства със заменяемо оборудване и къмпинг-ремаркета)

Изискванията на приложение № 10 трябва да бъдат изпълнени във възможно най-голяма степен. Изключения се допускат само когато производителят докаже по удовлетворителен за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ начин, че поради специалното предназначение не е възможно превозното средство да отговаря на всички изисквания.

| Точка | Предмет | Регулаторен акт | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимо ниво на шума | Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Директива 70/157/ЕИО | H | H | H | H | H |  |  |  |  |
| 2 | Емисии (Евро 5 и 6) от леки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 715/2007 | Q (1) |  | Q+V1 (1) | Q+V1 (1) |  |  |  |  |  |
| 3А | Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 34 на ИКЕ на ООН | F | F | F | F | F | X | X | X | X |
| 3Б | Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна нискоразположена защита (ЗНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 58 на ИКЕ на ООН | X | X | A | A | A | X | X | X | X |
| 4A | Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1003/2010 | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R | A+R |
| 5A | Кормилна уредба | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 79 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X | X | B | B | B |  |  |  |  |
| 6Б | Ключалки на вратите и компоненти за закрепване на вратите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 11 на ИКЕ на ООН |  |  | B |  |  |  |  |  |  |
| 7A | Устройства за звуков сигнал и сигнали | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 28 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 8А | Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 46 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 9A | Спиране на превозни средства и ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13 на ИКЕ на ООН | X (3) | X (3) | X (3) | X+U1 (3) | X+U1 (3) | X | X | X (3) | X (3) |
| 9Б | Спиране на леки автомобили | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13-H на ИКЕ на ООН |  |  | X (4) |  |  |  |  |  |  |
| 10A | Електромагнитна съвместимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 10 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13A | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 18 на ИКЕ на ООН | X (4А) | X (4А) |  | X (4А) | X (4А) |  |  |  |  |
| 13Б | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 116 на ИКЕ на ООН |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 14A | Защита на водача от кормилния механизъм в случай на удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 12 на ИКЕ на ООН |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 15A | Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 17 на ИКЕ на ООН | D (4В) | D (4В) | D | D | D |  |  |  |  |
| 15Б | Седалки за пътнически превозни средства с голям капацитет | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 80на ИКЕ на ООН | D | D |  |  |  |  |  |  |  |
| 17A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 17Б | Устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 39 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 18A | Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 19/2011 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19A | Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 14на ИКЕ на ООН | D | D | D | D | D |  |  |  |  |
| 20A | Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 48 на ИКЕ на ООН | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N | A+N |
| 21A | Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 3 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22A | Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 7 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22Б | Дневни светлини за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 87 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 22В | Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 91 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23А | Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 6 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24А | Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25А | Неразглобяеми фарове (категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват европейска асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 31 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Б | Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 37 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25В | Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 98 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Г | Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 99 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Д | Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 112 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 25Е | Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 123 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 26А | Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 19 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 27А | Устройство за теглене | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1005/2010 | A | A | A | A | A |  |  |  |  |
| 28А | Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 38 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29А | Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 23 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30А | Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 77 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 31А | Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 16 на ИКЕ на ООН | D | D | D | D | D |  |  |  |  |
| 33А | Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 121 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 34А | Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 672/2010 | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) |  |  |  |  |
| 35А | Устройства за почистване и измиване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1008/2010 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) |  |  |  |  |
| 36А | Отоплителни системи | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 122 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 38А | Облегалки за глава, вградени или невградени в седалките на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 25 на ИКЕ на ООН | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41А | Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 595/2009 | H (9) | H | H (9) | H (9) | H |  |  |  |  |
| 42А | Странична защита на товарни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 73 на ИКЕ на ООН |  |  |  | X | X |  |  | X | X |
| 43А | Системи против изпръскване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 109/2011 |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 45А | Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 43 на ИКЕ на ООН | J | J | J | J | J | J | J | J | J |
| 46 | Гуми | Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите Директива 92/23/ЕИО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46А | Монтиране на гуми | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 458/2011 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46Б | Пневматични гуми за моторни превозни средства и техните ремаркета (клас C1) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 30 на ИКЕ на ООН |  |  | X |  |  | X | X |  |  |
| 46В | Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 54 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  | X | X |
| 46Г | Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 117 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 46Д | Резервен комплект за временно използване, гуми за движение в спукано състояние / система за движение с гуми в спукано състояние и система за следене на налягането в гумите | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 64 на ИКЕ на ООН |  |  | X (9А) |  |  |  |  |  |  |
| 47А | Ограничаване на скоростта на превозните средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 89 на ИКЕ на ООН | X | X |  | X | X |  |  |  |  |
| 48А | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 49А | Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 61 на ИКЕ на ООН |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| 50А | Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 55 на ИКЕ на ООН | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X (10) | X | X | X | X |
| 50Б | Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); монтиране на одобрен тип КТПУ | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 102 на ИКЕ на ООН |  |  |  | X (10) | X (10) |  |  | X (10) | X (10) |
| 51А | Горимост на материалите, използвани за изграждането на интериора на някои категории моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 118 на ИКЕ на ООН |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 52А | Превозни средства от категории М2 и М3 | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 107 на ИКЕ на ООН | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 52Б | Здравина на каросерията на пътнически превозни средства с голям капацитет | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 66 на ИКЕ на ООН | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 54А | Защита на пътниците в случай на страничен удар | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 95 на ИКЕ на ООН |  |  | A |  |  |  |  |  |  |
| 56А | Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 105 на ИКЕ на ООН |  |  | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) | X (13) |
| 57А | Предни нискоразположени защитни устройства (ПНЗУ) и тяхното монтиране; предна нискоразположена защита (ПНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 93 на ИКЕ на ООН |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 58 | Защита на пешеходците | Регламент (ЕО) № 78/2009 |  |  | N/A (*) |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Рециклиране | Наредба № 133 от 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на тяхното повторно използване, рециклиране и оползотворяване Директива 2005/64/ЕО |  |  | N/A |  | — |  |  |  |  |
| 61 | Климатични системи | Наредба № 134 от 2007 г. за емисиите от климатичните системи в моторните превозни средства Директива 2006/40/ЕО |  |  | X (14) |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Водородна система | Регламент (ЕО) № 79/2009 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 63 | Обща безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) | X (15) |
| 65 | Усъвършенствана система за аварийно спиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 347/2012 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  |  |
| 66 | Система за предупреждение при напускане на лентата за движение | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 351/2012 | N/A | N/A |  | N/A | N/A |  |  |  |  |
| 67 | Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 67 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 68 | Алармени системи за превозни средства (АСПС) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 97 на ИКЕ на ООН |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Електрическа безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 100 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 70 | Специфични компоненти за сгъстен природен газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 110 на ИКЕ на ООН | X | X | X | X | X |  |  |  |  |

(*) Всяка предна защитна система доставяна с превозното средство трябва да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 78/2009, да притежава номер на одобряване на типа и да е маркирана по съответния начин.

Част 5

Автокранове

| Точка | Предмет | Регулаторен акт | N3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимо ниво на шума | Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Директива 70/157/ЕИО | T+Z1 |
| 3А | Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 34 на ИКЕ на ООН | X |
| 3Б | Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна нискоразположена защита (ЗНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 58 на ИКЕ на ООН | A |
| 4A | Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1003/2010 | X |
| 5A | Кормилна уредба | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 79 на ИКЕ на ООН | X Разрешава се шарнирно управление |
| 6A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | A |
| 7A | Устройства за звуков сигнал и сигнали | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 28 на ИКЕ на ООН | X |
| 8А | Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 46 на ИКЕ на ООН | X |
| 9A | Спиране на превозни средства и ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13 на ИКЕ на ООН | U (3) |
| 10A | Електромагнитна съвместимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 10 на ИКЕ на ООН | X |
| 13A | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 18 на ИКЕ на ООН | X (4А) |
| 15A | Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 17 на ИКЕ на ООН | X |
| 17A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X |
| 17Б | Устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 39 на ИКЕ на ООН | X |
| 18A | Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 19/2011 | X |
| 19A | Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 14 на ИКЕ на ООН | X |
| 20A | Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 48 на ИКЕ на ООН | A+Y |
| 21A | Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/ 2009 Правило № 3 на ИКЕ на ООН | X |
| 22A | Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 7 на ИКЕ на ООН | X |
| 22Б | Дневни светлини за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 87 на ИКЕ на ООН | X |
| 22В | Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 91 на ИКЕ на ООН | X |
| 23А | Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 6 на ИКЕ на ООН | X |
| 24А | Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН | X |
| 25А | Неразглобяеми фарове (категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват европейска асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 31 на ИКЕ на ООН | X |
| 25Б | Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 37 на ИКЕ на ООН | X |
| 25В | Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 98 на ИКЕ на ООН | X |
| 25Г | Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 99 на ИКЕ на ООН | X |
| 25Д | Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/или светодиодни модули | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 112 на ИКЕ на ООН | X |
| 25Е | Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 123 на ИКЕ на ООН | X |
| 26А | Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 19 на ИКЕ на ООН | X |
| 27А | Устройство за теглене | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1005/2010 | A |
| 28А | Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 38 на ИКЕ на ООН | X |
| 29А | Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 23 на ИКЕ на ООН | X |
| 30А | Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 77 на ИКЕ на ООН | X |
| 31А | Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 16 на ИКЕ на ООН | X |
| 33А | Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 121 на ИКЕ на ООН | X |
| 34А | Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 672/2010 | (5) |
| 35А | Устройства за почистване и измиване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) №1008/2010 | (6) |
| 36А | Отоплителни системи | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 122 на ИКЕ на ООН | X |
| 41А | Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 595/2009 | V |
| 42А | Странична защита на товарни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 73 на ИКЕ на ООН | A |
| 43А | Системи против изпръскване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 109/2011 | Z1 |
| 45А | Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 43 на ИКЕ на ООН | J |
| 46 | Гуми | Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите Директива 92/23/ЕИО | X |
| 46А | Монтиране на гуми | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 458/2011 | X |
| 46В | Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 54 на ИКЕ на ООН | X |
| 46Г | Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 117 на ИКЕ на ООН | X |
| 47А | Ограничаване на скоростта на превозните средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 89 на ИКЕ на ООН | X |
| 48А | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) №1230/2012 | A |
| 49А | Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 61 на ИКЕ на ООН | A |
| 50А | Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 55 на ИКЕ на ООН | X (10) |
| 50Б | Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); монтиране на одобрен тип КТПУ | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 102 на ИКЕ на ООН | X (10) |
| 57А | Предни нискоразположени защитни устройства (ПНЗУ) и тяхното монтиране; предна нискоразположена защита (ПНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 93 на ИКЕ на ООН | X |
| 62 | Водородна система | Регламент (ЕО) № 79/2009 | X |
| 63 | Обща безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 | X (15) |
| 65 | Усъвършенствана система за аварийно спиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 347/2012 | N/A (16) |
| 66 | Система за предупреждение при напускане на лентата за движение | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 351/2012 | N/A (17) |
| 67 | Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 67 на ИКЕ на ООН | X |
| 69 | Електрическа безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 100 на ИКЕ на ООН | X |
| 70 | Специфични компоненти за сгъстен природен газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 110 на ИКЕ на ООН | X |

Част 6

Превозни средства за превоз на извънгабаритни товари

| Точка | Предмет | Регулаторен акт | N3 | O4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допустимо ниво на шума | Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба Директива 70/157/ЕИО | T |  |
| 3А | Предотвратяване на опасността от възникване на пожар (резервоари за течно гориво) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 34 на ИКЕ на ООН | X | X |
| 3Б | Задни нискоразположени защитни устройства (ЗНЗУ) и тяхното монтиране; задна нискоразположена защита (ЗНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 58 на ИКЕ на ООН | A | A |
| 4A | Място за монтиране и закрепване на задните регистрационни табели | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1003/2010 | X | A+R |
| 5A | Кормилна уредба | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 79 на ИКЕ на ООН | Х Разрешава се шарнирно управление | X |
| 6A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X |  |
| 7A | Устройства за звуков сигнал и сигнали | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 28 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 8A | Устройства за непряко виждане и тяхното монтиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 46 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 9A | Спиране на превозни средства и ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 13 на ИКЕ на ООН | U (3) | X (3) |
| 10A | Електромагнитна съвместимост | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 10 на ИКЕ на ООН | X | X |
| 13A | Защита на моторните превозни средства срещу неразрешено използване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 18 на ИКЕ на ООН | X (4А) |  |
| 15A | Седалки, тяхното закрепване и всички видове облегалки за глава | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 17 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 17A | Достъп до превозното средство и маневреност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 130/2012 | X |  |
| 17Б | Устройство за измерване на скоростта, включително неговия монтаж | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 39 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 18A | Задължителна табела на производителя и идентификационен номер на превозното средство | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 19/2011 | X | X |
| 19A | Устройства за закрепване на обезопасителните колани, системи за закрепване Isofix и горни лентови устройства за закрепване Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 14 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 20A | Монтиране на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 48 на ИКЕ на ООН | X | A+N |
| 21A | Светоотражатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 3 на ИКЕ на ООН | X | X |
| 22A | Предни и задни габаритни светлини, стоп-сигнали и горни габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 7 на ИКЕ на ООН | X | X |
| 22Б | Дневни светлини за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 87 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 22В | Странични габаритни светлини за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 91 на ИКЕ на ООН | X | X |
| 23А | Пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 6 на ИКЕ на ООН | X | X |
| 24А | Осветяване на задните регистрационни табели на моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 4 на ИКЕ на ООН | X | X |
| 25А | Неразглобяеми фарове (категория SB) за моторни превозни средства, които излъчват европейска асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 31 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 25Б | Лампи с нажежаема спирала, предназначени за използване в одобрени светлинни устройства за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 37 на ИКЕ на ООН | X | X |
| 25В | Фарове за моторни превозни средства, оборудвани с газоразрядни източници на светлина | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 98 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 25Г | Газоразрядни източници на светлина, предназначени за използване в одобрени газоразрядни светлинни устройства за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 99 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 25Д | Фарове за моторни превозни средства, които излъчват асиметрична къса светлина или дълга светлина, или и двете, оборудвани с лампи с нажежаема спирала и/ или светодиодни модули | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 112 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 25Е | Адаптивни системи предни светлини (АСПС) за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 123 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 26А | Предни фарове против мъгла за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 19 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 27А | Устройство за теглене | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1005/2010 | A |  |
| 28А | Задни фарове против мъгла за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 38 на ИКЕ на ООН | X | X |
| 29А | Фарове за заден ход за моторни превозни средства и техните ремаркета | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 23 на ИКЕ на ООН | X | X |
| 30А | Светлинни устройства за паркиране за моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 77 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 31А | Обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца Isofix | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 16 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 33А | Местоположение и идентификация на органите за ръчно управление, сигналните устройства и показващите уреди | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 121 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 34А | Системи за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 672/2010 | (5) |  |
| 35А | Устройства за почистване и измиване на предното стъкло | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1008/2010 | (6) |  |
| 36А | Отоплителни системи | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 122 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 41А | Емисии (Евро VI) от тежки превозни средства / достъп до информация | Регламент (ЕО) № 595/2009 | X (9) |  |
| 42А | Странична защита на товарни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 73 на ИКЕ на ООН | X | A |
| 43А | Системи против изпръскване | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 109/2011 | X | A |
| 45А | Материали за безопасни стъкла и тяхното монтиране на превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 43 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 46 | Гуми | Наредба № 74 от 2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите Директива 92/23/ЕИО | X | I |
| 46А | Монтиране на гуми | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 458/2011 | X | I |
| 46В | Пневматични гуми за товарни превозни средства и техните ремаркета (класове C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 54 на ИКЕ на ООН | X | I |
| 46Г | Гуми по отношение на шум, излъчван при търкаляне, сцепление върху влажна повърхност и съпротивление при търкаляне (класове C1, C2 и C3) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 117 на ИКЕ на ООН | X | I |
| 47А | Ограничаване на скоростта на превозните средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 89 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 48А | Маси и размери | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 1230/2012 | A | A |
| 49А | Товарни превозни средства по отношение на техните външни изпъкнали части пред задния панел на кабината | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 61 на ИКЕ на ООН | A |  |
| 50А | Части на механични теглително-прикачни устройства за състав от превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 55 на ИКЕ на ООН | X (10) | X |
| 50Б | Късо теглително-прикачно устройство (КТПУ); монтиране на одобрен тип КТПУ | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 102 на ИКЕ на ООН | X (10) | X (10) |
| 56А | Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 105 на ИКЕ на ООН | X (13) | X (13) |
| 57А | Предни нискоразположени защитни устройства (ПНЗУ) и тяхното монтиране; предна нискоразположена защита (ПНЗ) | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 93 на ИКЕ на ООН | A |  |
| 62 | Водородна система | Регламент (ЕО) № 79/2009 | X |  |
| 63 | Обща безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 | X (15) | X (15) |
| 65 | Усъвършенствана система за аварийно спиране | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 347/2012 | N/A (16) |  |
| 66 | Система за предупреждение при напускане на лентата за движение | Регламент (ЕО) № 661/2009 Регламент (ЕС) № 351/2012 | N/A (17) |  |
| 67 | Специфични компоненти за втечнен нефтен газ (ВНГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 67 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 69 | Електрическа безопасност | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 100 на ИКЕ на ООН | X |  |
| 70 | Специфични компоненти за сгъстен природен газ (СПГ) и тяхното монтиране на моторни превозни средства | Регламент (ЕО) № 661/2009 Правило № 110 на ИКЕ на ООН | X |  |

Значение на символите:

| X | Прилагат се изискванията на съответния регулаторен акт. Сериите от изменения на правилата на ИКЕ на ООН, които се прилагат задължително, са изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 661/2009. Серии от изменения, приети впоследствие, се приемат като алтернатива. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ може да издава изменения на съществуващи одобрения на типа, издадени в съответствие с предишните регулаторни актове по смисъла на т. 2, § 1 от Допълнителните разпоредби, които са отменени с Регламент (ЕО) № 661/2009, при условията, определени в член 13, параграф 14 от Регламент (ЕО) № 661/2009. |
| --- | --- |
| N/A | Този регулаторен акт не се прилага за това превозно средство (няма изисквания). |
| (1) | За превозни средства с референтна маса, ненадвишаваща 2610 kg. По искане на производителя може да се прилага и за превозни средства с референтна маса, ненадвишаваща 2840 kg. По отношение на достъпа до информация, за други части (например жилищното помещение) от базовото превозно средство е достатъчно производителят да предоставя достъп до информация за ремонта и техническото обслужване по леснодостъпен и бърз начин. |
| (2) | В случай на превозни средства, оборудвани с уредба, работеща с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), е необходимо одобрение на типа превозно средство в съответствие с Правило № 67 на ИКЕ на ООН или Правило № 110 на ИКЕ на ООН. |
| (3) | Монтирането на електронна система за управление на стабилността се изисква в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 661/2009. Прилагат се датите за прилагане, посочени в приложение V към Регламент (ЕО) № 661/2009. В съответствие с Правило № 13 на ИКЕ на ООН монтирането на електронна система за управление на стабилността („ESC“) не се изисква за превозните средства със специално предназначение от категории M2, M3, N2 и N3, както и за превозните средства за превоз на извънгабаритни товари и ремаркетата с места за правостоящи пътници. Превозните средства от категория N1 могат да бъдат одобрени съгласно Правило № 13 на ИКЕ на ООН или Правило № 13-H на ИКЕ на ООН. |
| (4) | Монтирането на електронна система за управление на стабилността се изисква в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 661/2009. Следователно изискванията, посочени в приложение 9, част А от Правило № 13-H на ИКЕ на ООН, трябва да се спазват за целите на ЕО одобряване на типа на новите типове превозни средства, както и за регистрацията, продажбата и пускането в употреба на нови превозни средства. Прилагат се датите за прилагане, посочени в член 13 от Регламент (ЕО) № 661/2009. Превозните средства от категория N1 могат да бъдат одобрени съгласно Правило № 13 на ИКЕ на ООН или Правило № 13-H на ИКЕ на ООН. |
| (4А) | Ако е монтирано, защитното устройство трябва да отговаря на изискванията на Правило № 18 на ИКЕ на ООН. |
| (4В) | Посоченият регламент се прилага за седалките, които не попадат в обхвата на Правило № 80 на ИКЕ на ООН. |
| (5) | Превозните средства от категории, различни от М1, не е необходимо да отговарят напълно на изискванията на регулаторния акт, но трябва да бъдат оборудвани с подходящо устройство за размразяване и срещу изпотяване на предното стъкло. |
| (6) | Превозните средства от категории, различни от М1, не е необходимо да отговарят напълно на изискванията на регулаторния акт, но трябва да бъдат оборудвани с подходящи устройства за почистване и измиване на предното стъкло. |
| (9) | За превозни средства с референтна маса над 2610 kg, които са без одобрение на типа съгласно Регламент (ЕО) № 715/2007 (по искане на производителя и при положение че референтната им маса не надвишава 2840 kg). За частите, които са различни от базовото превозно средство, е достатъчно производителят да предоставя достъп до информация за ремонта и техническото обслужване по леснодостъпен и бърз начин. За други варианти – виж член 2 от Регламент (ЕО) № 595/2009. |
| (9А) | Прилага се само когато на тези превозни средства е монтирано оборудване, обхванато от Правило № 64 на ИКЕ на ООН. Системата за следене на налягането в гумите за превозни средства от категория M1 се прилага задължително в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 661/2009. |
| (10) | Прилага се само за превозни средства, оборудвани с теглително-прикачно(и) устройство(а). |
| (11) | Прилага се за превозни средства с технически допустима максимална маса, ненадвишаваща 2,5 тона. |
| (12) | Прилага се само за превозни средства, при които „основната точка на седенето“ (точка „R“) на най-ниската седалка е на не повече от 700 mm над земната повърхност. |
| (13) | Прилага се само когато производителят подаде заявление за одобряване на типа на превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари. |
| (14) | Прилага се само за превозни средства от категория N1, клас I (референтна маса ≤ 1305 kg). |
| (15) | По искане на производителя може да бъде издадено одобряване на типа съгласно тази точка като алтернатива на получаване на одобряване на типа по всяка отделна точка, попадаща в обхвата на Регламент (ЕО) № 661/2009. |
| (16) | Монтирането на усъвършенствана система за аварийно спиране не се изисква за превозните средства със специално предназначение в съответствие с член 1 от Регламент (ЕС) № 347/2012. |
| (17) | Монтирането на система за предупреждение при напускане на лентата за движение не се изисква за превозните средства със специално предназначение в съответствие с член 1 от Регламент (ЕС) № 351/2012. |
| А | Изискванията трябва да бъдат изпълнени във възможно най-голяма степен. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ може да предоставя изключение(я) само ако производителят докаже, че поради специалното предназначение не е възможно превозното средство да отговаря на изискванията. Предоставените изключения се описват в сертификата за одобряване на типа на превозното средство и в сертификата за съответствие (забележка – точка 52). |
| А1 | Монтирането на ESC не е задължително. При многоетапни одобрения, когато направените на определен етап изменения има вероятност да окажат влияние върху функционирането на системата ESC на базовото превозно средство, производителят може или да изключи системата, или да докаже, че превозното средство не е станало опасно или нестабилно. Това може да бъде доказано например чрез извършване на бързи маневри за промяна на лентата на движение във всяка посока при 80 km/h с достатъчна амплитуда, за да се предизвика задействането на системата ESC. Тези задействания трябва да бъдат добре контролирани и трябва да подобряват стабилността на превозното средство. Техническата служба има право да изисква провеждане на допълнително изпитване, ако сметне това за необходимо. |
| В | Прилага се ограничено за врати, които осигуряват достъп до седалки, предназначени за нормално използване, когато превозното средство е в движение и когато разстоянието между точката R на седалката и средната равнина на повърхността на вратата, измерено перпендикулярно на надлъжната средна равнина на превозното средство, не надвишава 500 mm. |
| C | Прилага се ограничено за тази част на превозното средство, която е пред най-задната седалка, предназначена за нормално използване, когато превозното средство е в движение, и също ограничено за зоната за удар на главата, както е определено в регулаторния акт. |
| D | Прилага се ограничено за седалки, предназначени за нормално използване, когато превозното средство е в движение. Седалките, които не са предназначени за използване, когато превозното средство е в движение, трябва да бъдат ясно обозначени за пътниците чрез пиктограма или знак с подходящ текст. Не се прилагат изискванията относно задържането на багаж от Правило № 17 на ИКЕ на ООН. |
| E | Само отпред. |
| F | Разрешава се изменение на разположението и дължината на тръбата за повторно зареждане с гориво, както и промяна на местоположението на резервоара в превозното средство. |
| G | При многоетапно одобрение могат също да бъдат използвани изискванията според категорията на базовото/некомплектуваното превозно средство (например шасито, на основата на което е изградено превозното средство със специално предназначение). |
| H | Без допълнително изпитване се допуска изменение на дължината на изпускателната система след последния шумозаглушител, която не надвишава 2 m. |
| I | Гумите трябва да имат одобряване на типа съгласно изискванията на Правило № 54 на ИКЕ на ООН, дори ако предвидената конструктивна скорост на превозното средство е по-ниска от 80 km/h. Товароносимостта може да се подбира в зависимост от максималната конструктивна скорост на ремаркето по споразумение с производителя на гумите. |
| J | За цялото остъкляване, с изключение на остъкляването на кабината на водача (предно и странични стъкла), материалът може да бъде безопасно стъкло или твърда пластмаса. |
| K | Разрешават се допълнителни сигнални устройства за тревога при опасност. |
| L | Прилага се ограничено за седалки, предназначени за нормално използване, когато превозното средство е в движение. На задните седящи места се изискват най-малко устройства за закрепване на надбедрени колани. Седалките, които не са предназначени за използване, когато превозното средство е в движение, трябва да бъдат ясно обозначени за пътниците чрез пиктограма или знак с подходящ текст. За линейки и катафалки не се изисква наличието на закрепвания тип Isofix. |
| M | Прилага се ограничено за седалки, предназначени за нормално използване, когато превозното средство е в движение. На всички задни седящи места се изискват най-малко надбедрени колани. Седалките, които не са предназначени за използване, когато превозното средство е в движение, трябва да бъдат ясно обозначени за пътниците чрез пиктограма или знак с подходящ текст. За линейки и катафалки не се изисква наличието на закрепвания тип Isofix. |
| N | При условие че всички задължителни устройства за осветяване са монтирани и не е нарушена геометричната видимост. |
| Q | Без допълнително изпитване се допуска изменение на дължината на изпускателната система след последния шумозаглушител, която не надвишава 2 m. ЕО одобряването на типа, издадено за най-представителното базово превозно средство, остава валидно, независимо от промяната на референтното тегло. |
| R | При условие че регистрационните табели на всички държави членки могат да се монтират и да останат видими. |
| S | Коефициентът на пропускане на светлината е най-малко 60 %, а ъгълът на закриване на видимостта от колона „А“ е не повече от 10º. |
| T | Изпитването се извършва само на комплектувано / напълно комплектувано превозно средство. Превозното средство може да се изпитва в съответствие с Наредба № 61. По отношение на т. 1.4 от приложение № 2 на Наредба № 61 са приложими следните гранични стойности: а) 81 dB(A) за превозни средства с мощност на двигателя, по-малка от 75 kW; б) 83 dB(A) за превозни средства с мощност на двигателя не по-малка от 75 kW, но по-малка от 150 kW; в) 84 dB(A) за превозни средства с мощност на двигателя не по-малка от 150 kW. |
| U | Изпитването се извършва само на комплектувано / напълно комплектувано превозно средство. Превозни средства с до 4 оси трябва да отговарят на всички изисквания, определени в регулаторния акт. Изключения се допускат за превозни средства с повече от 4 оси, при условие че: - те са оправдани от конкретната конструкция; - всички изисквания относно спирането, свързани със спирачната уредба за паркиране, работната и спомагателната спирачна уредба, определени в регулаторния акт, са спазени. |
| U1 | Антиблокираща спирачна система не е задължителна за превозни средства с хидростатично задвижване. |
| V | Като алтернатива може да се прилага и Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.). |
| V1 | За превозни средства с хидростатично задвижване като алтернатива може да се прилага и Наредба № 10. |
| W0 | Без допълнително изпитване се допуска изменение на дължината на изпускателната система, при условие че противоналягането е сходно. Ако се изисква провеждане на ново изпитване, се разрешава надвишаване с 2 dB(A) на приложимата гранична стойност. |
| W1 | Изискванията трябва да са спазени, но се допуска изменение на изпускателната система без допълнително изпитване на емисиите от изходната тръба на последния шумозаглушител и на разхода на CO2/гориво, при условие че устройствата за контрол на емисиите, включително филтрите за прахови частици (ако има такива), не са засегнати. За измененото превозно средство не се изискват нови изпитвания за изпаряване, при условие че устройствата за контрол на изпаряването се поддържат, както са монтирани от производителя на базовото превозното средство. ЕО одобряване на типа, издадено за най-представителното базово превозно средство, остава валидно, независимо от промяната на референтната маса. |
| W2 | Допуска се без допълнително изпитване изменение на разположението, дължината на тръбата за повторно зареждане с гориво, маркуча за горивото и тръбите за изпаряване на гориво. Допуска се преместване на оригиналния резервоар за гориво, при условие че са изпълнени всички изисквания. Не е задължително обаче провеждането на допълнително изпитване в съответствие с приложение 5 към Правило № 34 на ИКЕ на ООН. |
| W3 | Надлъжната равнина на предвиденото положение за пътуване на инвалидната количка трябва да бъде успоредна на надлъжната равнина на превозното средство. На собственика на превозното средство се предоставя подходяща информация, че се препоръчва използването на инвалидна количка със структура, съответстваща на изискванията от съответната част от стандарт ISO 7176-19:2008, така че да може да издържа силите, предавани от механизма за прикрепване по време на различните условия на управление. На седалките на превозното средство могат да се правят подходящи приспособявания без допълнително изпитване, при условие че на техническата служба може да бъде доказано, че техните устройства за закрепване, механизми и облегалки за глава гарантират същото ниво на ефективност. Не се прилагат изискванията относно задържането на багаж от Правило № 17 на ИКЕ на ООН. |
| W4 | Изисква се съответствие с регулаторния(те) акт(ове) за приспособленията за качване, когато са в неработна позиция. |
| W5 | Всяко място за инвалидна количка се оборудва с устройства за закрепване, към които се монтира системата за закрепване на инвалидната количка и за обезопасяване на седящото в нея лице (СПОСЛ), които отговарят на допълнителните разпоредби на част 3. |
| W6 | Всяко място за инвалидна количка се оборудва с колан за обезопасяване на седящото в количката лице, който отговаря на допълнителните разпоредби на част 3. Когато поради направените промени точките на закрепване на обезопасителните колани трябва да бъдат преместени извън допустимите граници, предвидени в т. 7.7.1 от Правило № 16-06 на ИКЕ на ООН, техническата служба проверява дали промяната представлява най-лошия вариант или не. В този случай се провежда изпитването, предвидено в т. 7.7.1 от Правило № 16-06 на ИКЕ-ООН. Не е необходимо да се издава изменение на ЕО одобряването на типа. Изпитването може да бъде извършено, като се използват компоненти, които не са били подложени на изпитването за кондициониране, предвидено в Правило № 16-06 на ИКЕ-ООН. |
| W8 | За целите на изчисленията масата на инвалидната количка заедно с нейния ползвател се приема за 160 kg. Масата трябва да се концентрира в точката Р от инвалидната количка образец в заявеното от производителя нейно положение за пътуване. Всякакви ограничения на пътниковместимостта, произтичащи от използването на инвалидна(и) количка(и), трябва да са отбелязани в ръководството на водача, на страница 2 от сертификата за ЕС одобряване на типа на превозното средство и в сертификата за съответствие (в раздел „Забележки“). |
| Y | При условие че всички задължителни устройства за осветяване са монтирани. |
| Z | Изискванията относно издаването навън на отворените прозорци не се прилагат по отношение на жилищното помещение. |
| Z1 | Автокрановете с повече от шест оси се считат за превозни средства с повишена проходимост (N3G), когато най-малко три оси са задвижвани, и при условие че са изпълнени разпоредбите на т. 4.3 от приложение № 1. |

§ 11. Приложение № 13 към чл. 46, ал. 3 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 12. Наредба № 62 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на страничната защита (загл. изм., ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 87 от 2003 г., изм. и доп., бр. 60 от 2006 г.) се отменя.

### § 13. Наредба № 63 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (загл. изм., ДВ, бр. 60 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 87 от 2003 г., изм. и доп., бр. 60 от 2006 г., бр. 73 от 2008 г., бр. 72 от 2009 г.) се отменя.

### § 14. Наредба № 64 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за измерване на скоростта и на оборудването за заден ход (загл. изм., ДВ, бр. 61 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 87 от 2003 г., изм. и доп., бр. 61 от 2006 г.) се отменя.

### § 15. Наредба № 65 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства (загл. изм., ДВ, бр. 61 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2006 г.; бр. 77 от 2007 г.; бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

### § 16. Наредба № 67 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2006 г.; бр. 24 от 2007 г.; бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

### § 17. Наредба № 68 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на масите и размерите (загл. изм., ДВ, бр. 61 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г., изм. и доп., бр. 61 от 2006 г.) се отменя.

### § 18. Наредба № 69 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на безопасните стъкла и за одобряване типа на безопасни стъкла (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г.) се отменя.

### § 19. Наредба № 70 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройства за ограничаване на скоростта или на бордови системи за ограничаване на скоростта и за одобряване типа на устройствата за ограничаване на скоростта (обн., ДВ, бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 39 и 63 от 2006 г.) се отменя.

### § 20. Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

### § 21. Наредба № 72 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на механичните теглително-прикачни устройства и за одобряване типа на механични теглително-прикачни устройства (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

### § 22. Наредба № 75 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (загл. изм., ДВ, бр. 92 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 40 и 92 от 2006 г.) се отменя.

### § 23. Наредба № 76 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета (загл. изм., ДВ, бр. 92 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 24. Наредба № 78 от 2006 г. за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво „природен газ“ или „втечнен нефтен газ“, по отношение на емисиите замърсяващи газове; нови моторни превозни средства, оборудвани с тези двигатели (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2009 г., изм., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 25. Наредба № 79 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за превоз на опасни товари по пътищата (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2006 г.) се отменя.

§ 26. Наредба № 80 от 2004 г. за одобряване типа на предни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 27. Наредба № 81 от 2004 г. за одобряване типа на осветители на задния регистрационен номер на моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 23 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 28. Наредба № 82 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за теглене на моторни превозни средства (загл. изм., ДВ, бр. 87 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 23 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 87 от 2006 г.) се отменя.

§ 29. Наредба № 83 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на отоплителните системи и за одобряване типа на отоплител (загл. изм., ДВ, бр. 92 от 2006 г. и бр. 79 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 39 и 92 от 2006 г., бр. 79 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 30. Наредба № 84 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение на външните изпъкнали части (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 42 от 2008 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 31. Наредба № 85 от 2004 г. за одобряване типа на фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 32. Наредба № 86 от 2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стоп-сигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 33. Наредба № 87 от 2004 г. за одобряване типа на задни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета (загл. изм., ДВ, бр. 90 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 34. Наредба № 88 от 2004 г. за одобряване на типа на светлинни устройства за паркиране на нови моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 35. Наредба № 89 от 2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 36. Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани (обн., ДВ, бр. 26 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г.) се отменя.

§ 37. Наредба № 91 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съвместимост (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 и 61 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 84 от 2009 г. бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 38. Наредба № 92 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на вратите (обн., ДВ, бр. 30 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2006 г.) се отменя.

§ 39. Наредба № 93 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване (обн., ДВ, бр. 30 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2006 г.) се отменя.

§ 40. Наредба № 94 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на облегалки за глава на седалките на моторни превозни средства (загл. изм., ДВ, бр. 92 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 30 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 41. Наредба № 95а от 2006 г. за одобряване типа на устройство за непряко виждане и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за непряко виждане (обн., ДВ, бр. 39 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 42. Наредба № 96 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категории M1 и N1 по отношение защитата на пътниците при страничен удар (обн., ДВ, бр. 33 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.) се отменя.

§ 43. Наредба № 97 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача (обн., ДВ, бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 11 и 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 44. Наредба № 98 от 2004 г. за изискванията към формата и размерите на мястото за монтиране на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и техните ремаркета при одобряване на типа (обн., ДВ, бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.) се отменя.

§ 45. Наредба № 99 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства (обн., ДВ, бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 и 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 46. Наредба № 100 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за ЕО одобряване типа на седалки (загл. изм., ДВ, бр. 56 от 2006 г.) (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2006 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 47. Наредба № 101 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория N по отношение на външните изпъкнали части пред задния панел на кабината (обн., ДВ, бр. 39 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2006 г.) се отменя.

§ 48. Наредба № 102 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М3 и компоненти по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12 и 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 49. (1) Наредба № 103 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на мощността на двигателя (загл. изм., ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2007 г., бр. 75 от 2012 г.) се отменя.

(2) Сертификатите за одобряване на типа, издадени по реда на наредбата по ал. 1 и/или  Правило № 85 на ИКЕ на ООН преди 5 март 2014 г., се считат за валидни до 31 август 2018 г.

§ 50. Наредба № 104 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за защита срещу неразрешено използване и за ЕО одобряване типа на имобилайзери и на алармени системи (загл. изм., ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 13 и 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 51. Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (обн., ДВ, бр. 49 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 52. Наредба № 106 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на вътрешното оборудване (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2007 г.) се отменя.

§ 53. Наредба № 107 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на предни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на предни стъкла като отделен технически възел (загл. изм., ДВ, бр. 2 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 51 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 и 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 54. Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2007 г.) се отменя.

§ 55. Наредба № 109 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация (загл. изм., ДВ, бр. 2 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2007 г.) се отменя.

§ 56. Наредба № 110 от 2004 г. за одобряване типа на фарове за къса и/или дълга светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г., изм. и доп., бр. 13 и 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 57. Наредба № 111 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм в случай на удар (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2006 г.) се отменя.

§ 58. Наредба № 112 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на полето на видимост на водача (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2006 г.) се отменя.

§ 59. Наредба № 113 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение системите за размразяване и срещу изпотяване на стъкла (обн., ДВ, бр. 54 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2007 г.) се отменя.

§ 60. Наредба № 114 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на светоотражателите на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (загл. изм., ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 56 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 13 и 77 от 2007 г., бр. 77 от 2013 г.) се отменя.

§ 61. Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови моторни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване (загл. изм.; ДВ, бр. 13 от 2007 г.) (обн., ДВ, бр. 56 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 13 и 77 от 2007 г., бр. 46 от 2011 г.) се отменя.

§ 62. Наредба № 116 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при челен удар (обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г.) се отменя.

§ 63. В Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. Член 7 се изменя така:

„Чл. 7. При изменение в конструкцията на ППС от категорията М с промяна на броя на местата за сядане трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

1. с изключение на случаите на изменение в конструкцията на ППС с намаляване на броя на местата за сядане, седалките, тяхното закрепване и облегалките за глава да отговарят на изискванията на:

а) Правило № 17 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни условия относно одобряването на превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и всички облегалки за глава (Правило № 17 на ИКЕ на ООН) – за ППС от категория М1, или

б) Правило № 80 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни условия относно одобряването на седалки за големи пътнически моторни превозни средства и на тези моторни превозни средства по отношение на якостта на седалките и техните закрепвания (Правило № 80 на ИКЕ на ООН) – за ППС от категории М2 и М3;

2. масите и размерите на ППС да отговарят на съответните изисквания на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на типа по отношение на масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB L 353, 14.02.2012 г.) (Регламент (ЕС) № 1230/2012);

3. с изключение на случаите на изменение в конструкцията на ППС с намаляване на броя на местата за сядане, на ППС се монтират обезопасителни колани, които да отговарят на изискванията на Правило № 16 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания за одобрение на: I. обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване за деца и системи за обезопасяване на деца ISOFIX за пътници в моторни превозни средства; II. превозни средства, оборудвани с обезопасителни колани, системи за обезопасяване, системи за обезопасяване на деца и системи за обезопасяване на деца ISOFIX – Правило № 16 на ИКЕ на ООН;

4. с изключение на случаите на изменение в конструкцията на ППС с намаляване на броя на местата за сядане закрепването на допълнително монтираните обезопасителни колани да отговаря на изискванията на Правило № 14 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания относно одобрението на превозни средства по отношение на устройствата за закрепване на обезопасителните колани, системите за закрепване ISOFIX и горните лентови устройства за закрепване ISOFIX (Правило № 14 на ИКЕ на ООН);

5. пътното превозно средство да отговаря на съответните изисквания за:

а) пътно превозно средство от категория М1: Правило № 21 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни условия относно одобряването на моторни превозни средства по отношение на вътрешното им оборудване (Правило № 21 на ИКЕ на ООН);

б) пътно превозно средство от категории М2 и М3: Правило № 107 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни условия относно одобряването на превозни средства от категории М2 и М3 по отношение на общата им конструкция (Правило № 107 на ИКЕ на ООН) и Правило № 66 на ИКЕ на ООН – Единни технически предписания относно одобряването на превозни средства с голяма пътниковместимост по отношение на якостта на тяхната конструкция (Правило № 66 на ИКЕ на ООН);

6. за ППС да е изпълнена формулата:

P - (M + N x 68) < N x 68,

където:

P е технически допустимата максимална маса на ППС, в kg;

М - масата на ППС в готовност за движение, в kg;

N - броят на местата за сядане в ППС, без мястото на водача.“

2. Член 8 се изменя така:

„Чл. 8. При изменение в конструкцията на ППС, което води до промяна на категорията му от категория N в категория M, трябва да се спазват следните изисквания:

1. пътното превозно средство да отговаря на съответните изисквания за:

а) пътно превозно средство от категория М1: Правило № 21 на ИКЕ на ООН;

б) пътно превозно средство от категории М2 и М3: Правило № 107 на ИКЕ на ООН и Правило № 66 на ИКЕ на ООН;

2. масите и размерите на ППС да отговарят на съответните изисквания на Регламент (ЕС) № 1230/2012;

3. за ППС да е изпълнена следната формула:

Р - (М + N x 68) < N x 68,

където:

P е технически допустимата максимална маса на ППС, в kg;

M - масата на ППС в готовност за движение, в kg;

N - броят на местата за сядане в ППС, без мястото на водача;

4. допълнително монтираните седалки, тяхното закрепване и облегалките за глава да отговарят на изискванията на:

а) Правило № 17 на ИКЕ на ООН – за ППС от категория М1, или

б) Правило № 80 на ИКЕ на ООН – за ППС от категории М2 и М3;

5. на ППС се монтират обезопасителни колани, които да отговарят на изискванията на Правило № 16 на ИКЕ на ООН;

6. закрепването на допълнително монтираните обезопасителни колани да отговаря на изискванията на Правило № 14 на ИКЕ на ООН;

7. стъклата, които ще се монтират на ППС, да отговарят на изискванията на Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации - Единни условия относно одобряването на безопасни стъкла и материали от стъкло - Правило № 43 на ИКЕ на ООН.“

3. В чл. 21 точка 2 се изменя така:

„2. Правило № 105 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни предписания относно одобрението на превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари, по отношение на техните специфични особености на конструкцията (OB L 230, 31.8.2010 г.) (Правило № 105 на ИКЕ на ООН)“.

§ 64. (1) Параграф 8 влиза в сила от 1 януари 2015 г.

(2) Параграф 9 относно Приложение № 10 към чл. 4, ал. 2, т. 1, Част 1, Допълнение № 3, т. 1 от колона „Алтернативни изисквания“ на ред 41А влиза в сила от 1 януари 2016 г.

(3) До влизане в сила на изискването по ал. 2 за целите на индивидуалното одобряване съгласно чл. 70, ал. 1 граничните стойности на емисиите от изхода на шумозаглушителя на замърсителите от тежки превозни средства (М1, М2, N1, N2 с референтна маса, надвишаваща 2610 kg, M3 и N3) трябва да съответстват най-малко на екологична категория Евро V.

(4) Сертификатите за ЕО одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малка серия, издадени преди 1 ноември 2012 г., са валидни до 31 октомври 2016 г.

(5) Сертификатите по ал. 4 запазват действието си след 31 октомври 2016 г., ако са актуализирани в съответствие с изискванията на Приложение № 10 към чл. 4, ал. 2, т. 1, Част 1, Допълнение № 1.

Ивайло Московски

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията