Проект

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.)

§ 1. В чл. 20 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) При допълнително монтиране в МПС на уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG), се спазват съответно изискванията на точка 2 и част II, точка 17 от Правило № 67 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания относно: I. Одобряване на специфично оборудване на моторни превозни средства, използващи втечнени нефтени газове в тяхната система на задвижване II. Одобряване на превозно средство, снабдено със специфично оборудване за използване на втечнени нефтени газове като гориво в техните двигатели, по отношение на монтажа на такова оборудване – Правило № 67 на ИКЕ-ООН или точка 2 и част II, точка 17 от Правило № 110 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – Единни предписания относно одобрението на: I. Специалните компоненти на моторните превозни средства със системи за задвижване, работещи със сгъстен природен газ II. Превозните средства, по отношение на монтирането на специални компоненти, чийто тип е одобрен, за системи за задвижване, работещи със сгъстен природен газ – Правило № 110 на ИКЕ-ООН, така както са посочени в приложение № 1.

(2) Лицата, извършили допълнително монтиране на уредби за LPG или CNG, издават протокол за монтиране на уредби за LPG или CNG в два екземпляра – единият за собственика на превозното средство, а другият за лицето, монтирало уредбата (приложение № 1а).“

§ 2. Създава се чл. 25а:

„Чл. 25а. (1) При изменение в конструкцията на ППС от категории L, М, N за използването им за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства се спазват следните изисквания:

1. превозните средства за извършване на обучение отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

2. дооборудването на превозните средсва е съгласно изискванията, определени в приложение № 1б.”

§ 3. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Съответствието с изискванията по чл. 20 се установява чрез първоначална проверка от лица, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства по реда на чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, притежаващи права за първоначална проверка на монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с LPG и CNG.“

2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

3. В ал. 6 след думата „екземпляра“ се поставя тире и се добавя „единият от които се предоставя на лицето, представило ППС за проверка, а вторият – на лицето, извършило проверката.“

4. Създават се ал. 8 – 10:

„(8) Проверките и изпитванията на допълнителното оборудване и първоначалната проверка за съответствие с изискванията по чл. 8 от Наредба № 37 и чл. 15 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, на превозните средства използвани за обучение и изпити, се извършва от изпитвателни лаборатории, акредитирани от Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация” или от национален орган за акредитация на държава - членка на Европейския съюз,  за извършване на изпитвания на леки автомобили, товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета, дву-, три- и четириколесни моторни превозни средства по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 (EN ISO/IEC 17025) „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“.

(9) Проверките и изпитванията на превозните средства по ал. 8 се извършват съгласно приложение № 1в.

(10) За проверките и изпитванията по ал. 8 изпитвателните лаборатории извършили проверките и изпитванията издават съответно изпитвателен протокол за допълнителното оборудване по ISO/IEC 17025 и протокол за проверка на годността на превозно средство за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС (Приложение № 1г)”.

§ 4.  В чл. 36, ал. 4 думите „чл. 20 и 22“ се заменят с „чл. 20, 22 и 25а“.

§ 5. В чл. 37, ал. 1 думите „20-дневен“ се заменят с „10-дневен“.

§ 6. В чл. 51, ал. 1 думите „20-дневен“ се заменят с „10-дневен“.

§ 7. Създава се приложение № 1а към чл. 20, ал. 2.

„Приложение № 1а

към чл. 20, ал. 2

Протокол № .......... / ..........

за допълнително монтиране на моторно превозно средство на уредба, която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен газ (LPG) или сгъстен природен газ (CNG)

I. Данни за лицето, извършило допълнителното монтиране на моторно превозно средство на уредба за LPG или CNG:

Наименование: ............................................................................................................................

ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК: ................................................................................................................

Адрес: ..........................................................................................................................................

II. Данни за моторното превозно средство:

Рег. №: .............................. Идентификационен № (VIN, рама): .............................................

Марка: .............................. Търговско наименование (модел): ...............................................

Категория: ....................... Дата на първа регистрация: ...........................................................

Вид гориво: ..................... Номер на двигателя: .......................................................................

III. Данни за собственика на моторното превозно средство:

Наименование: ............................................................................................................................

ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК: ................................................................................................................

Адрес: ..........................................................................................................................................

IV. Данни за монтираната уредба за LPG или CNG:

Днес, .............................. на описаното моторно превозно средство е монтирана уредба за

( втечнен нефтен газ (LPG)

( сгъстен природен газ (CNG)

марка: ............................................................... модел: ..............................................................

състояща се от следните компоненти:

| Компонент | Марка | Номер на одобряване | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Резервоар за гориво: |  |  |  |
| Спирателен клапан за ниво 80 % (за LPG): |  |  |  |
| Индикатор за налягане или ниво: |  |  |  |
| Предпазен клапан (за LPG): |  |  |  |
| Автоматичен клапан на резервоара (за CNG): |  |  |  |
| Дистанционно управляем работен клапан (за LPG): |  |  |  |
| Ръчен клапан (за CNG): |  |  |  |
| Регулатор за налягане: |  |  |  |
| Изпарител (за LPG): |  |  |  |
| Регулатор на дебита на газ (за CNG): |  |  |  |
| Устройство за ограничаване на дебита (за CNG): |  |  |  |
| Дистанционно управляем спирателен клапан: |  |  |  |
| Пълначно устройство: |  |  |  |
| Тръби и маркучи за газ (за LPG): |  |  |  |
| Газопреносни връзки (за LPG)**: |  |  |  |
| Гъвкав горивопровод (за CNG): |  |  |  |
| Твърд горивопровод (за CNG): |  |  |  |
| Впръсквачи (за LPG): |  |  |  |
| Газоподаващо устройство (за CNG): |  |  |  |
| Електронен блок за управление: |  |  |  |
| Устройство за освобождаване на налягането: |  |  |  |
| Съединения (за CNG)**: |  |  |  |
| Газоизолиращ кожух: |  |  |  |
| Газоизолиращ кожух (за LPG)*: |  |  |  |
| Въвратен клапан*: |  |  |  |
| Предпазен клапан на газопровода (за LPG)*: |  |  |  |
| Газов дозатор (за LPG)*: |  |  |  |
| Клапан за освобождаване на налягането (за CNG)*: |  |  |  |
| Филтър за гориво*: |  |  |  |
| Сензор за налягане или температура*: |  |  |  |
| Помпа за гориво (за LPG)*: |  |  |  |
| Куплунг за захранване на резервоара (за LPG)*: |  |  |  |
| Сервизно съединение (за LPG)*: |  |  |  |
| Система за избор на гориво**: |  |  |  |
| Тръбопровод за гориво (за LPG)*: |  |  |  |
| * Компонентите не са задължителни. ** Компонентите не подлежат на одобряване на типа. |

Декларирам, че всички компоненти на уредбата притежават одобряване на типа и уредбата е монтирана съгласно изискванията на:

( Правило № 67 на ИКЕ/ООН

( Правило № 110 на ИКЕ/ООН

Монтирането на уредбата е извършено от:

......................................................................				.......................................

(име, фамилия)								(подпис)

......................................................................				.......................................

(име, фамилия)								(подпис)

......................................................................				.......................................

(име, фамилия)								(подпис)

Собственик на моторното превозно средство:

......................................................................				.......................................

(име, фамилия)								(подпис)

Лице, издало протокола:

......................................................................				.......................................

(име, фамилия, длъжност (ако е приложимо))					(подпис, печат (ако е приложимо))

Дата: .................... 							Място: ...........................

Настоящият протокол се издава на основание чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3 от 18 февруари 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“

§ 8. Създава се приложение № 1б към чл. 25а, т. 2.

Приложение № 1б

към чл. 25а, т. 2.

„Изисквания към превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

I. Общи изисквания

Превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговарят на приложимите за съответната категория изисквания, определени в:

- чл. 8 от Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г., изм. и доп., бр. 42 от 2004 г., изм. с Решение № 8267 от 2004 г. на ВАС на Република България - бр. 96 от 2004 г., изм. и доп., бр. 44 от 2006 г., бр. 3, 57 и 97 от 2008 г. и бр. 18 от 2010 г.);

- чл. 15 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм. и доп., бр. 38 от 2006 г., изм., бр. 44 от 2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 50 от 2010 г., изм. и доп., бр. 33 от 2011 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г.).

II. Изисквания към дублиращите устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя от мястото на преподавателя

Дублиращите устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя от мястото на преподавателя трябва да отговарят на следните изисквания:

1. В случай на превозни средства с механична предавателна кутия (виж фиг. № 1):

Фигура № 1

1.1 Разположението на педалите от ляво на дясно по посока на движението на превозното средство трябва да бъде в следната последователност: педал за съединителя → педал за спирачната уредба;

1.2 Разстоянието „F“ между дясната страна от опорната повърхност на педала за съединителя и лявата страна от опорната повърхност на педала за спирачната уредба да не е по-малко от 50 mm;

1.3 Разстоянието „G“ между лявата страна от опорната повърхност на педала за съединителя и най-близко разположената отляво преграда от конструкцията в кабината да е не по-малко от 50 mm;

1.4 Разстоянието „J“ между лявата страна от опорната повърхност на педала за спирачната уредба и най-близко разположената отляво преграда от конструкцията в кабината да е не по-малко от 160 mm;

1.5 Разстоянието „Н“ между дясната страна от опорната повърхност на педала за спирачната уредба и най-близко разположената отдясно преграда от конструкцията в кабината да е не по-малко от 130 mm;

2. В случай на превозни средства с автоматична предавателна кутия (виж фиг. № 2):

Разстоянието „J“ между лявата страна от опорната повърхност на педала за спирачната уредба и най-близко разположената отляво преграда от конструкцията в кабината да не е по-малко от 120 mm.

Фигура № 2

3. При частично или напълно задействане на педалите на спирачната уредба и съединителя не се допуска задействане на други устройства, системи или уредби на превозното средство;

4. След частични или пълни задействания на спирачната уредба и съединителя, педалите да се установяват в постоянно изходно състояние, определено при монтирането на допълнителното оборудване;

5. Основните и дублиращите педали да задействат спирачната уредба и съединителя независимо един от друг, без задържания или блокировки;

6. При задействане на спирачната уредба от основния или дублиращия педал, да няма разлика в спирачната ефективност на превозното средство, както и да се постига най-малко следната минимална стойност за спирачна ефективност:

6.1 За превозни средства с първоначална регистрация след 28 юли 2010 г.:

- от категория М1 – 58 %;

- от категории M2 и М3 – 50 %;

- от категории N1, N2 и N3 – 50 %;

- от категории О2, О3 и О4 (полуремаркета) – 45 %;

- от категории О2, О3 и О4 (ремаркета с тегличи) – 50 %.

6.2 За превозни средства регистрирани преди 28 юли 2010 г.:

- от категории М1, М2 и М3 – 50 %;

- от категория N1 – 45 %;

- от категории N2 и N3 – 43 %

- от категории О2, О3 и О4 – 40 %.

6.3 За превозни средства от категория L:

6.3.1 Двете спирачки:

- от категория L1e – 42 %;

- от категории L2e и L6e – 40 %;

- от категория L3e – 50 %;

- от категория L4e – 46 %;

- от категории L5e и L7e – 44 %.

6.3.2 Спирачка на задните колела:

- от категории L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e и L7e – 25 %.

7. При задействане на дублиращия педал на спирачната уредба да светват стоп-сигналите на превозното средство;

8. При задействане на основния или дублиращия педал на спирачната уредба да светва монтиран(-и) в кабината на превозното средство червен(-и) светлинен(-нни) сигнал(-и) (когато има);

9. При хидравлични приводи на устройствата за задействане на спирачната уредба и съединителя, тръбопроводите да са без корозия, повреди (смачквания, надрасквания) и да не се допират до нагорещени компоненти на изпускателната уредба;

10. При използване на жила се изисква те да са в комплект с допълнителните педали, предназначени за съответната марка автомобил придружени с удостоверение или декларация от производителя, че жилата могат да се използват в дублиращи устройства.

III. Изисквания към допълнителните огледала за виждане назад и другите устройствата за непряко виждане за използване от преподавателя

1. Допълнителните огледала за виждане назад и другите устройства за непряко виждане да са закрепени така, че при движение на превозното средство те да не променят значително полетата на видимост и да не се получава изкривяване на изображенията от вибрации.

2. Изискването по т. 1 трябва да се изпълнява, когато превозното средство се движи със скорост до 80% от максималната конструктивна скорост, но не повече от 150 km/h.

3. Превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да са допълнително оборудвани със следните огледала за използване от преподавателя:

3.1. едно вътрешно огледало от клас І (виж фиг. № 3) за превозни средства от категория М1 (за М2, М3, N2 и N3 - при възможност за осигуряване на необходимата видимост);

3.2. две външни огледала от клас ІІ, монтирани отляво и отдясно на превозните средства (виж фиг. № 4). За превозни средства от категория М1 допълнителните външни огледала не са задължителни и когато се предвижда поставяне, вместо огледало от клас ІІ се допуска монтиране на огледало от клас ІІІ (виж фиг. № 5);

4. Полето на видимост за вътрешното огледало да е такава, че преподавателят да може да вижда част от хоризонтален и равен път със централна линия, образувана от вертикалното средно надлъжно сечение на превозното средство и повърхността на пътя, с дължина от линията на хоризонта до точка на разстояние 60 m зад очите на преподавателя и със широчина 20 m.

Фигура № 3

5. Полето на видимост за допълнителното:

5.1. ляво външно огледало от клас ІІ да е такава, че преподавателят да може да вижда част от хоризонтален и равен път със широчина 5 m, ограничен от страната на обучавания с равнина, успоредна на средната надлъжна вертикална равнина и минаваща през най-външната точка на превозното средство от страната на обучавания, от хоризонта на разстояние 30 m зад очите на преподавателя. Преподавателят трябва да вижда път със широчина 1 m, ограничен от равнина, успоредна на средната надлъжна вертикална равнина и минаваща през външната точка на превозното средство, с начало  4 m зад вертикалната равнина, преминаваща през очите на обучавания;

5.2. дясно външно огледало от клас ІІ да е такава, че преподавателят да може да вижда част от хоризонтален и равен път със широчина 5 m, ограничен от неговата страна с равнина, успоредна на средната надлъжна вертикална равнина и минаваща през най-външната точка на превозното средство от неговата страна, от хоризонта на разстояние 30 m зад очите на преподавателя. Преподавателят трябва да вижда път със широчина 1 m, ограничен от равнина, успоредна на средната надлъжна вертикална равнина и минаваща през външната точка на превозното средство, с начало 4 m зад вертикалната равнина, преминаваща през очите на обучавания;

Фигура № 4

6. Полето на видимост за допълнителното:

6.1. ляво външно огледало от клас ІІІ да е такава, че преподавателят да може да вижда част от хоризонтален и равен път със широчина 4 m, ограничен от страната на обучавания с равнина, успоредна на средната надлъжна вертикална равнина и минаваща през най-външната точка на превозното средство от страната на обучавания, от хоризонта на разстояние 20 m зад очите на преподавателя. Преподавателят трябва да вижда път със широчина 1 m, ограничен от равнина, успоредна на средната надлъжна вертикална равнина и минаваща през външната точка на превозното средство, с начало 4 m зад вертикалната равнина, преминаваща през очите на обучавания;

6.2. дясно външно огледало от клас ІІІ да е такава, че преподавателят да може да вижда част от хоризонтален и равен път със широчина 4 m, ограничен от неговата страна с равнина, успоредна на средната надлъжна вертикална равнина и минаваща през най-външната точка на превозното средство от неговата страна, от хоризонта на разстояние 20 m зад очите на преподавателя. Преподавателят трябва да вижда път със широчина 1 m, ограничен от равнина, успоредна на средната надлъжна вертикална равнина и минаваща през външната точка на превозното средство, с начало 4 m зад вертикалната равнина, преминаваща през очите на обучавания;

Фигура № 5

7. В случай на използване на видеокамера (видеомонитор) като устройство за непряко виждане назад, се прилагат изискванията на т. 15.3 и приложение 10 от Правило № 46 на ИКЕ-ООН.”

§ 9. Създава се приложение № 1в към чл. 26, ал. 9.

Приложение № 1в,

към чл. 26, ал. 9

Наименование, адрес, телефон и друга информация за изпитвателната лаборатория, извършила изпитването

П Р О Т О К О Л

№ . . . . . . . . . . . . . .

за проверка на годността на превозно средство за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Днес . . . . . .  г. комисия в състав:

Председател: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Членове: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

по искане на:

Фирма: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  тел. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Управител: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . .

извърши проверка на ППС:

Регистрационен номер на МПС: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . категория по чл. 149 ЗДвП . . . . . .

Марка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . категория по чл. 150а ЗДвП . . . . .

Модел: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Идентификационен номер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Регистрационен номер на ремаркето: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . категория по чл. 149 ЗДвП . . . . . .

Марка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Модел: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Идентификационен номер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

за съответствие с изискванията на чл. 8 на Наредба № 37 (ДВ, бр. 82 от 2002 г.) и чл. 15 на Наредба № 38 (ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

| № | Изисквания | ДА/НЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Органите за управление са разположени отляво |  |
| 2. | Обозначени за учебна цел (автомобила, ремаркето и мотоциклета) |  |
| 3. | Мястото на преподавателя е оборудвано допълнително съгласно чл. 8, ал. 1, т. 4: - с педали или др. устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя; - с огледало за виждане назад през задното стъкло на автомобила или с външни огледала за виждане назад от двете страни на автомобила; - с контролни лампи за състоянието на пътепоказателите - включени/изключени. (когато индикаторите не са отделни и не се виждат от мястото на преподавателя) | пр.№ . . ./ . . . . г. |
| 4. | Застраховани са: |  |
|  | - всички места за сядане в МПС (за категории AM, А1, А2, А, В1, В, С1, С и Ткт) |  |
|  | - най-малко осем от местата за сядане в МПС (за категории D, D1, Ттм и за тролейбусите) |  |
| 5. | Оборудван с обезопасителни колани тип "инерционен" (за леките автомобили) |  |
| 6. | Осигурен достъп на преподавателя до кормилното колело (за тролейбусите) |  |
| 7. | Данни за автомобила: |  |
|  | - допустима максимална маса . . . . . . . . . кг (за категории С1, С и D1) |  |
|  | - дължина . . . . . . . . м (за категории С1, С, D1 и D) |  |
|  | - широчина . . . . . . . . .м (за категории С и D) |  |
|  | - допустима максимална скорост . . . . . . . км/ч (за категории В1, В, С1, С, D1 и D) |  |
|  | - антиблокираща спирачна система . . . . . . . . . (за категории С1, С, D1 и D) |  |
|  | - предавателна система с ръчно избиране на предавките (за кат. С) |  |
|  | - без педал на съединителя (за категории В1, В, С1, С, D1 и D) |  |
|  | - наличие на тахограф (за категории С1, С, D1 и D) |  |
|  | - освен мястото на водача има още две места за сядане (за категории В1, В, С1 и С) |  |
|  | - брой колела . . . . . . . (за категория В1) |  |
| 7.1 | Товарно отделение (за категории С1, С) |  |
|  | - формата на затворена кутия от непрозрачен материал |  |
|  | - широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила |  |
| 8. | Състави |  |
| 8.1 | Съчленено ППС (за категория СЕ) |  |
|  | - допустима максимална маса . . . . . . . . . кг |  |
|  | - дължина . . . . . . . . м |  |
|  | - широчина . . . . . . . . м |  |
|  | - допустима максимална скорост . . . . . . . км/ч |  |
|  | - антиблокираща спирачна система на автомобила и на полуремаркето |  |
|  | - наличие на тахограф |  |
|  | - предавателна система с ръчно избиране на предавките |  |
|  | - освен мястото на водача има още две места за сядане |  |
| 8.1.1 | Товарно отделение |  |
|  | - формата на затворена кутия от непрозрачен материал |  |
|  | - широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила |  |
| 8.2 | Състав с ремарке |  |
|  | - допустима максимална маса . . . . . . кг (за категория СE) |  |
|  | - широчина . . . . . . м (за категория СE) |  |
|  | - дължина . . . . м (за категории С1E) |  |
|  | - допустима максимална скорост . . . . км/ч (за категории ВЕ, С1Е, D1E и DE) |  |
| 8.2.1 | Ремарке: |  |
|  | - дължина (вкл. теглително-прикачното устройство) . . . . м (за категории СЕ) |  |
|  | - широчина . . . . м (за категории D1E и DE) |  |
|  | - височина . . . . м (за категории D1E и DE) |  |
|  | - маса . . . . кг (за категории ВЕ,С1Е, D1E и DE) |  |
|  | - наличие на антиблокираща спирачна система (за категория СE) |  |
|  | - затворена кутия от непрозрачен материал (за категории ВЕ, С1Е и СE) |  |
|  | - широчина и височина не по-малки от тези на тегл. МПС (за кат. ВЕ, СЕ, С1Е) |  |
| 9. | Данни за мотоциклета: |  |
|  | - работен обем на двигателя ................ куб. см (за категории А1, А2 и А) |  |
|  | - мощност на двигателя . . . . . . . kW (за категории A1, А2 и А) |  |
|  | - допустима максимална скорост . . . . . . км/ч (за категории А1) |  |
|  | - отношение мощност/тегло . . . . . . . kW/kg (за категории А1 и А2). |  |
|  | - с лост за смяна на предавките с ръчно задействане |  |
|  | - маса в ненатоварено състояние . . . . . . . kg (за категория А) |  |

Забележки на комисията: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключение на комисията: ПС/съставът ОТГОВАРЯ/НЕ ОТГОВАРЯ на изискванията за обучение и изпит за категория . . . . . . . . . . 	(ненужното се зачертава)

Възражения на заявителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Комисия:

Председател: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Членове: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§10. Създава се приложение № 1г към чл. 26, ал. 10.

Приложение № 1г

към чл. 26, ал. 10

„Проверки на превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Проверката се съобразява с годината на производство на превозните средства със съответните технически изисквания към конструкцията на превозните средства за тази година.

I. Необходими документи

При проверката на превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС се представят следните документи:

- Свидетелство за регистрация част I и II;

- Документ за застраховка на местата за сядане в превозните средства, както следва:

• за превозни средства от категории АМ, А1, А2, А, В1, В, С1, С и Ткт, – всички места за сядане;

• за превозни средства от категории D, D1, Ттм и за тролейбусите – не по-малко от 8 места за сядане;

- удостоверение за техническа изправност и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.

- протокол за контролна проверка на тахографа (когато е приложимо);

- полица от валидна застраховка гражданска отговорност;

- документ за самоличност на лицето, представящо превозното средство за проверка.

II. Методика за извършване на проверките на превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

При проверката на превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС за установява на съответствието им с приложимите за съответната категория изисквания се извършват проверки съгласно следната таблица:

| № | Обект на проверката | Метод на проверка | Причини за отказ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постоянна българска регистрация | - визуална проверка за наличието на постоянна българска регистрация | - няма постоянна българска регистрация |
| 2. | Разположение на органите за управление (за превозни средства от категории В1, В, С1, С, D1, D и за тролейбусите) | - визуална проверка | - неправилно разположение (дясно разположено кормилно колело) |
| 3. | Опознавателен знак „Учебен автомобил“, „Учебен мотоциклет“ (за превозни средства от всички категории) | - визуална проверка - измерване на размерите на опознавателния знак | - липсващ - не е поставен на необходимите места - размерите на опознавателния знак не отговарят на изискванията на приложение № 1 от Наредба № 37 |
| 4. | Педали или други устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя от мястото на преподавателя (за превозни средства от категории В1, В, С1, С, D1, D и за тролейбусите) | - визуална проверка - проверка съгласно раздел III | - липсващи - недобре закрепени - неправилно разположени - липса на достатъчно свободна площ за краката на преподавателя - различна спирачна ефективност при задействане на спирачната уредба с основния и дублиращия педал - при задействане на допълнителния педал на спирачната уредба не светват стоп-сигналите на превозното средство - различен спирачен ефект на една ос - неравномерно задействане на колесните спирачни механизми на ос - колебания на спирачната сила при едно пълно завъртане на колелото - недостатъчна спирачна ефективност - много голям или недостатъчен свободен ход на педалите - липсващо, разлепено или износено покритие на педалите против хлъзгане |
| 5. | Допълнителни огледала за виждане назад през задното стъкло на превозното средство или с външни огледала за виждане назад от двете страни на превозното средство; устройство за непряко виждане назад (когато има) (за превозни средства от категории В1, В, С1, С, D1, D и за тролейбусите) | - визуална проверка - проверка на полето на видимост на допълнително монтираните огледала | - липсващи - недобре закрепени - не са от одобрен тип - не се регулират, не се регулират без използване на инструменти или недостатъчна регулировка за осигуряване на полето на видимост |
| 6. | Контролни лампи за състоянието на пътепоказателите (за превозни средства от категории В1, В, С1, С, D1, D и за тролейбусите) | - визуална проверка - проверка при задействане | - липсващи - допълнително монтираните контролни лампи (индикатори) не са отделни и разположени на разстояние, аналогично на конструктивно монтираните - допълнително монтираните контролни лампи (индикатори) не са видими от мястото на преподавателя след тяхното включване - не отразяват състоянието на пътепоказателите – включени/изключени |
| 7. | Надписи за идентифициране на лицата, притежаващи разрешение за теоретично и практично обучение (за превозни средства от категории В1, В, С1, С, D1, D и за тролейбусите) | - визуална проверка - измерване на височината на буквите и цифрите на надписа | - липсват - не са трайно закрепени - не са видими - не съдържат необходимата информация - височината на буквите и цифрите не отговаря на изискванията |
| 8. | Обезопасителни колани тип „инерционен“ (за превозни средства от категория В) | - визуална проверка - проверка при задействане | - липсващи - нарушена цялост и шевове на колана - неизправно заключващо устройство - неизправен възвръщателен механизъм |
| 9. | Достъп до кормилното колело (за тролейбусите) | - функционална проверка | - няма достъп |
| 10. | Допустима максимална скорост (за превозни средства от категории А1, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1E, D и DE) | - информация от свидетелството за регистрация или спецификацията на превозното средство (при необходимост) - измерване при необходимост на контролираните скорости | - не отговаря на изискванията |
| 11. | Допустима максимална маса на превозното средство (за превозни средства от категории ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е и DЕ) | - информация от табелата на производителя - информация от свидетелството за регистрация или спецификацията на превозното средство (при необходимост) | - не отговаря на изискванията |
| 12. | Брой на местата за сядане без мястото на водача (за превозни средства от категории В1, В, С1, С и СЕ) | - визуална проверка - информация от свидетелството за регистрация или спецификацията на превозното средство (при необходимост) | - не отговаря на изискванията |
| 13. | Брой на колелата (за превозни средства от категория В1) | - визуална проверка | - не отговаря на изискванията |
| 14. | Дължина на превозното средство (за превозни средства от категории С1, С1Е, С, СЕ, D1 и D) | - информация от спецификацията на превозното средство - измерване на дължината на превозното средство съгласно БДС ISO 612:2002 (при необходимост) | - не отговаря на изискванията |
| 15. | Широчина на превозното средство (за превозни средства от категории С, СЕ, D1E, D и DЕ) | - информация от спецификацията на превозното средство - измерване на дължината на превозното средство съгласно БДС ISO 612:2002 (при необходимост) | - не отговаря на изискванията |
| 16. | Височина на превозното средство (за превозни средства от категории D1E и DE) | - информация от спецификацията на превозното средство - измерване на височината на превозното средство съгласно БДС ISO 612:2002 (при необходимост) | - не отговаря на изискванията |
| 17. | Антиблокираща спирачна система (за превозни средства от категории С1, С, СЕ, D1 и D) | - визуална проверка при подготовка за движение (самотестване на системата) - проверка съгласно раздел IV | - повредена (нарушени връзки) - постоянно свети или не свети предупредителният сигнал на системата - блокиране на колелата при аварийно спиране върху повърхност с нисък коефициент на сцепление - не отговаря на други изисквания при проверката по раздел IV |
| 18. | Предавателна система с ръчно избиране на предавките (за превозни средства от категории С и СЕ) | - визуална проверка | - не отговаря на изискванията |
| 19. | Тахограф (за превозни средства от категории С1, С, СЕ, D1 и D) | - визуална проверка | - липсващ - невалиден протокол от контролна проверка - липсваща монтажна табела, нарушена цялост на данните върху нея - липсваща фабрична табела и знак за одобряване на типа на тахографа - размер на автомобилните гуми, несъответстващ на записаните в протокола от последната контролна проверка - липсващи или нарушена цялост на пломбите на тахографа и на другите устройства от оборудването за защита на връзките срещу неправомерна манипулация |
| 20. | Форма и материал на товарното отделение (за превозни средства от категории ВЕ, С1, С1Е, С и СЕ) | - визуална проверка | - не отговаря на изискванията |
| 21. | Широчина на товарното отделение (за превозни средства от категории ВЕ, С1, С1Е, С и СЕ) | - измерване на широчината на товарното отделение | - не отговаря на изискванията |
| 22. | Височина на товарното отделение (за превозни средства от категории ВЕ, С1, С1Е, С и СЕ) | - измерване на височината на товарното отделение | - не отговаря на изискванията |
| 23. | Работен обем на двигателя (за превозни средства от категории А1, А2 и А) | - информация от свидетелството за регистрация или спецификацията на превозното средство | - не отговаря на изискванията |
| 24. | Мощност на двигателя (за превозни средства от категории А1, А2 и А) | - информация от свидетелството за регистрация или спецификацията на превозното средство | - не отговаря на изискванията |
| 25. | Отношение мощност тегло (за превозни средства от категории А1 и А2) | - информация от свидетелството за регистрация или спецификацията на превозното средство | - не отговаря на изискванията |
| 26. | Маса в ненатоварено състояние (за превозни средства от категория А) | - информация от свидетелството за регистрация или спецификацията на превозното средство | - не отговаря на изискванията |
| 27. | Наличие на педал за съединителя (за превозни средства от категории В1, B, C1, C, D1 и D) | - визуална проверка | Чл. 55, ал. 2 от Нредба № 38, когато кандидатът за придобиване на правоспособност е положил практическия изпит с автомобил без педал на съединителя, това обстоятелство се отбелязва в протокола срещу името на този кандидат. |
| 28. | Наличие на лост за смяна на предавките с ръчно задействане (за превозни средства от категория А1, А2 и А) | - визуална проверка | Чл. 55, ал. 2 от Нредба № 38, когато кандидатът за придобиване на правоспособност е положил практическия изпит с мотоциклет без лост за смяна на предавките с ръчно задействане, това обстоятелство се отбелязва в протокола срещу името на този кандидат. |
| 29. | Наличие на допълнително оборудване за кандидат с увреждания в опорно-двигателния апарат | - визуална проверка - протокол за одобрение на допълнителното оборудване, във връзка с характера на увреждането | Чл. 55, ал. 3 от Нредба № 38, за кандидат с увреждания в опорно-двигателния апарат, положил практическия изпит на превозно средство с допълнително оборудване във връзка с характера на увреждането му, в протокола за изпит се отбелязват органите за управление на МПС, в които са направени промените. |
| 30. | Наличие на техническо средство, което включва звукова и светлинна сигнализация при докосването на допълнително монтираните педали, като за състоянието на техническото средство "включено/изключено" има индикация, поставена на видно място. | - визуална проверка - проверка при задействане | Чл. 15, ал. 3, Наредба № 38, когато по време на практическия изпит на мястото с допълнителното оборудване на моторното превозно средство седи членът на комисията, превозното средство (с изключение на мотоциклетите) е оборудвано с техническо средство, което включва звукова и светлинна сигнализация при докосването на допълнително монтираните педали, като за състоянието на техническото средство "включено/изключено" има индикация, поставена на видно място. |

Забележка 1: Изискванията към допълнителното оборудване на мястото на преподавателя (чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № 37), на превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“ (колесен трактор), се прилагат съобразно с конструкцията на колесния трактор.

Забележка 2: Изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 6 от Наредба № 37 към превозните средства за обучение и изпит на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ттм“ (трамвайна мотриса), се прилагат съобразно с конструкцията на трамвайната мотриса.

Забележка 3: Изискваната скорост на превозните средства от категория А1, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1E, D и DE, когато в свидетелството за регистрация не е посочена максималната скорост и липсват данни от спецификацията на превозното средство, се определя с измервателни средства (апаратура) при пътни изпитвания.

III. Проверки на дублиращите устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя от мястото на преподавателя

На дублиращите устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя от мястото на преподавателя се извършват следните проверки:

1. Визуална проверка за наличие на подходящо разположени дублиращи устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя от мястото на преподавателя;

2. Визуална проверка за наличие на подходящи осигурителни елементи на резбовите и/или други съединения от конструкцията на дублиращите устройства;

3. Визуална проверка за наличие на свободна площ или поставка за краката на преподавателя с възможност за безпрепятствено задействане на педалите;

4. При превозни средства с механична предавателна кутия визуална проверка за разположението на педалите от ляво на дясно по посока движението на превозното средство;

5. Измерване на разстоянията между:

5.1 При превозни средства с механична предавателна кутия (виж фиг. № 1 от приложение № 1б):

- дясната страна от опорната повърхност на педала за съединителя и лявата страна от опорната повърхност на педала за спирачната уредба;

- лявата страна от опорната повърхност на педала за съединителя и най-близко разположената отляво преграда от конструкцията в кабината;

- лявата страна от опорната повърхност на педала за спирачната уредба и най-близко разположената отляво преграда от конструкцията в кабината;

- дясната страна от опорната повърхност на педала за спирачната уредба и най-близко разположената отдясно преграда от конструкцията в кабината;

5.2 При превозни средства с автоматична предавателна кутия (виж фиг. № 2 от приложение № 1б):

- лявата страна от опорната повърхност на педала за спирачната уредба и най-близко разположената отляво преграда от конструкцията в кабината;

6. Проверка дали при частично или напълно задействане на педалите на спирачната уредба и съединителя се задействат и други устройства, системи или уредби на превозното средство;

7. Проверка дали след частични или пълни задействания на спирачната уредба и съединителя, педалите се установяват в постоянно изходно състояние, определено при монтирането на допълнителното оборудване;

8. Проверка дали основните и дублиращите педали задействат спирачната уредба и съединителя независимо един от друг, без задържания или блокировки;

9. Измерване на спирачен стенд на спирачната ефективност на превозното средство при задействане на спирачната уредба от основния и дублиращия педал;

Определяне на спирачната ефективност:

9.1. Спирачна ефективност на работна спирачна уредба:

9.1.1. Спирачна ефективност на работна спирачка на ППС с механично, хидравлично и пневматично спирачно задвижване (без регулиране на налягането в спирачните (камери) цилиндри в зависимост от натоварването).

9.1.1.1. Условия за провеждане на изпитването:

Проверката на спирачната ефективност е препоръчително да се извършва в ненатоварено състояние на ППС. Допуска се изпитването да се провежда при частично или пълно натоварване на ППС. Пневматичните гуми на ППС трябва да бъдат от един и същ тип, модел и размер, с еднакъв протекторен рисунък на една ос и по възможност сухи и чисти. Налягането на въздуха в гумите на всички колела трябва да съответства на изискванията на производителя. Ролковият спирачен стенд трябва да бъде технически изправен. Състоянието на повърхността на ролките на спирачния стенд трябва да гарантира предписания от фирмата производител коефициент на сцепление.

9.1.1.2. Последователност на изпитването:

Подготовка на спирачния стенд за работа - извършва се преди началото на работа в съответствие с инструкцията за експлоатация. Превозното средство се придвижва към стенда. Автоматично се отчита натоварването върху проверяваната ос. Влизането на стенда трябва да бъде бавно, докато колелата на съответната ос стъпят върху ролките. Двигателят трябва да е изключен, лостът за превключване на предавките да бъде в неутрално положение, спирачката за паркиране - незадействана. Включва се спирачният стенд. След завъртане на ролките се задейства спирачната уредба. Спирачната уредба се задейства бавно (постепенно), докато стендът автоматично спре в момента на блокиране на колелата (само на едното колело) или при прехвърляне на границата на блокиране. След спиране на ролките стендът автоматично изчислява показателите за съответната ос, както следва:

• Обща спирачна сила в момента на блокиране:

F = Fл + Fд,

където: F е общата спирачна сила на съответната ос;

Fл и Fд са измерените спирачни сили на лявото и дясното колело от оста в момента на блокиране или при прехвърляне на границата на блокиране.

• Равномерност на спирачните сили на оста:

Fл - Fд . 100

R = ---------------------------------- = ... %

По-голямата спирачна сила

Преминава се на следващата ос.

След изпитване на всички оси се отчита спирачната ефективност на ППС.

Спирачната ефективност представлява отношението на сумата от измерените спирачни сили на всички оси и изпитателното тегло на ППС:

Сума от спирачните сили (N). 100

Z = ------------------------------------------- = ... %

Изпитателно тегло на ППС (N)

Изпитателното тегло на ППС е теглото на ППС в момента на изпитването.

Отчита се автоматично от стенда посредством везна като сума от натоварването на всяка една ос.

Издава се разпечатка с крайна оценка на спирачната ефективност на ППС.

9.1.2. Спирачна ефективност на работна спирачка на ППС (състав от МПС и ремарке, полуремарке) с пневматична спирачна уредба с регулиране на налягането в спирачните камери (цилиндри) в зависимост от натоварването.

Изпитването на спирачната ефективност на автокомпозиция се извършва отделно за влекача и ремаркето (полуремаркето).

9.1.2.1. Условия за провеждане на изпитването:

Условията за провеждане на изпитването са аналогични на т. 9.1.1.1.

9.1.2.2. Последователност на изпитването:

Подготовка на спирачния стенд за работа - извършва се преди началото на работа в съответствие с инструкцията за експлоатация. Към един от присъединителните накрайници на спирачните камери на оста, която ще се изпитва, се монтира гъвкав тръбопровод. Към свободния край на тръбопровода се присъединява контролен манометър. В началния момент на задействане на спирачната уредба налягането на въздуха в резервоарите трябва да бъде равно на номиналната стойност за влекача и полуремаркето, определени от производителя. При наличие на ръчен регулатор на налягането положението на лоста трябва да съответства на състоянието на натоварване. В програмата на стенда се въвежда допустимото общо тегло на ППС.

Превозното средство се придвижва към стенда. Влизането на стенда се извършва

бавно, докато колелата на съответната ос стъпят върху ролките. Двигателят трябва да е изключен, лостът за превключване на предавките да бъде в неутрално положение, спирачката за паркиране - незадействана. Включва се спирачният стенд. След завъртане на ролките се задейства спирачната уредба. Спирачната уредба се задейства бавно (постепенно), докато стендът спре автоматично в момента на блокиране на колелата (само на едното колело) или при прехвърляне на границата на блокиране. Отчита се стойността на налягането в спирачните камери в момента на блокиране на колелата. След спиране на ролките стендът автоматично изчислява показателите за съответната ос, както следва:

• Обща спирачна сила - т. 9.1.1.2.

• Равномерност на спирачните сили - т. 9.1.1.2.

Преминава се на следващата ос.

След изпитване на всички оси по описания начин се изчислява спирачната ефективност Z отделно за влекача и ремаркето (полуремаркето):

F1.i1 + F2.i2 + F3.i3+F4.i4 + Fn.in (N) . 100

Z = ----------------------------------------------------------- = ... %,

Допустимо общо тегло на ППС (N)

където: F1, F2, F3, F4 ... Fn са измерените спирачни сили, съответно на ос 1, 2, 3, 4 ... n;

i е корекционен коефициент, изчислява се за всяка ос със съответното измерено налягане по формулата:

Ри - 0,4

i = --------- ,

Р - 0,4

където: Р (бар) е измереното налягане в спирачните камери (цилиндри), при което е измерена спирачната сила на съответната ос;

Ри - изчислително налягане за пневматична спирачна уредба.

Стойността на изчислителното налягане Ри за различните марки и модели ППС се определя от производителя на ППС.

Допустимото общо тегло на ППС се получава в N след умножаване на допустимата максимална маса на ППС (свидетелство за регистрация) по 9,807.

За полуремаркета "допустимото общо тегло" е само тази част от теглото, която се поема от осовите агрегати на ППС.

За автокомпозиция се издават две отделни разпечатки с крайна оценка на

спирачната ефективност - за влекача и полуремаркето.

10. Визуална проверка за светването на стоп-сигналите на превозното средство при задействане на основния и дублиращия педал на спирачната уредба.

11. Визуална проверка и проверка при задействане на техническото средство, което включва звукова и светлинна сигнализация при докосването на допълнително монтираните педали.

12. Проверка на тръбопроводите на хидравличните приводи на устройствата за задействане на спирачната уредба и съединителя за пропуски на хидравлична течност и допир до нагорещени компоненти на изпускателната уредба;

13. Проверка на документи за произход на компоненти и възли от дублиращите устройства (когато има).

Проверките и изпитванията на дублиращите устройства (педали и други устройства) за задействане на спирачната уредба и съединителя от мястото на преподавателя се извършват при следните условия:

- превозното средство да е разположено на хоризонтална и равна повърхност;

- управляемите колела на превозното средство да са успоредни на надлъжната ос;

- превозното средство да не е натоварено;

- товарната повърхност (подът на каросерията) на ремаркетата (полуремаркетата), закрепена върху носещата им конструкция (рамата) да е хоризонтална.

IV. Проверка на антиблокираща спирачна система (ABS)

С цел предупреждаване на водача за изключване или неизправност на ABS, наличие и функциониране на светлинно(-нни) сигнално(-ни) устройство(-а), на:

1. Автомобил, непредназначен за теглене на ремаркета (полуремаркета):

1.1. Жълта или червена светлина, която при включено запалване на двигателя има един от следните режими на действие:

1.1.1. Светване на светлинно сигналното устройство и изгасване след няколко секунди (при неподвижно състояние на автомобила), или

1.1.2. Светване на светлинно сигналното устройство и изгасване след достигане на скорост на движение на автомобила между 7 и 15 km/h, или

1.1.3. Периодични светвания и изгасвания на светлинно сигналното устройство на интервали от няколко секунди и прекратяване на светлинните сигнали след достигане на скорост на движение на автомобила между 7 и 15 km/h.

2. Състав от пътни превозни средства (автомобил с прикачено ремарке (полуремарке)):

2.1. Жълти или червени светлинно сигнални устройства, монтирани на:

2.1.1. Бордовото табло в кабината на водача и на предния панел на ремаркето (полуремаркето) – по едно светлинно сигнално устройство, или

2.1.2.( Бордовото табло в кабината на водача – две светлинно сигнални устройства с еднакъв цвят, едно за ABS на влекача и едно за ABS на ремаркето (полуремаркето), или

2.1.3.( Бордовото табло в кабината на водача – три светлинно сигнални устройства, едно за ABS на влекача, едно за ABS на ремаркето (полуремаркето) и едно с червена светлина за предупреждение, че ремаркето няма (или е изключена) ABS/EBS (електронна спирачна система), или

2.1.4.( Бордовото табло в кабината на водача – три светлинно сигнални устройства, едно с жълта светлина за ABS на влекача, едно с жълта светлина за ABS на ремаркето (полуремаркето) и едно с червена светлина за предупреждение за неизправности в работните спирачни уредби.

В случай на комбинация от светлинно сигнални устройства по т. 2, да се изпълнява един от режимите на работа, описани в т. 1.1.1 – 1.1.3.

Наличие на:

- символа  върху или до всяко светлинно сигнално устройство (източника на светлина), свързано с дейността на ABS;

- табелка с обозначени натоварвания на осите и съответните налягания на въздуха в спирачната уредба.

Проверява се сработването (поне веднъж) на електрически управляемия(-ите) клапан(-ни) на пневматичния модулатор – при включване на ABS на неподвижно ППС.”

Данаил Папазов

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

# Footnotes

( Възможно е прикачване на ремарке (полуремарке) с монтирано светлинно сигнално устройство на предния панел.

# Text boxes

Гледна точка на водача

Ниво на пътя

Гледна точка

на водача

Ниво на пътя

Ниво на пътя

Ниво на пътя

Ниво на пътя

Гледна точка

на водача